Собрание представителей

Большесельского муниципального района

РЕШЕНИЕ

от 01.08.2019   	  №  48

с. Большое Село

"О внесении изменений в  местные нормативы

градостроительного проектирования Большесельского

муниципального района "

В соответствии со статьей 29.2  Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", УставомБольшесельского муниципального района Ярославской области,

Собрание представителей Большесельского муниципального района

РЕШИЛО:

1. Внести изменения в нормативы градостроительного проектирования Большесельского муниципального района Ярославской области, утвержденные решением Собрания представителей БМР от 24.09.2015г 143  ( в редакции решения Собрания представителей от 23.03.2017 №232,от 25.05.2017 № 243 ) изложив текст в новой редакции согласно приложению №1

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Большесельские вести» и разместить на официальном сайте Большесельского  муниципального района

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя Главы  Администрации Большесельского муниципального района Виноградова С.Г.

Председатель

Собрания представителей				                           Ф.Ю. Новиков

Глава муниципального района	             	                            В.А. Лубенин

Приложение №1

к решению Собрания представителей

Большесельского МР

О т 01.08.2019       № 48

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

( в редакции решения собрания представителей от 23.03.2017г №232,от 25.04.2017 №243,от 13.06.2019  №)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения……………………………………………………………..

2. Основная  часть………………………………………………………..……...

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района населения Большесельского муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения Большесельского муниципального района……………..…........

2.1.1. Объекты, относящиеся к области электроснабжения поселений…..

2.1.2.Объекты водоснабжения

2.1.3.Объекты теплоснабжения

2.1.4.Объекты водоотведения

2.1.5. Объекты, относящиеся к области газоснабжения поселений………………………………………………………………...………..

2.1.6. Объекты, в области дорожной деятельности, безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района ………...

2.1.7.Объекты в области автомобильных дорог местного значения

2.1.8. Объекты, относящиеся к области образования…………………….

2.1.9. Объекты, относящиеся к области здравоохранения……….………

2.1.10. Объекты, относящиеся к области физической культуры и массового спорта…………………………………………………………………………….

2.1.11. Объекты благоустройства территории

2.1.12. Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.…………………………………...………

2.1.13 Объекты, относящиеся к  иным областям в  связи с  решением  вопросов местного значения муниципального района………………………..

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей…………..……....

3.1. Перечень объектов местного значения муниципального района с нормируемым уровнем обеспеченности населения района и нормируемым уровнем территориальной доступности для населения района………………    3.2.Обоснование расчетных показателей………………………..………......

3.2.1. Объектов, относящихся к области электроснабжения поселений………………………………………………………..………….........

3.2.2.Объектов  водоснабжения

3.2.3.Объеков  теплоснабжения

3.2.4.Объектов  водоотведения

3.2.5. Объектов, относящихся к области газоснабжения поселений ……

3.2.6. Объектов, в области дорожной деятельности, безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района ..……...

3.2.7.Объектов  в области автомобильных дорог местного значения

3.2.8. Объектов, относящихся к области образования…………...……….

3.2.9. Объектов, относящихся к области здравоохранения…………........

3.2.10. Объектов, относящихся к области физической культуры и массового спорта………………………………………….……………………..

3.2.11. Объектов  благоустройства территории

3.2.12. Объектов, относящиеся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов……………………………………............

3.2.3. Объектов, относящиеся к  иным областям в  связи с  решением  вопросов местного  значения муниципального района……………….............

4. Правила и область применения расчетных показателей………………

4.1. Область применения местных нормативов градостроительного проектирования…………………………………………………………………..

4.2. Правила применения местных нормативов градостроительного проектирования…………………………………………………………………..

5. Термины и определения…………………………………………………….

6. Нормативные документы…………………………………………………..

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Научно-исследовательская работа «Разработка нормативов  градостроительного проектирования Большесельского муниципального района Ярославской области» выполнена ООО «Проект Сервис» согласно контракту № 0112015 от 16 марта 2015.

Основание для выполнения работы:

- Муниципальная целевая программа «Актуализация градостроительной документации Большесельского муниципального района на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением администрации Большесельского муниципального района от 29.09.2014 № 1050 «О внесении изменений в постановление администрации Большесельского муниципального района от 29.07.2013 № 801 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Актуализация градостроительной документации Большесельского муниципального района  на 2013-2015 годы»;

- постановление администрации Большесельского муниципального района от 07.11.2014 № 1225 «О подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования»;

- постановление администрации Большесельского муниципального района от 07.11.2014 № 1228 «О порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Большесельского муниципального района»;

- постановление администрации Большесельского муниципального района от 13.01.2015 № 02 «Об утверждении Перечня видов объектов местного значения Большесельского муниципального района.

Содержание нормативов градостроительного проектирования Большесельского муниципального района (далее - Нормативы) соответствует части 5 статьи 29.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации и включает в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 3 ст. 29.2. Градостроительного кодекса РФ, населения Большесельского муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Большесельского муниципального района);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Нормативы входят в систему нормативно-правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Большесельского муниципального района.

4)   По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

5)  Нормативы подлежат корректировке в случае утверждения отсутствовавших при их разработке документов стратегического социально-экономического планирования района и/или нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов.

6) Нормативы градостроительного проектирования Большесельского муниципального района Ярославской области действуют на территории Благовещенского сельского поселения, Большесельского сельского поселения и Вареговского сельского поселения, входящих в состав Большесельского муниципального района

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района населения Большесельского района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов  для населения Большесельского муниципального района

На территории Большесельского муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели:

2.1.1. Объекты, относящиеся к области электроснабжения поселений

Таблица 1

| № | Наименование объекта (ресурса) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Электроэнергия, электропотребление | кВт·ч / год на 1 чел. | 950 | Не нормируется |
| 2 | Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки | ч / год | 4100 |  |
| 3 | Электрические нагрузки | кВт | - |  |

Примечания:

1. Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов;

2. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления;

3. Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами СП 31-110-2003.

### 2.1. 2      Объекты водоснабжения

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

Таблица 2

| № | Наименование показателя минимально допустимого уровня обеспеченности населения хозяйственно-питьевым водоснабжением | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | л/сут на 1 жителя | 125 |
| 2 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | л/сут на 1 жителя | 160 |
| 3 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными, с централизованным горячим водоснабжением | л/сут на 1 жителя | 220 |
| 4 | Норма водоснабжения от уличных водоразборных колонок | м3/чел. в месяц | 0,90 |
| 5 | Норма расхода воды на механизированную поливку усовершенствованных покрытий проездов и площадей | 1 поливка, л/м2 | 0,3 |
| 6 | Норма расхода воды на поливку городских зелёных насаждений | 1 поливка, л/м2 | 3 |
| 7 | Норма расхода воды на поливку газонов и цветников | 1 поливка, л/м2 | 4 |

### 2.1.3.Объекты теплоснабжения

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

Таблица 3

| № | Наименование показателя минимально допустимого уровня обеспеченности населения тепловой энергией | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Норма потребления тепловой энергии в жилых домах квартирного типа с центральным отоплением и общежитиях с центральным отоплением | Гкал на 1 м2 | 0,02 |

### 2.1.4 Объекты водоотведения

Согласно постановлению Правительства Ярославской области от 11.09.2012 № 849-п «О нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению» норматив по водоотведению определяется исходя из суммы нормативов потребления по холодному и горячему водоснабжению с учётом степени благоустройства многоквартирных домов или жилых домов.

### 2.1.5. Объекты, относящиеся к области газоснабжения поселений

Таблица 4

| № | Наименование объекта (ресурса) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина* | Единица измерения | Величина |
| 1 | Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения | м3 / год на 1 чел. | 120 | Не нормируется |
| 2 | Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м3 / год на 1 чел. | 300 |  |
| 3 | Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3/год на 1 чел. | 220 |  |

Примечания:

1. Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов;

2. (*) При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3);

3. Расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам  СП 42-101-2003.

2.1.6. Объекты, в области дорожной деятельности, безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района

Плотность сети автодорог и сети общественного транспорта

Таблица 5

| № | Наименование объекта (расчетного показателя) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Плотность сети автодорог местного значения вне границ населенных пунктов | км / 1 км2 территории | 0,21 | Не нормируется |
| 2 | Плотность сети общественного пассажирского транспорта вне границ населенных пунктов | км / 1 км2 территории | 0,14 |  |

Автобусные остановки

Таблица 6

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Автобусные остановки на дорогах I-III категории | остановка | 1 на 3 км | м | 800 |

Расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий

Таблица 7

| Категория дорог | Расстояние между площадками отдыха, км |
| --- | --- |
| III категория | 25-35 |
| IV категория | 45-55 |

Примечания:

1. На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для технического осмотра автомобилей и пункты торговли.

Вместимость площадок отдыха при единовременной остановке

Таблица 8

| Категория дорог | Количество автомобилей при единовременной остановке (не менее) |
| --- | --- |
| II и III категории | 10-15 |
| IV категория | 10 |

Примечания:

1. Вместимость площадок отдыха следует рассчитывать при интенсивности движения до 30000 транспортных единиц в сутки.

### Парковки (парковочные места)

Таблица 9

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Парковочные места садоводческих товариществ | машино-мест на 10 участков | 7 | Не нормируется |
| 2 | Парковочные места объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | машино-мест на 100 работающих | 5 | м | 250 |
| 3 | Парковочные места учреждений управления, кредитно-финансовых и юридических учреждений местного значения | машино-мест на 100 работающих | 5 |  |  |
| 4 | Парковочные места больниц | машино-мест на 100 коек | 3 |  |  |
| 5 | Парковочные места поликлиник | машино-мест на 100 посетителей | 2 |  |  |
| 6 | Парковочные места промышленных предприятий | машино-мест на 100 работающих 2-х смежных смен | 7 |  |  |
| 7 | Парковочные места пляжей и парков в зонах отдыха | машино-мест на 100 единовременных посетителей | 15 | м | 1000 |
| 8 | Парковочные места домов и баз отдыха, туристических баз | машино-мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3 |  |  |

Примечание:

1. На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест:

до 100 включительно ............ 5%, но не менее одного места;

от 101 до 200 .................. 5 мест и дополнительно 3%;

от 201 до 1000 ................. 8 мест и дополнительно 2%;

1001 место и более ............. 24 места плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше.

2. Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м.

### 2.1.7.Объекты в области автомобильных дорог местного значения

Плотность улично-дорожной сети

Таблица 10

| Наименование расчётного показателя | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Плотность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов | км/1 км2 территории | 3,74 | не нормируется |

Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта

Таблица 11

| Наименование расчётного показателя | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях | км/1 км2 территории | 1,5 | не нормируется |

Остановочные пункты на линиях общественного пассажирского транспорта

Таблица 12

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Остановочные пункты на линиях общественного пассажирского транспорта (автобусных, троллейбусных) | м, между остановочными пунктами | 600 | м | 800 |

2.1.8. Объекты, относящиеся к области образования

### Объекты дошкольного образования

Таблица 13

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Детское дошкольное учреждение общего типа | %% от численности детей 1-6 лет | 70 | мин. пешеходной доступности | 30 |

Примечания:

1.  При отсутствии данных по демографии, суммарная численность мест в детских дошкольных учреждениях принимается 100 мест на 1000 чел.

Объекты начального, основного и среднего общего образования

Таблица 14

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Школа (гимназия, лицей) начального и основного общего образования, 1-9 классы | %% от численности школьников | 100 | м | 15000 |
| 2 | Школа (гимназия, лицей) среднего общего образования, 10-11 классы | %% от численности школьников | 75 |  |  |
| 3 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | %% от численности школьников | 8 | Не нормируется |

Примечания:

1. Указанный процент от численности детей соответствующего школьного возраста принимается для расчёта количества мест для обучения в одну смену.

2. В сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно соответствовать радиусу транспортной доступности  (в одну сторону) не более: для первой степени обучения – 15 мин., для  второй и третьей ступеней – 30 мин.

3. Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

4. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

### Объекты дополнительного образования

Таблица 15

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Дворец (Дом) творчества школьников | %% от общего числа школьников | 3,3 | Не нормируется |
| 2 | Станция юных техников | %% от общего числа школьников | 0,9 |  |
| 3 | Станция юных натуралистов | %% от общего числа школьников | 0,4 |  |
| 4 | Станция юных туристов | %% от общего числа школьников | 0,4 |  |
| 5 | Детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | %% от общего числа школьников | 2,7 |  |

Примечания:

1. В сельских поселениях места для  внешкольных   учреждений   рекомендуется  предусматривать   в зданиях   общеобразовательных школ.

### Объекты для организации отдыха детей в каникулярное время

Таблица 16

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей | место | по заданию на проектирование | Не нормируется |

## 2.1.9Объекты, относящиеся к области здравоохранения

Таблица 17

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Стационары всех типов | Коек на 1000 жителей | 13,47 | мин. транс- портной доступности | 30 |
| 2 | Поликлиники | посещений в смену на 1000 жителей | 18,15 |  |  |
| 3 | Амбулатории | численность обслуживаемого населения, чел. | 3000 |  |  |
| 4 | Офисы врача общей практики | численность обслуживаемого населения, чел. | 1700 |  |  |
| 5 | Фельдшерско-акушерские пункты | численность обслуживаемого населения, чел. | 300-700 |  |  |
| 6 | Аптеки в сельской местности | объект | 1 на 6,2 тыс.жителей |  |  |
| 7 | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | Сан. автомобиль | 1 на 10 тыс. человек |  | 15 |
| 8 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | Сан. автомобиль | 1 на 5 тыс.человек сельского населения |  | 30 |
| 9 | Санаторные детские лагеря, детские лагеря, оздоровительные лагеря для старшеклассников | место | по заданию на проектиро-вание | Не нормируется |

## 2.1.10. Объекты, относящиеся к области физической культуры и массового спорта

Таблица 18

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола на 1000 чел. | 60 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 2 | Бассейн крытый (открытый) общего пользования | м2 зеркала воды на 1000 чел. | 20 |  |  |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м на 1000 чел. | 1949,4 |  |  |
| 4 | Детско-юношеская спортивная школа | %% от общего числа школьников | 2,3 | Не нормируется |
| 5 | Объект спорта, предназначенный для подготовки спортивного резерва | %% от числа молодежи в возрасте 16-20 лет | 0,25 |  |

Примечания:

1. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

2. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

3. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.

### 2.1.11.Объекты благоустройства территорий

Площадки общего пользования в жилой застройке

Таблица 19

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | м2/чел. | 0,7 | не нормируется |
|  | Площадка для отдыха взрослого населения | м2/чел. | 0,1 |  |
|  | Площадка для занятий физкультурой | м2/чел. | 2,0 |  |
|  | Площадка для хозяйственных целей | м2/чел. | 0,3 |  |
|  | Озеленение | м2/чел. | 6,0 |  |

Примечания:

При соответствующем обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 50 процентов удельные размеры площадок: для хозяйственных целей - при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше, для занятий физкультурой - при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона (квартала) для школьников и населения.

Также в случае наличия в микрорайоне (квартале) зелёных насаждений общего пользования и соблюдения нормы обеспеченности микрорайона (квартала) озеленёнными территориями допускается уменьшать удельные размеры озеленения дворовых территорий на 50 процентов.

## 2.1.12 Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Расчетное количество накапливающихся отходов

Таблица 20

| Отходы | Количество отходов на 1 человека в год |
| --- | --- |
|  | кг | л |
| 1 | 2 | 3 |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом; | 190 | 900 |
| от прочих жилых зданий | 300 | 1100 |
| Общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | 280 | 1400 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000 |
| Смёт с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 | 8 |

Примечания:

1. Нормы накопления крупногабаритных отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

2. Санитарную очистку территорий населенных пунктов следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88,   а также нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

3. Расчетное количество накапливающихся коммунальных отходов должно периодически (раз в пять лет) уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться.

### Предприятия по утилизации и переработке отходов

Таблица 21

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Мусороперерабатываю- щие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т. в год: | До 100 | га земельного участка, на 1000 т. бытовых отходов | 0,05 | Не нормируется |
|  |  | Св. 100 |  | 0,05 |  |
| 2 | Склады компоста |  | 0,04 |  |
| 3 | Полигоны * |  | 0,02-0,05 |  |
| 4 | Поля компостирования |  | 0,5-1,0 |  |
| 5 | Сливные станции |  | 0,02 |  |
| 6 | Мусороперегрузочные станции |  | 0,04 |  |
| 7 | Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) |  | 0,3 |  |

Примечания:

1. (*) - кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов.

2.11.13 Объекты, относящиеся к  иным областям в  связи с  решением  вопросов местного  значения муниципального района

Объекты библиотечного обслуживания населения

Таблица 22

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Межпоселенческая библиотека | объект | 1 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 2 | Детская библиотека | объект | 1 |  |  |
| 3 | Юношеская библиотека | объект | 1 |  |  |
| 4 | Сельские массовые библиотеки, для сельских поселений или их групп, тыс.человек: Св.1 до 2 Св.2 до 5 Св.5 до 10 | 1000 человек зоны обслуживания | 6-7,5 тыс.ед.хранения/ 5-6 читательских мест 5-6/4-5 4,5-5/3-4* |  |  |
| 5 | Дополнительно в центральной библиотеке местной системы расселения (административный район) | 1000 человек системы | 4,5-5 тыс.ед.хранения/ 3-4 читательских места | Не нормируется |
| 6 | Для всех уровней обеспечения услуг | Объем пополнения книжных фондов в год | 250 книг на 1 тыс.человек ** | Не нормируется |

Примечания:

1. (*) Меньшую вместимость библиотек принимать для больших поселений.

2. (**) Для межпоселенческой библиотеки объем пополнения книжного фонда и объем книжного фонда при открытии библиотек рассчитываются исходя из количества населения в муниципальном районе.

Организации и учреждения управления, архивы, предприятия связи

Таблица 23

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Организации и учреждения управления: районных органов власти | объект | По заданию на проектирование (в зависимости от этажности, м2 на 1 сотрудника: 54-30 при этажности 3-5) | Не нормируется |
| 2 | Муниципальный архив | объект | 1 |  |
| 3 | Отделения связи, сельские телефонные станции, станции проводного вещания объектов радиовещания и телевидения | объект | По нормам и правилам Министерства связи РФ |  |
| 4 | Отделения и филиалы сберегательного банка | операцион. место | 1 операционное место на 1-2 тыс.чел |  |
| 5 | Районные суды | рабочее место | 1 судья на 30 тыс.человек |  |

Межпоселенческие объекты организации досуга, культуры, объекты по оказанию услуг молодежи

Таблица 24

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Помещение для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | м2 площади пола на 1000 чел. | 50 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 2 | Клуб, для сельских поселений или их групп, тыс.человек: Св.1 до 2 Св.2 до 5 Св.5 до 10 | посетит. мест на 1000 чел. | 300-230 230-190 190-140* |  |  |
| 3 | Музеи муниципальных районов с числом жителей от 5 до 10 тыс.чел | учреждений культуры | 1 | Не нормируется |
| 4 | Выставочные залы, картинные галереи муниципальных районов с числом жителей до 50 тыс.чел. | организаций культуры | 1 |  |
| 5 | Учреждения культуры клубного типа муниципального района | учреждений культуры | 1 |  |
|  |  | информационно-методических центров | 1 |  |

Примечания:

1. К учреждениям культуры клубного типа относятся клубы, дома (дворцы, центры) культуры, дома (центры) народного творчества, дома ремесел, дома фольклора и другие учреждения согласно функциональной принадлежности.

2. Кинотеатры предусматриваются, как правило, в поселениях с числом жителей не менее 10 тыс.человек.

3. (*) Меньшую вместимость клубов принимать для больших поселений.

Объекты  общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Таблица 25

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Магазин продовольственных товаров | м2 торговой площади на 1000 чел. | 93 | мин. пешеходной доступности | 30 |
| 2 | Магазин непродовольственных товаров повседневного спроса | м2 торговой площади на 1000 чел. | 213 |  |  |
| 3 | Предприятие общественного питания | мест на 1000 чел. | 40 |  |  |
| 4 | Предприятие бытового обслуживания | рабочее место на 1000 чел. | 7 |  |  |
| 5 | Прачечная | кг белья в смену на 1000 чел. | 60 |  |  |
| 6 | Химчистка | кг вещей в смену на 1000 чел. | 3,5 |  |  |
| 7 | Баня | мест на 1000 чел. | 7 |  |  |

Примечания:

1. В поселках садоводческих товариществ продовольственные магазины предусматривать из расчета 80 м2 торговой площади на 1 тыс.человек.

2. В производственных зонах сельских поселений и в других местах приложения труда должны предусматриваться предприятия общественного питания из расчета 220 мест на 1 тыс. работающих в максимальную смену.

## Объекты, предназначенные для создания условий расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, для содействия развитию малого и среднего предпринимательства

Таблица 26

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Склад продовольственных товаров | м2 на 1000 чел. | 19 | Не нормируется |
| 2 | Склад непродовольственных товаров | м2 на 1000 чел. | 193 |  |
| 3 | Холодильники распределительные (хранение мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, молочных продуктов и яиц) | тонн на 1000 чел. | 10 |  |
| 4 | Овощехранилища, картофелехранилища | тонн на 1000 чел. | 90 |  |

Объекты, предназначенные для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории района. Объекты, предназначенные для организации защиты населения и территории района от ЧС природного и техногенного характера (не отнесенные к объектам регионального значения)

Таблица 27

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Пожарное депо | Объект, при населении св. 5 до 20 тыс.чел. | 1 | Время прибытия первого подразделения пожарной охраны, мин. | 20 |

Объекты, для организации ритуальных услуг, содержания межпоселенческих мест захоронения

Таблица 28

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Кладбища традиционного захоронения | га / 1000 чел. | 0,24 | Не нормируется |

## Помещения для работы участкового уполномоченного полиции. Жилые помещения, предоставляемые участковым уполномоченным и членам их семей

Таблица 29

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Помещение для работы участкового уполномоченного полиции | м2 общей площади / участок | 10,5 * | Не нормируется |
| 2 | Жилое помещение, предоставляемые участковым уполномоченным и членам их семей | м2 общей площади / 1 чел. | 18 ** | Не нормируется |

Примечания:

1. (*) Норма предоставления помещения для работы принимается для организации рабочего места одного участкового уполномоченного (6,0  м²) и организации места ожидания посетителей (4,5 м²). Для каждого дополнительного работника в помещении для работы (помощника участкового уполномоченного полиции, инспектора по делам несовершеннолетних, сотрудника уголовного розыска, представителя общественности) следует предусматривать 4,5 м² общей площади для каждого из этих работников

2. (**) Норма предоставления жилого помещения приведена на каждого члена семьи для семьи из трех и более человек. Норма предоставления жилого помещения на одного человека составляет 33 м² общей площади жилого помещения, на семью из двух человек – 42 м² общей площади жилого помещения. Сотрудники, имеющие специальное звание полковника полиции (юстиции, внутренней службы) и выше, а также сотрудники, имеющие ученые степени или ученые звания, имеют право на дополнительную площадь жилого помещения размером 20 квадратных метров (федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации")

3.МАТЕРИАЛЫ  ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования Большесельского муниципального района осуществлялась с учетом:

- социально-демографического состава и плотности населения на территории  муниципального образования;

- планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования (см. раздел 6);

- предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Территория Большесельского муниципального района общей площадью 133305 га делится на 3 сельских поселения, включающих 7 сельских округов. В соответствии с Законом Ярославской области от 21.12.2004 N 65-з "О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области" в составе Большесельского муниципального района образованы следующие муниципальные образования со статусом сельских поселений:

Большесельское сельское поселение с центром с.Большое Село;

Благовещенское сельское поселение с центром в д.Борисовское;

Вареговское сельское поселение с центром в с.Варегово.

В состав Большесельского сельского поселения входит 4 сельских округа: Большесельский, Высоковский, Марковский и Новосельский.

В состав Благовещенского сельского поселения входит 2 сельских округа  - Благовещенский и Чудиновский.

Вареговское сельское поселение образовано в границах Вареговского сельского округа.

В районе насчитывается 318 сельских населённых пунктов.

Сельские населенные пункты в зависимости от проектной численности населения подразделяются на группы в соответствии с таблицей 24.

Таблица 24

| Группы городских округов и поселений | Население (тыс. человек) |
| --- | --- |
|  | Сельские населенные пункты |
| Крупные | Свыше 5 |
|  | Свыше 3 до 5 |
| Большие | Свыше 1 до 3 |
| Средние | Свыше 0,2 до 1 |
| Малые | Свыше 0,05 до 0,2 |
|  | До 0,05 |

Численность населения Большесельского МР на 01.01.2015 составляет 9651 человек. Численность населения по сельским округам представлена в таблице 25.

Таблица 25

| №№ п/п | Наименование округа | Численность населения, чел. | Доля численности населения округа в общей численности населения района,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большесельский сельский округ | 4712 | 49 |
| 2 | Высоковский сельский округ | 383 | 4 |
| 3 | Марковский сельский округ | 659 | 7 |
| 4 | Новосельский сельский округ | 1188 | 12 |
| 5 | Благовещенский сельский округ | 995 | 10 |
| 6 | Чудиновский сельский округ | 293 | 3 |
| 7 | Вареговский сельский округ | 1421 | 15 |
|  | ИТОГО | 9651 | 100 |

В материалах по обоснованию схемы территориального планирования района приведена следующая классификация округов, в зависимости от доли численности населения в общей численности населения муниципального района:

| Доля 1-10 процентов | Малый |
| --- | --- |
| Доля 11-20 процентов | Средний |
| Доля 21-50 процентов | Крупный |

Из таблицы 25 видно, что только Большесельский сельский округ можно отнести к крупному, поскольку в нем сосредоточено 49% численности населения муниципального района.

Группировка сельских населенных пунктов Большесельского района по численности населения по состоянию на 01.01.2015 представлена  таблицей 26.

Таблица 26

| №№ п/п | Сельские населенные пункты | всего | % от общего числа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего сельских населенных пунктов | 318 | 100 |
| 2 | из них с числом жителей: |  |  |
|  | 0 человек | 132 | 41,51 |
|  | 1-200 человек | 176 | 55,35 |
|  | 200-500 человек | 6 | 1,89 |
|  | 500-1000 человек | 2 | 0,63 |
|  | 1000-3000 человек | 1 | 0,31 |
|  | более 3000 человек | 1 | 0,31 |

Из таблицы видно, что порядка 42% от общего количества населенных пунктов составляют населенные пункты с «нулевой» численностью населения (132 населенных пункта).

Подсчет плотности населения в разрезе сельских поселений представлен в таблице 27.

Таблица 27

| №№ п/п | Наименование сельского поселения | Площадь территории, км2 | Численность населения, чел. | Плотность населения, чел./км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большесельское сельское поселение | 804,00 | 6942 | 8,6 |
| 2 | Благовещенское сельское поселение | 338,79 | 1288 | 3,8 |
| 3 | Вареговское сельское поселение | 190,26 | 1421 | 7,5 |
| 4 | В целом по Большесельскому району | 1333,05 | 9651 | 7,2 |

Плотность населения по Большесельскому МР составляет 7,2 чел./кв.км.

Возрастно-половая структура населения по состоянию  на 01.01.2014  составила:

Всего населения – 9672 человек, в т.ч. мужчин – 4474, женщин – 5198.

Трудоспособное население составило – 5225 человек, в т.ч. 2864- мужчины и 2361 - женщины.

Старше трудоспособного населения – 3002 человек, в т.ч. мужчин – 916 человек, женщин – 2086 человек.

Дети -1445 человек, в т.ч. 694 мальчика и 751 девочку.

В связи с тем, что все население относится к сельскому типу, все расчетные показатели Нормативов приняты исключительно для сельских поселений и сельских населенных пунктов.

Численность населения Большесельского района по годам представлена в таблице 28.

Таблица 28

| Год | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел | 10167 | 9730 | 9672 | 9651 |

В связи с тем, что численность населения района имеет отрицательную динамику механического и естественного прироста, расчетные показатели для ряда объектов местного значения  приняты не в цифровом, а в процентном отношении.

Тип поселения и населенного пункта (городской/сельский) имеют большое значение для определения целесообразности размещения объектов и значения норматива. В сельских поселениях и населенных пунктах норма обеспеченности учреждениями социальной сферы, как правило, выше, чем для городских, но перечень предоставляемых услуг при этом ниже. Разнообразие объектов социального и культурно-бытового обслуживания в городской местности, обеспеченное необходимой численностью населения, формирует систему предоставления взаимозаменяемых услуг, позволяя тем самым сокращать норматив. В сельской местности, ассортимент предоставляемых услуг минимален, но охват населения выше. Дифференциация по численности населения и типу населенного пункта и поселения позволяет рационально распределять элементы системы обслуживания, обеспечивая при этом необходимый перечень предоставляемых услуг.

Согласно схеме территориального планирования Большесельского муниципального района систему расселения района можно отнести к линейному типу с осями расселения техногенного характера. Населенные пункты близко расположены друг к другу и характеризуются малочисленностью населения. Все объекты социального обслуживания в преобладающем большинстве концентрируются в административных центрах поселений, и их мощности рассчитаны на удовлетворение потребностей жителей всего поселения. Особое место в системе социального обслуживания района занимает административный центр района - с.Большое Село. В нем расположены все объекты районного значения (административные органы, районная больница, районный дворец культуры и спорта, центральная библиотека, учреждения социального обеспечения и др.).

Местные нормативы градостроительного проектирования призваны путем регулирования градостроительного процесса способствовать достижению основных показателей социально-экономического развития,  предусмотренных документами социально-экономического планирования Большесельского муниципального района.

Местными нормативами в рамках полномочий органов местного самоуправления и регулирования градостроительного процесса, в части планирования объектов местного значения, решаются следующие задачи:

- подготовка и обоснование нормативов для создания схемы территориального планирования, генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений, документации по планировке территорий, соответствующих направлению развития района и в соответствии с ним;

- подготовка перечня и состава вопросов нормирования и применения прочих документов, регламентирующих градостроительную деятельность на местном уровне;

- создание полного комплекта нормативной градостроительной базы, учитывающей местные условия Большесельского муниципального района.

## 3.1 Перечень видов объектов местного значения муниципального района с нормируемым уровнем обеспеченности населения района и нормируемым уровнем территориальной доступности для населения района

Под объектами местного значения, оказывающими существенное влияние на социально-экономическое развитие Большесельского района  понимаются объекты, территории, имеющие природно-историческое, историко-культурное, социальное, экономическое значение и оказывающие существенное влияние на инженерное, транспортное, социальное, культурное обеспечение Большесельского муниципального района Ярославской области.

Перечень видов объектов местного значения, для которых при разработке местных нормативов градостроительного проектирования Большесельского муниципального района устанавливаются расчетные показатели минимально допустимого  уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения района, утвержден постановлением администрации Большесельского муниципального района от 13.01.2015 № 02 «Об утверждении Перечня видов объектов местного значения Большесельского муниципального района».

К видам объектов местного значения Большесельского муниципального района Ярославской области, относятся:

1. В области  электро - и газоснабжения, водоснабжения,

теплоснабжения, водоотведения:

- объекты электро - и газоснабжения в границах муниципального района

- объекты водоснабжения

-объекты теплоснабжения

-объекты водоотведения

2. В области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района:

- автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с конструктивными элементами и дорожными сооружениями, являющимися технологической частью автомобильных дорог;

- полосы отвода автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

- придорожные полосы автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

-объекты в области автомобильных дорог местного значения

3. В области образования (муниципальные объекты общедоступного и бесплатного образования (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дошкольного образования), а также объекты дополнительного:

-   объекты дошкольного образования (детские сады);

- общеобразовательные учреждения (общеобразовательные школы, гимназии, лицеи);

- специальные (коррекционные) общеобразовательные учреждения (специальные (коррекционные) начальные школы – детские сады, специальные (коррекционные) общеобразовательные школы, специальные (коррекционные) общеобразовательные школы-интернаты);

- образовательные учреждения дополнительного образования (центры дополнительного образования детей, дворцы детского (юношеского) творчества, дома детского творчества, станции юных натуралистов, детские школы искусств, детско-юношеские спортивные школы);

-  образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста (начальные школы – детские сады, прогимназии).

4. В области здравоохранения:

- амбулаторно-поликлинические учреждения (поликлиники, амбулатории, детские поликлиники);

- объекты учреждений охраны материнства и детства (родильные дома, женские консультации, центры планирования семьи);

- больничные учреждения районного значения;

- объекты учреждений скорой медицинской помощи;

- объекты санаторно-курортных учреждений (санатории, санатории-профилактории, санаторные оздоровительные лагеря).

5. В области физической культуры и массового спорта:

-  межпоселенческие объекты спорта, отвечающие требованиям проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

- объекты спорта, предназначенные для проведения учебно-тренировочного процесса сборных команд муниципального района;

- объекты спорта, предназначенные для подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципального района;

- иные объекты физической культуры и спорта межпоселенческого значения.

6.В области благоустройства территории:

- объекты благоустройства территории

7. В  области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов:

- межпоселенческие объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (мусороперерабатывающие, мусоросжигающие установки и заводы).

8. В  иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района:

а)  объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов местного самоуправления муниципального района;

б) объекты, предназначенные для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района, а также объекты, предназначенные для организации защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (дамбы, объекты пожарной охраны и пожарные депо, муниципальные спасательные центры и станции, не отнесенные к объектам регионального значения);

в) межпоселенческие места погребения (кладбища, крематории, мемориальные комплексы), объекты предоставления ритуальных услуг;

г)  межпоселенческие объекты связи, находящиеся в собственности муниципального района и их охранные зоны;

д)  межпоселенческие объекты библиотечного обслуживания населения (межпоселенческие муниципальные библиотеки);

е)  объекты архивного дела (муниципальные архивы);

ж)  межпоселенческие объекты организации досуга, культуры (дома народного творчества, культурно-досуговые центры, методические центры, муниципальные музеи, кинотеатры);

з) территории объектов туристско-гостиничной и туристско-рекреационной деятельности (туристско-гостиничные комплексы, туристско-рекреационные комплексы, пансионаты, гостиницы, дома отдыха, оздоровительные комплексы (при наличии номерного фонда), кемпинги, мотели, детские лагеря отдыха, турбазы и иные коллективные средства размещения круглогодичной эксплуатации с номерным фондом до 50 номеров);

и)  территории объектов культурного наследия местного значения и их зоны охраны;

к)  объекты оптовой и розничной торговли, в том числе рынки;

л) особо охраняемые природные территории местного значения муниципального района;

м) объекты сельского хозяйства местного значения муниципального района (здания и сооружения для разведения крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы, строения и сооружения для машин механизации производственных процессов, здания и сооружения для хранения, обработки и переработки продуктов, силосные и сенажные сооружения, картофеле- и овощехранилища, зерносклады, элеваторы, зерносушилки, склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений, кормоприготовительные цехи и комбикормовые предприятия, культивационные сооружения (теплицы), здания для ремонта и хранения сельскохозяйственных машин (ремонтные предприятия);

н)  объекты по оказанию услуг молодежи (молодежные центры, подростково-молодежные клубы, центры гражданского и патриотического воспитания, дворцы молодежи);

о) объекты, необходимые для предоставления транспортных услуг населению;

п)  иные объекты, территории, имеющие природно-историческое, историко-культурное, социальное, экономическое значение для муниципального района или оказывающие существенное влияние на инженерное, транспортное, социальное, культурное обеспечение муниципального района.

В число объектов, относящихся к иным областям в связи с решением вопросов местного значения муниципального района, также входят объекты,  круг которых определён федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

К ним относятся:

- объекты для организации отдыха детей в каникулярное время;

- предоставление помещения для работы сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

- предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции и членам его семьи жилого помещения;

- водные объекты (в части осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья).

Объекты, для размещения которых на территории муниципального района в соответствии с законодательством об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации требуется исключительно создание (обеспечение) условий, размещение которых не является прямой обязанностью органов местного самоуправления района, могут не являться объектами местного значения муниципального района.

Кроме вопросов, отнесённых законодательством об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации к вопросам местного значения муниципального района, существуют вопросы, не отнесённые к таковым, но для решения которых у органов местного самоуправления района есть право.

Для решения таких вопросов может потребоваться размещение следующих объектов:

- музеев муниципального района;

- социальных объектов, предназначенных для осуществления деятельности по опеке и попечительству.

3.2.  Обоснование расчетных показателей

В основной части Нормативов приведены значения расчетных показателей, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации, в данном разделе приведено обоснование принятых расчетных показателей для объектов местного значения Большесельского муниципального района Ярославской области. Полное наименование Сводов правил, других нормативных документов, ссылка на которые дается в материалах по обоснованию расчетных показателей, представлено в разделе 6 «Нормативные документы».

3.2.1.Объектов, относящихся к области электроснабжения поселений

Таблица 29

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Вели-чина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1 | электропотребление | кВт·ч /год на 1 чел. | 950 | СП 42.13330.2011 |
| 1.2 | использование максимума электрической нагрузки | ч/год | 4100 | СП 42.13330.2011 |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

При проектировании электроснабжения населенных пунктов определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями СП 31-110-2003.

Расход энергоносителей и потребность в мощности источников следует определять:

- для промышленных и сельскохозяйственных предприятий – по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей;

- для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд – в соответствии с действующими отраслевыми нормами по электроснабжению.

Транзитные линии электропередачи напряжением 220 кВ и выше не допускается размещать в пределах границ населенных пунктов, за исключением резервных территорий. Ширина коридора высоковольтных линий и допустимый режим его использования, в том числе для получения сельскохозяйственной продукции, определяются санитарными правилами и нормами.

При развитии систем электроснабжения на перспективу электрические сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие классы напряжения с целью увеличения их пропускной способности, уменьшения потерь электрической энергии в элементах сети, обеспечения качества электроэнергии у потребителя

Напряжение электрических сетей населенных пунктов выбирается с учетом концепции их развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме 35-110-220-500 кВ.

Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего количества ступеней трансформации энергии. На ближайший период развития наиболее целесообразной является система напряжений 35-110/10 кВ.

При проектировании в сельских населенных пунктах следует предусматривать вариант перевода сетей при соответствующем технико-экономическом обосновании на напряжение 35 кВ.

Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше допускается размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон.

Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабельными в подземном исполнении, а в застройке зданиями 3 этажа и ниже – воздушными или кабельными.

На территории населенных пунктов трансформаторные подстанции и распределительные устройства проектируются открытого и закрытого типа в соответствии с градостроительными требованиями ПУЭ и других нормативных документов.

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10(6)-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м.

Размеры земельных участков, отводимых для закрытых понизительных подстанций, включая распределительные и комплектные устройства напряжением 110-220 кВ, устанавливаются в соответствии с требованиями СН 465-74, но не более 0,6 га.

Территория подстанции должна быть ограждена. Ограждение может не предусматриваться для закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в местах возможного наезда транспорта.

Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до зданий и сооружений в производственной зоне следует принимать в соответствии с требованиями СП 18.13330.2011.

Основой формирования системы электроснабжения Большесельского района являются линии электропередач ВЛ-35кВ, их протяженность составляет 45 км. От понизительных подстанций 35/10(6)кВ отходят распределительные линии электропередач напряжением 6 и 10 кВ.

    - Объекты водоснабжения

Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей следует осуществлять на основе программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большесельского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения городов и других населённых пунктов следует производить в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 с учётом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.

Жилая и общественная застройка городского округа, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными системами водоснабжения. В жилых зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией, размещение многоэтажных жилых домов не допускается.

Выбор источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 2761, а также с учётом норм радиационной безопасности при положительном заключении органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора по выбору площадки.

Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс. м3/сут., следует принимать по проекту, но не более, га:

до 0,8.......................................................................................................... 1

св. 0,8 до 12 ............................................................................................... 2

св. 12 до32 ................................................................................................. 3

св. 32 до80 ................................................................................................. 4

св. 80 до125 ............................................................................................... 6

св. 125до 250 ……………………………............................................... 12

св. 250до 400 ........................................................................................... 18

св. 400до 800 ........................................................................................... 24

Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения Большесельского муниципального района являеотся подземные артезианские скважины. Протяжённость сетей водопровода, находящихся  в хозяйственном ведении МУП «Коммунальник» 01.01.2017 составляет 53,0 км.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения и расходы воды на поливку

Таблица 30

| № | Наименование показателя минимально допустимого уровня обеспеченности населения хозяйственно-питьевым водоснабжением | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | л/сут. на 1 жителя | 125 | СП 31.13330.2012 с учётом примечаний |
| 2 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | л/сут. на 1 жителя | 160 |  |
| 3 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными, с централизованным горячим водоснабжением | л/сут. на 1 жителя | 220 |  |
| 4 | Норма водоснабжения от уличных водоразборных колонок | м3/чел. в месяц | 0,90 | постановление Правительства ЯО № 849-п от 11.09.2012 |
| 5 | Норма расхода воды на механизированную поливку усовершенствованных покрытий проездов и площадей | 1 поливка, л/м2 | 0,3 | СП 31.13330.2012 |
| 6 | Норма расхода воды на поливку городских зелёных насаждений | 1 поливка, л/м2 | 3 |  |
| 7 | Норма расхода воды на поливку газонов и цветников | 1 поливка, л/м2 | 4 |  |

Примечание:

1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

2. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населённого пункта.

3 Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

    - Объекты теплоснабжения

Теплоснабжение Большесельского муниципального района  следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения. Общая протяжнность тепловых сетей 39 км. Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует, как правило, размещать на территории производственных или коммунальных зон.

Котельные, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных зон.

В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 34.

Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных

котельных, располагаемых в жилых зонах

Таблица 31

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков котельных, га, работающих: |
| --- | --- |
|  | на твёрдом топливе | на газомазутном топливе |
| До 5 | 0,7 | 0,7 |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| св. 10 до 50 (св. 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| св. 50 до 100 (св. 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| св. 100 до 200 (св. 116 до 233) | 3,7 | 3,0 |
| св. 200 до 400 (св. 233 до 466) | 4,3 | 3,5 |

Примечания:

- Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 %.

- Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СНиП 41-02.

- Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными нормами.

Теплоснабжение потребителей Большесельского муниципального района осуществляют котельные осуществляют, все котельные  муниципальные. Топливом для котельных служит природный газ, резервным – мазут, электрическая энергия и щепа Суммарная протяжённость тепловых сетей по району  на 01.01.2017 года – 39  км (в 2-х трубном исчислении).

Горячее водоснабжение многоквартирных домов осуществляется:

– от газовых колонок.

Нормативы по отоплению в многоквартирных и жилых домах

Таблица 32

| № | Наименование показателя минимально допустимого уровня обеспеченности населения тепловой энергией | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Норма потребления тепловой энергии в жилых домах квартирного типа с центральным отоплением и общежитиях с центральным отоплением | Гкал на 1 м2 | 0,02 | постановление главы Муниципального района от «О нормативах потребления жилищно-коммунальных услуг» |

    - Объекты водоотведения

Проектирование систем канализации города следует производить в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012.

Жилая и общественная застройка населённых пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами канализации.

Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более, указанных в таблице 36.

Размеры земельных участков для очистных сооружений

Таблица 33

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сут. | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
|  | Очистных сооружений | Иловых площадок | Биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| До 0,7 | 0,5 | 0,2 | – |
| Св. 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| от 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| от 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| от 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| от 175 до 280 | 18 | 55 | – |

Примечание.

- Размеры земельных участков  очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут. следует принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным специализированных организаций при согласовании с органами Санэпиднадзора.

Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330.

В районе  все стоки от жилой застройки и промышленных предприятий системой коллекторов и канализационных насосных станций (КНС) передаются на 3 комплекса очистных сооружений биологической очистки (ОСК). Сточные воды формируются в основном хозяйственно-бытовыми стоками. Объём промышленных стоков составляет не более 10% от общего объёма водоотведения. В капитальной застройке процент охвата централизованной системой канализации составляет 91%, в т.ч. в капитальной застройке жилого фонда – 99,9%,в индивидуальной застройке – 0,01%.

В муниципальной системе канализации работают 2 КНС. Протяжённость канализационных сетей, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Коммунальник»   по состоянию на 01.01.2017 составляет 28.5 км.

Дождевая канализация

Проектирование дождевой канализации следует осуществлять на основании действующих нормативных документов: СП 32.13330.2012, СанПиН 2.1.5.980, Водного кодекса Российской Федерации.

Различают общесплавную (совместно с хозбытовой) и раздельную системы канализации. Предпочтение следует отдавать раздельной системе. Отвод поверхностных вод должен осуществляться со всего бассейна стока территории города со сбросом из сети дождевой канализации преимущественно после очистки в водотоки и водоёмы. Утилизацию снежных и ледовых масс, собираемых и вывозимых с территорий поселений, рекомендуется осуществлять с применением снегоплавильных камер, расположенных на канализационных коллекторах с использованием теплоты канализационных стоков. Не допускается выпуск поверхностного стока в непроточные водоёмы, в размываемые овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные территории, в черте населённых пунктов, I пояса ЗСО и в соответствии с СанПиН 2.1.5.980.

В водоёмы, предназначенные для купания, возможен сброс поверхностных сточных вод при условии их глубокой очистки.

Для определения размеров отводящих труб и водосточных каналов необходимо учитывать расчётный максимальный расход дождевой воды, поступающей в сеть. Этот расход зависит от принятой расчётной интенсивности дождя, его продолжительности, коэффициента стока и площади водосбора.

Применение открытых водоотводящих устройств – канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

Минимальный диаметр водостоков принимается равным 400 мм. Система водоотвода поверхностных вод должна учитывать возможность приема дренажных вод из сопутствующих дренажей, теплосетей и общих коллекторов подземных коммуникаций. Поступление в дождеприемные колодцы незначительных по объёму вод от полива замощенных территорий и зелёных насаждений в расчёт можно не принимать. Очистку поверхностных вод с территории городов следует осуществлять на локальных или групповых очистных сооружениях различного типа.

Поверхностный сток с территории промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др., а также с особо загрязненных участков, расположенных на территориях жилых и общественно-деловых зон (загрязненных токсичными веществами органического и неорганического происхождения), должен подвергаться очистке на локальных (самостоятельных) очистных сооружениях с преимущественным повторным использованием очищенных вод на производственные нужды по замкнутым циклам.

Для ориентировочных расчётов суточный объём поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения с территорий жилых и общественно-деловых зон городов, принимается в зависимости от структурной части территории по таблице 37.

Суточный объём поверхностного стока

Таблица 34

| Территории города | Объём поверхностных вод, поступающих на очистку, м3/сут. с 1 га территории очистных сооружений |
| --- | --- |
| Городской градостроительный узел | Более 60 |
| Примагистральные территории | 50 - 60 |
| Межмагистральные территории с размером квартала: |  |
| до 5 га | 45 - 50 |
| от 5 до 10 га | 40 - 45 |
| от 10 до 50 га | 35 - 40 |

Согласно постановлению Правительства Ярославской области от 11.09.2012 № 849-п норматив по водоотведению определяется исходя из суммы нормативов потребления по холодному и горячему водоснабжению с учётом степени благоустройства многоквартирных домов или жилых домов.

    - Объектов, относящихся к области газоснабжения поселений

Таблица 35

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Вели-чина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
|  | Укрупненный показатель потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 (8000 ккал/ м3): |  |  |  |
| 1.1 | при наличии централизованного горячего водоснабжения | м3/год на 1 чел. | 120 | СП 42-101-2003 |
| 1.2 | при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м3/год на 1 чел. | 300 | СП 42-101-2003 |
| 1.3 | при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3/год на 1 чел. | 220 | СП 42-101-2003 |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

В настоящее время на территории Большесельского района газифицировано только с. Большое Село.

Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию сетей газораспределения, сетей газопотребления и объектов СУГ следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011.

Размещение магистральных газопроводов на территории населенных пунктов не допускается. Ширина полосы отвода земель и площадь земельных участков для строительства магистральных газопроводов определяются в соответствии с требованиями СН 452-73.

Расходы газа потребителями следует определять в соответствии с нормами потребления газа, приведенными в СП 42-101-2003.

Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в таблице 31.

Таблица 36

| Классификация газопроводов по давлению, категория | Вид транспортируемого газа | Рабочее давление в газопроводе, МПа |
| --- | --- | --- |
| Высокое | Iа | природный | свыше 1,2 |
|  | I | природный | свыше 0,6 до 1,2 включительно |
|  |  | СУГ * | свыше 0,6 до 1,6 включительно |
|  | II | природный и СУГ | свыше 0,3 до 0,6 включительно |
| Среднее | III | природный и СУГ | свыше 0,005 до 0,3 включительно |
| Низкое | IV | природный и СУГ | до 0,005 включительно |

* СУГ – сжиженный углеводородный газ

Для регулирования давления газа в газораспределительной сети предусматривают следующие пункты редуцирования газа:

- газорегуляторные пункты (ГРП);

- газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ) заводского изготовления в зданиях контейнерного типа;

- газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ);

- газорегуляторные установки (ГРУ).

ГРП размещают:

- отдельно стоящими;

- пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера;

- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);

- на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем.

ГРПБ следует размещать отдельно стоящими.

ГРПШ размещают отдельно стоящими или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены. На наружных стенах зданий размещение ГРПШ с газовым отоплением не допускается.

Допускается размещать ГРПШ ниже уровня поверхности земли, при этом такой ГРПШ следует считать отдельно стоящим.

ГРУ допускается размещать в помещении, в котором располагается газоиспользующее оборудование, а также непосредственно у тепловых установок для подачи газа к их горелкам.

Газонаполнительные станции (ГНС) и газонаполнительные пункты (ГНП) следует размещать вне территории жилых и общественно-деловых зон городских округов и поселений, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилой застройке.

Площадку для размещения ГНС, ГНП следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения вспаханной полосы земли или полосы, выполненной из наземного покрытия, не распространяющего пламя по своей поверхности, шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов, м: хвойных пород – 50, лиственных пород – 20, смешанных – 30. По противопожарной полосе должен быть предусмотрен проезд только пожарных машин.

Противопожарные расстояния от газопроводов и объектов газораспределительной сети до объектов, не относящихся к ним, определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3.2.3. Объектов, в области дорожной деятельности, безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на:

- автомобильные дороги федерального значения;

- автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

- автомобильные дороги местного значения (муниципальные);

- частные автомобильные дороги.

При проектировании сельских поселений следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Для жителей сельских поселений затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) в пределах сельскохозяйственного предприятия, как правило, не должны превышать 30 мин.

Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СП 34.13330. 2012. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии с СП 34.13330.2012, но не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50; для дорог IV категории - соответственно 50 и 25. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

В случае транзитного прохождения автомобильных дорог общей сети по территории поселения необходимо предусматривать мероприятия по обеспечению безопасности движения пешеходов и местного транспорта, а также по выполнению экологических и санитарно-гигиенических требований к застройке.

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 чел.: 350 легковых автомобилей, включая 3 - 4 такси и 2 - 3 ведомственных автомобиля, 25 - 40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. следует принимать 100 - 150 единиц.

Уровень автомобилизации населения Большесельского муниципального района представлен в таблице 32.

Таблица 37

| Этапы | Уровень автомобилизации, автомобилей на 1000 жителей |
| --- | --- |
| Существующий | 236 |
| Проектируемый | 350 |

Автомобильные дороги в зависимости от условий проезда и доступа к ним транспортных средств подразделяются на автомагистрали, скоростные дороги и обычные дороги.

Категории автомобильных дорог в зависимости от расчетной интенсивности движения приведены в таблице 38.

Таблица 38

| Категория автомобильной дороги | Расчетная интенсивность движения, приведенных ед./сут |
| --- | --- |
| IА (автомагистраль) | Свыше 14000 |
| IБ (скоростная дорога) | То же |
| Обычные дороги | IВ | “ 14000 |
|  | II | “ 6000 |
|  | III | “ 2000 до 6000 |
|  | IV | “ 200 “ 2000 |
|  | V | “ 200 |

Основные параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог принимают в зависимости от их категории в соответствии с СП 34.13330.2012.

Показатели плотности сети автомобильных дорог и сети общественного транспорта  вне границ населенных пунктов выполнены расчетным путем и представлены в таблице 39.

Плотность сети автодорог и сети общественного транспорта

Таблица 39

| № | Наименование объекта, (расчетного показателя) | Единица измерения | Вели-чина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1 | Плотность сети автодорог местного значения вне границ населенных пунктов | км / 1 км2 территории | 0,21 | По расчету |
| 1.2 | Плотность сети общественного пассажирского транспорта вне границ населенных пунктов | км / 1 км2 территории | 0,14 | По расчету |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

Автобусные остановки

Автобусные остановки вне пределов населенных пунктов следует располагать на прямых участках дорог или на кривых радиусами в плане не менее  600 м для дорог III категории, 400 м для дорог категорий IV и V и при продольных уклонах не более . При этом должны быть обеспечены нормы видимости для дорог соответствующих категорий.

Автобусные остановки на дорогах категорий II - V следует смещать по ходу движения на расстоянии не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов.

Таблица 40

| № | Наименование объекта, (расчетного показателя) | Единица измерения | Вели-чина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1 | Автобусные остановки на дорогах I-III категории | остановка | 1 на 3 км | СП 34.13330.2012 |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | м | 800 | СП 42.13330.2011 |

Остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров следует предусматривать в местах автобусных остановок.

Ширину остановочных площадок следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а длину - в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов, но не менее 10 м.

Остановочные площадки на дорогах IБ, IВ, II и III категорий должны быть отделены от проезжей части разделительной полосой.

От посадочных площадок в направлении основных потоков пассажиров следует проектировать пешеходные дорожки или тротуары до существующих тротуаров, улиц или пешеходных дорожек, а при их отсутствии - на расстояние, не менее расстояния боковой видимости.

Объекты внешнего транспорта необходимо размещать в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2009 № 860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода".

Расстояния между площадками отдыха, их вместимость вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий

Таблица 41

| № | Категория дорог | Расстояние между площадками отдыха, км | Кол-во автомобилей при единовременной остановке (не менее) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |
| 1.1 | III | 25-35 | 10-15 | СП 34.13330.2012 |
| 1.2 | IV | 45-55 | 10 | СП 34.13330.2012 |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | не нормируется |

На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для технического осмотра автомобилей и пункты торговли.  Вместимость площадок отдыха следует рассчитывать при интенсивности движения до 30000 транспортных единиц в сутки.

# Полосы отвода и придорожные полосы автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов

Согласно Постановлению Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса" для подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации для определения границ полосы отвода, необходимой для размещения планируемых к строительству и реконструкции автомобильных дорог, могут быть использованы осредненные нормы отвода земель в соответствии с таблицей 42.

Таблица 42

────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────

Катего-│Коли-   │   Общая площадь полосы отвода (гектаров на 1 линейный

рия    │чество  │                километр автомобильной дороги)

дороги │полос   ├──────────────────────────────┬──────────────────────────

│движения│   на особо ценных угодьях    │       необходимая

│        │ земель сельскохозяйственного │

│        │          назначения          │

│        ├───────────┬──────────────────┼───────────┬──────────────

│        │поперечный │    поперечный    │поперечный │  поперечный

│        │   уклон   │ уклон местности  │   уклон   │    уклон

│        │ местности │    свыше 1:20    │ местности │  местности

│        │ не более  │     до 1:10      │ не более  │  свыше 1:20

│        │   1:20    │                  │   1:20    │   до 1:10

────────┼────────┼─────┬─────┼─────────┬────────┼─────┬─────┼──────┬───────

1   │   2    │  3  │  4  │     5   │   6    │  7  │  8  │   9  │  10

────────┴────────┴─────┴─────┴─────────┴────────┴─────┴─────┴──────┴───────

II         2      4,4   1,4      4,5     1,4     4,9   2,0    5,0    2,0

III        2      4,0   1,3      4,2     1,3     4,6   2,0    4,8    2,0

IV         2      2,4   1,3      2,5     1,3     3,5   2,0    3,6    2,0

V          1      2,1   1,2      2,2     1,2     3,3   2,0    3,4    2,0

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечания:

1. В графах три, пять, семь и девять указаны осредненные нормы отвода земель, необходимых для размещения автомобильной дороги и (или) объектов дорожного сервиса и установления границ полосы отвода автомобильной дороги.

2. В графах четыре, шесть, восемь и десять указаны осредненные нормы отвода земель, отводимых во временное пользование для нужд строительства (на период строительства).

3. Осредненные нормы отвода земель указаны без учета размеров земельных участков, необходимых для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги и дорожных сооружений, предусмотренных пунктом 5 постановления.

4. Осредненные нормы отвода земель, предоставляемых во временное пользование, учитывают только размеры земельных участков для размещения отвалов снимаемого растительного грунта и проезда технологического транспорта.

5. Участки земель, предоставляемые во временное пользование для других нужд строительства (временные объезды, строительные площадки и др.), следует учитывать дополнительно по данным проектной документации.

Основные параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог принимают в зависимости от их категории по таблице 43.

Таблица 43

┌─────────┬──────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│ Ширина  │Кате- │Число│                       Ширина, м                      │

│земляного│гория │полос├─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤

│полотна, │дороги│дви- │ полосы  │укреп-   │цент-   │остано- │обочины,│укреп- │

│    м    │      │жения│движения │ленной   │ральной │вочной  │см. 5.21│ленной │

│         │      │     │         │полосы   │раздели-│полосы  │        │полосы │

│         │      │     │         │обочины  │тельной │        │        │на раз-│

│         │      │     │         │         │полосы  │        │        │дели-  │

│         │      │     │         │         │        │        │        │тельной│

│         │      │     │         │         │        │        │        │полосе │

├─────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼────┬───┼────────┼────────┼───────┤

│28,5; 36;│  IА  │4; 6;│  3,75   │  0,75   │ <**│ 6 │ 2,50,  │  3,75  │   1   │

│  43,5   │      │  8  │         │         │    │   │п. 5.22 │        │       │

├─────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┤    ├───┼────────┼────────┼───────┤

│27,5; 35;│  IБ  │4; 6;│  3,75   │  0,75   │    │ 5 │ 2,50,  │  3,75  │   1   │

│  42,5   │      │  8  │         │         │    │   │п. 5.22 │        │       │

├─────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┤    ├───┼────────┼────────┼───────┤

│ 21 <*>; │  IВ  │4; 6;│3,75/3,50│0,75/0,50│    │ 5 │ 2,50,  │  3,75  │   1   │

│ 28 <*>; │      │  8  │         │         │    │   │п. 5.22 │        │       │

│17,5 <*> │      │     │         │         │    │   │        │        │       │

├─────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼────┴───┼────────┼────────┼───────┤

│ 15; 12  │  II  │2; 4 │3,75/3,50│0,75/0,50│   -    │ 2,50,  │3,75/2,5│   -   │

│         │      │     │         │         │        │п. 5.22 │        │       │

├─────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤

│   12    │ III  │  2  │   3,0   │  0,50   │   -    │   -    │  2,5   │   -   │

├─────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤

│   10    │  IV  │  2  │   3,0   │  0,50   │   -    │   -    │  2,0   │   -   │

├─────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤

│4,5+3,5=8│  V   │  1  │   4,5   │    -    │   -    │   -    │  1,75  │   -   │

├─────────┴──────┴─────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴───────┤

Примечание: (*) Наименьшая ширина центральной разделительной полосы согласно пункту 5.29 СП 34.13330.2012;

(**) – согласно пункту 5.28 СП 34.13330.2012;

(п. 5.22) –  № пункта в СП 34.13330.2012.

Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного значения может устанавливаться органом местного самоуправления.

### Расчетные параметры улиц и дорог сельских поселений следует принимать в соответствии с таблицей.

Таблица 44

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Порядок установления и использования придорожных полос, решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается органом местного самоуправления.

Парковки (парковочные места)

Таблица 45

| № | Наименование объекта, (расчетного показателя) | Единица измерения | Вели-чина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1 | Парковочные места садоводческих товариществ | машино-мест на 10 участков | 7 | СП 42.13330.2011 |
| 1.2 | Парковочные места объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | машино-мест на 100 работающих | 5 | СП 42.13330.2011 |
| 1.3 | Парковочные места учреждений управления, кредитно-финансовых и юридических учреждений местного значения | машино-мест на 100 работающих | 5 | СП 42.13330.2011 |
| 1.4 | Парковочные места больниц | машино-мест на 100 коек | 3 | СП 42.13330.2011 |
| 1.5 | Парковочные места поликлиник | машино-мест на 100 посетителей | 2 | СП 42.13330.2011 |
| 1.6 | Парковочные места промышленных предприятий | машино-мест на 100 работающих 2-х смежных смен | 7 | СП 42.13330.2011 |
| 1.7 | Парковочные места пляжей и парков в зонах отдыха | машино-мест на 100 единовременных посетителей | 15 | СП 42.13330.2011 |
| 1.8 | Парковочные места домов и баз отдыха, санаториев, санаториев-профилакториев, туристических баз | машино-мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3 | СП 42.13330.2011 |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | м | 250; 1000 | СП 42.13330.2011 |

Согласно СП 59.13330.2012 на индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест:

до 100 включительно ............ 5%, но не менее одного места;

от 101 до 200 .......................... 5 мест и дополнительно 3%;

от 201 до 1000 ........................ 8 мест и дополнительно 2%;

1001 место и более ............. 24 места плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше.

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м.

3.2.4.Объекты автомобильных дорог местного значения

Общая протяжённость проезжих частей улиц и дорог местного значения  района  составляет 449.6 км,308 км дорог областного и федерального значения.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на:

- автомобильные дороги федерального значения;

- автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

- автомобильные дороги местного значения (муниципальные);

- частные автомобильные дороги.

При проектировании следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой городского округа и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Затраты времени в городах на передвижение от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся (в один конец) не должны превышать, мин, для городов с населением, тыс. чел.:

- 250........................................................ 35

- 100 и менее .......................................... 30

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы. Категории улиц и дорог городов следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 41.

Категории улиц и дорог

Таблица 46

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные дороги: 1) скоростного движения 2) регулируемого движения | 1) Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами в крупнейших и крупных городах: выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях 2) Транспортная связь между районами города на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| Магистральные улицы: общегородского значения: 1) непрерывного движения 2) регулируемого движения районного значения: 3) транспортно-пешеходные 4) пешеходно-транспортные | 1) Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупнейших, крупных и больших городах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях 2) Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне 3) Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы 4) Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения: 1) улицы в жилой застройке 2) улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) 3) пешеходные улицы и дороги 4) парковые дороги 5) проезды 6) велосипедные дорожки | 1) Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения 2) Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне 3) Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта 4) Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей 5) Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов 6) Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупнейших и крупных городах связь в пределах планировочных районов |

Примечания:

1. Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра.

2. В зависимости от величины и планировочной структуры городов, объёмов движения указанные основные категории улиц и дорог допускается дополнять или применять их неполный состав. Если расчётные затраты времени на трудовые передвижения превышают установленные настоящими нормами, допускается при наличии специальных обоснований принимать категории магистральных улиц и дорог, приведенные в настоящей таблице для групп городов с большей численностью населения.

3. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией трамвайно-пешеходного, троллейбусно-пешеходного или автобусно-пешеходного движений.

4. В исторических городах следует предусматривать исключение или сокращение объёмов движения наземного транспорта через территорию исторического ядра общегородского центра: устройство обходных магистральных улиц, улиц с ограниченным движением транспорта, пешеходных улиц и зон; размещение стоянок автомобилей преимущественно по периметру этого ядра.

Расчётные параметры улиц и дорог городов

Таблица 47

| Категория дорог и улиц | Расчётная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: скоростного движения регулируемого движения | 120 80 | 3,75 3,50 | 4-8 2-6 | 600 400 | 30 50 | — — |
| Магистральные улицы: общегородского значения: непрерывного движения регулируемого движения районного значения: транспортно-пешеходные пешеходно-транспортные | 100 80 70 50 | 3,75 3,50 3,50 4,00 | 4-8 4-8 2-4 2 | 500 400 250 125 | 40 50 60 40 | 4,5 3,0 2,25 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов парковые дороги | 40 30 50 40 40 | 3,00 3,00 3,50 3,50 3,00 | 2-3* 2 2-4 2-4 2 | 90 50 90 90 75 | 70 80 60 60 80 | 1,5 1,5 1,5 1,5 — |
| Проезды: основные второстепенные | 40 30 | 2,75 3,50 | 2 1 | 50 25 | 70 80 | 1,0 0,75 |
| Пешеходные улицы: основные второстепенные | — — | 1,00 0,75 | По расчёту | — — | 40 60 | По проекту |
| Велосипедные дорожки: обособленные изолированные | 20 30 | 1,50 1,50 | 1-2 2-4 | 30 50 | 40 30 | — — |

Примечания:

  - (*) С учётом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.

  - Ширина улиц и дорог определяется расчётом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зелёных насаждений и др.), с учётом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог – 50–75; магистральных улиц – 40–80; улиц и дорог местного значения – 15–25.

  - В условиях сложного рельефа или реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать расчётную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов.

  - Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах в больших, крупных и крупнейших городах следует предусматривать крайнюю полосу шириной 4 м; для пропуска автобусов в часы «пик» при интенсивности более 40 ед/ч, а в условиях реконструкции – более 20 ед/ч допускается устройство обособленной проезжей части шириной 8–12 м. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м.

  - В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчётном пешеходном движении менее 50 чел/ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

  - Допускается предусматривать поэтапное достижение расчётных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учётом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории и подземного пространства для перспективного строительства.

  - В малых, средних и больших городах, а также в условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах массового отдыха населения и на других озеленённых территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки, м:

- до проезжей части, опор, деревьев .......................................................0,75

- до тротуаров.............................................................................................0,5

- до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта.…1,5

Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог с выделением их маркировкой двойной линией. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос следует принимать не менее, м:

- для магистральных улиц и дорог регулируемого движения ...............8

- местного значения ...................................................................................5

- на транспортных площадях ..................................................................12

В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается уменьшать, но принимать не менее 6 м, на транспортных площадях –8 м.

При отсутствии бордюрного ограждения, а также в случае применения минимальных радиусов закругления ширину проезжей части улиц и дорог следует увеличивать на 1 м на каждую полосу движения за счёт боковых разделительных полос или уширения с внешней стороны.

Для общественного транспорта (троллейбус, автобус) радиусы закругления устанавливаются в соответствии с техническими требованиями эксплуатации этих видов транспорта.

На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий «транспорт-транспорт» при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее: 25 м и 40 м. Для условий «пешеход-транспорт» размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8x40 м и 10x50 м.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

В местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохранения и других учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более ) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более . На путях с уклонами  необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.

На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200-300 м.

Пешеходные переходы в разных уровнях, оборудованные лестницами и пандусами, следует предусматривать с интервалом, м:

- 400-800 – на дорогах скоростного движения и железных дорогах;

- 300-400 – на магистральных улицах непрерывного движения.

Допускается устройство пешеходных переходов в разных уровнях на магистральных улицах регулируемого движения при пешеходном потоке через проезжую часть более 3000 чел./ч.

Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать из условий обеспечения плотности пешеходных потоков в час пик не более 0,3 чел./м2; на предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов – 0,8 чел./м2.

Согласно СП 42.13330.2011 пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчётный срок, автомобилей на 1000 чел.: 350 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. следует принимать 50-100 единиц для городов с населением свыше 100 тыс. чел. Число автомобилей, прибывающих в город-центр из других поселений системы расселения и транзитных, определяется специальным расчётом.

Показатель плотности улично-дорожной сети выполнен расчётным путем и представлен в таблице 48. (Общая протяжённость улично-дорожной сети 372,2 км, площадь территории города Рыбинска - 99,54 км2).

Плотность улично-дорожной сети

Таблица 48

| № | Наименование объекта, (расчётного показателя) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1 | Плотность улично-дорожной сети в границах городского округа | км/1 км2 территории | 3,74 | по расчёту |
| 2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

Сеть общественного пассажирского транспорта

Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчётных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) определяются при норме наполнения подвижного состава на расчётный срок 4 чел./м2 свободной площади пола пассажирского салона для обычных видов наземного транспорта и 3 чел./м2 – для скоростного транспорта.

Линии наземного общественного пассажирского транспорта следует предусматривать на магистральных улицах и дорогах с организацией движения транспортных средств в общем потоке, по выделенной полосе проезжей части или на обособленном полотне.

Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта

Таблица 49

| № | Наименование расчётного показателя | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1 | Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях | км/1 км2 территории | 1,5 | СП 42.13330.2011 |
| 2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков.

Остановочные пункты на линиях общественного пассажирского транспорта

Таблица 50

| № | Наименование объекта, (расчётного показателя) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1 | Остановочные пункты на линиях общественного пассажирского транспорта (автобусных, троллейбусных) | м, между остановочными пунктами | 600 | СП 42.13330.2011 |
| 2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | м | 800 | СП 42.13330.2011 |

В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных и коммунально-складских зонах – не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 м от главного входа.

3.2.5.  Объектов, относящихся к области образования

Объекты дошкольного образования

# Таблица 51

| № | Наименование объекта, (расчетного показателя) | Единица измерения | Вели-чина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1 | Детское дошкольное учреждение общего типа | %% от численности детей 1-6 лет | 70 | СП 42.13330.2011 |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | мин. пешеходной доступности | 30 | СП 42.13330.2011 |

При отсутствии данных по демографии, суммарная численность мест в детских дошкольных учреждениях принимается 100 мест на 1000 чел.

Здания дошкольных образовательных организаций размещаются на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов. Участки   детских   дошкольных   учреждений не должны примыкать непосредственно  к  магистральным улицам.    Территорию дошкольной образовательной организации по периметру рекомендуется ограждать забором и полосой зеленых насаждений. Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади территории, свободной от застройки. Территория дошкольной образовательной организации должна иметь наружное электрическое освещение. Уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха на территории дошкольных образовательных организаций не должны превышать допустимые уровни, установленные для территории жилой застройки.

На территории дошкольной образовательной организации выделяются игровая и хозяйственная зоны.  Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа в производственные помещения столовой и иметь самостоятельный въезд.  В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания. Паводковые и ливневые воды отводятся от территории дошкольной образовательной организации для предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок для детей.

Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны должно быть травяным, с утрамбованным грунтом, беспыльным, либо выполненным из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрываются асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием.

Здания дошкольных образовательных организаций могут быть отдельно стоящими, пристроенными к жилым домам, зданиям административного и общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий), а также встроенными в жилые дома и встроенно-пристроенными к жилым домам, зданиям административного общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий).

Допускается размещение дошкольных образовательных организаций во встроенных в жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных), при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным входом для детей и выездом (въездом) для автотранспорта.

Здание дошкольной образовательной организации должно иметь этажность не выше трех. Здания дошкольных образовательных организаций могут иметь различную конфигурацию, в том числе: компактную, блочную или павильонную структуру, состоять из нескольких корпусов-павильонов, отдельно стоящих или соединенных между собой отапливаемыми переходами. Здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях; системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. При отсутствии централизованного водоснабжения в населенном пункте (холодного и горячего) в дошкольной образовательной организации обеспечивается подача воды на пищеблок, помещения медицинского блока, прачечную (постирочную), в туалетные всех групповых ячеек.  В районах, где отсутствует централизованная канализация, здания оборудуются внутренней канализацией, при условии устройства выгребов или локальных очистных сооружений.

Объекты начального, основного и среднего общего образования

# Таблица 52

| № | Наименование объекта, (расчетного показателя) | Единица измерения | Вели-чина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1 | Школа (гимназия, лицей) начального и основного общего образования, 1-9 классы | %% от численности школьников | 100 | СП 42.13330.2011 |
| 1.2 | Школа (гимназия, лицей) среднего общего образования, 10-11 классы | %% от численности школьников | 75 | СП 42.13330.2011 |
| 1.3 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | %% от численности школьников | 8 | СП 42.13330.2011 |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | м | 15000 | СП 42.13330.2011 |

Здания общеобразовательных организаций должны размещаться в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта.

Через территорию общеобразовательных организаций не должны проходить магистральные инженерные коммуникации сельского назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.

Вновь строящиеся здания общеобразовательных организаций размещают на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, удаленных от городских улиц, межквартальных проездов на расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и нормативов.

В сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно соответствовать радиусу транспортной доступности  (в одну сторону) не более: для первой степени обучения – 15 мин., для  второй и третьей ступеней – 30 мин. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км.

Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

Территория общеобразовательной организации должна быть ограждена и озеленена. Отсутствие ограждения территории допускается только со стороны стен здания, непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или пешеходному тротуару. Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади территории, свободной от застройки, в том числе и по периметру территории.

На территории общеобразовательной организации выделяют следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Допускается выделение учебно-опытной зоны.

Вместимость вновь строящихся общеобразовательных организаций должна быть рассчитана для обучения только в одну смену.

### Объекты дополнительного образования

# Таблица 53

| № | Наименование объекта, (расчетного показателя) | Единица измерения | Вели-чина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1 | Дворец (Дом) творчества школьников | %% от численности школьников | 3,3 | СП 42.13330.2011 |
| 1.2 | Станция юных техников | %% от численности школьников | 0,9 | СП 42.13330.2011 |
| 1.3 | Станция юных натуралистов | %% от численности школьников | 0,4 | СП 42.13330.2011 |
| 1.4 | Станция юных туристов | %% от численности школьников | 0,4 | СП 42.13330.2011 |
| 1.5 | Детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | %% от численности школьников | 2,7 | СП 42.13330.2011 |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется. |

В сельских поселениях места для  внешкольных   учреждений   рекомендуется  предусматривать   в зданиях   общеобразовательных школ.

Участок, отводимый для размещения здания организации дополнительного образования, должен находиться за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки.

Через территорию организации дополнительного образования не должны проходить магистральные инженерные коммуникации водоснабжения, канализации, тепло- и энергоснабжения.

Территорию организации дополнительного образования рекомендуется ограждать забором и/или полосой зеленых насаждений.

Вновь строящиеся объекты организаций дополнительного образования рекомендуется располагать в отдельно стоящем здании.

Здания организаций дополнительного образования могут быть пристроенными к жилым домам, зданиям административного и общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий), а также встроенными в жилые дома и встроенно-пристроенными к жилым домам, зданиям административного общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий).

Размещение организаций дополнительного образования во встроенных в жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных) допускается при наличии отдельного входа.

Помещения для занятий детей дошкольного (до 7 лет) и младшего школьного возраста (до 11 лет) размещаются не выше третьего этажа здания.

### Объекты для организации отдыха детей в каникулярное время

# Таблица 54

| № | Наименование объекта, (расчетного показателя) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1 | Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей | место | По заданию на проектирование | СП 42.13330.2011 |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется. |

Земельный участок для детского оздоровительного лагеря размещается за пределами промышленных объектов и производств, санитарно-защитных зон промышленных объектов и производств, первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, санитарных разрывов от автомагистралей, автостоянок, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта.

При проектировании детского оздоровительного лагеря отвод участков под строительство осуществляется с учетом розы ветров и наветренной стороны от источников шума и загрязнений атмосферного воздуха.

Вновь строящиеся детские оздоровительные лагеря рекомендуется размещать в лесных, лесопарковых массивах на обособленных земельных участках.

Через участок детского оздоровительного лагеря не должны проходить магистральные инженерные коммуникации городского (сельского) назначения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения).

Территорию детского оздоровительного лагеря по периметру рекомендуется ограждать забором и полосой зеленых насаждений или другим ограждением естественного происхождения. Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади территории, свободной от застройки.

Территория детского оздоровительного лагеря планируется с учетом принципа функционального зонирования, с выделением соответствующих зон, в зависимости от их функционального назначения. На территории выделяются следующие зоны: зона проживания, зона физкультурно-оздоровительных сооружений и зона хозяйственного и технического назначения. Для зонирования территории могут использоваться зеленые насаждения.

В зоне проживания располагаются спальные корпуса, столовую, помещения медицинского назначения, помещения культурно-массового и административно-бытового назначения, а также площадки для отдыха и игровые площадки.

Зона физкультурно-оздоровительных сооружений включает площадки для занятий физкультурой, оборудованные с учетом возраста детей.

На территории зоны хозяйственного и технического назначения размещаются: сооружения водоснабжения, котельная и насосная с водонапорным баком (при наличии), гараж, автостоянка для хозяйственных машин, а также другие хозяйственные и технические постройки.

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны устанавливаются раздельные контейнеры, с плотно закрывающимися крышками. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, мест отдыха, игровых и физкультурных площадок, сооружений водоснабжения должно быть не менее 25 м.

При проектировании детских оздоровительных лагерей здания для проживания детей должны иметь этажность не выше двух.

3.2.5.  Объектов, относящихся к области здравоохранения

В целях создания условий для оказания медицинской помощи населению  Большесельского муниципального района в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи устанавливаются следующие показатели уровня обеспеченности объектами, относящимися к области здравоохранения.

Таблица 55

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1 | Стационары всех типов | Коек на 1000 жителей | 13,47 | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р |
| 1.2 | Поликлиники | посещений в смену на 1000 жителей | 18,15 |  |
| 1.3 | Амбулатории | Численность обслуживаемого населения, чел. объект | 3000 | Постановление Правительства ЯО от 24.03.2011 № 175-п |
| 1.4 | Офисы врача общей практики |  | 1700 |  |
| 1.5 | Фельдшерско-акушерские пункты |  | 300-700 |  |
| 1.6 | Аптеки в сельской местности | объект | 1 на 6,2 тыс.жителей | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р |
| 1.7 | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | Санитарный автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | СП 42.13330.2011 |
| 1.8 | Выдвижной пункт скорой медицинской помощи | Санитарный автомобиль | 1 на 5 тыс.человек сельского населения |  |
| 1.9 | Санаторные детские лагеря, детские лагеря, оздоровительные лагеря для старшеклассников | место | по заданию на проектиро-вание | СП 42.13330.2011 |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | мин. транспортной доступности | 15; 30 | СП 42.13330.2011 |

Санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, учреждения отдыха и туризма, учреждения и предприятия обслуживания лечащихся и отдыхающих, включая парки и другие озелененные территории общего пользования, пляжи должны размещаться на территориях, обладающих природными лечебными факторами, наиболее благоприятными микроклиматическими, ландшафтными и санитарно-гигиеническими условиями.

Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых санаторно-курортных и оздоровительных учреждений следует принимать не менее, м:

- до жилой застройки учреждений коммунального хозяйства

и складов (в условиях реконструкции не менее 100 м) ........................ 500

- до автомобильных дорог категорий:

I, II, III ....................................................................................................... 500

IV ............................................................................................................... 200

-  до садоводческих товариществ ............................................................ 300

3.2.7.  Объектов, относящихся к области физической культуры и массового спорта

Физкультурно-оздоровительные объекты обеспечивают социально гарантированное обслуживание населения и предназначены для организованных и самостоятельных физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных занятий и активного отдыха различных социально-возрастных групп населения.

Таблица 56

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Вели-чина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1 | Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола на 1000 чел. | 60 | СП 42.13330.2011 |
| 1.2 | Бассейн крытый (открытый) общего пользования | м2 зеркала воды на 1000 чел. | 20 |  |
| 1.3 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м на 1000 чел | 1949,4 | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р |
| 1.4 | Детско-юношеская спортивная школа | %% от общего числа школьников | 2,3 | СП 42.13330.2011 |
| 1.5 | Объект спорта, предназначенный для подготовки спортивного резерва | %% от числа молодежи в возрасте 16-20 лет | 0,25 | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | мин. транспортной доступности | 30 | СП 42.13330.2011 |

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.

3.2.8.Объекты благоустройства территории

В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учётом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Состав площадок и размеры их территории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

Площадки общего пользования в жилой застройке

Таблица 57

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
|  | Площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | м2/чел. | 0,7 | постановление Правительства ЯО от 11.12.2015 № 1340-п |
|  | Площадка для отдыха взрослого населения | м2/чел | 0,1 |  |
|  | Площадка для занятий физкультурой | м2/чел | 2,0 |  |
|  | Площадка для хозяйственных целей | м2/чел | 0,3 |  |
|  | Озеленение (без учёта площадок) | м2/чел | 6,0 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее, м:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста ............... 12;

для отдыха взрослого населения ............................................................. 10;

для занятий физкультурой

(наибольшее значение – для хоккейных и футбольных площадок,

наименьшее – для площадок настольного тенниса) ......................... 10 – 40;

для хозяйственных целей .......................................................................... 20;

для выгула собак ........................................................................................ 40

для стоянки автомашин ......................................................... по таблице 72.

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов).

# Объектов, относящихся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

С 01.02.2015 вступили в силу изменения в Федеральном законе от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Согласно изменениям введено новое понятие – твердые коммунальные отходы.

Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими  лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Санитарная очистка территории сельских поселений должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и транспортирование (вывоз) отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

Нормы накопления отходов определяются:

по жилым домам - на одного человека;

по объектам культурно-бытового назначения - на одно место;

по магазинам и складам - на 1 кв. м торговой площади в единицу времени (день, год). Количество коммунальных отходов определяется по расчету. Минимальное количество отходов на 1 человека в год согласно СП 42.13330.2011 представлено в таблице 52.

Расчетное количество накапливающихся отходов

Таблица 58

| Отходы | Количество отходов на 1 человека в год |
| --- | --- |
|  | кг | л |
| 1 | 2 | 3 |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом; | 190 | 900 |
| от прочих жилых зданий | 300 | 1100 |
| Общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | 280 | 1400 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000 |
| Смёт с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 | 8 |

Расчетное количество накапливающихся коммунальных отходов должно периодически (раз в пять лет) уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться.

Нормы накопления крупногабаритных отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

Нормы накопления отходов изменяются в зависимости от благоустройства зданий (система отопления, наличие водопровода и канализации), наличия раздельного сбора отдельных составляющих отходов (пищевых отходов, макулатуры и т.д.) и местных условий.

Для определения потребности в средствах транспорта, необходимых для транспортирования образовавшихся объемов коммунальных отходов, и мощности сооружений по его обработке, утилизации, обеззараживанию и размещению подсчитывают годовое и суточное накопление коммунальных отходов в целом по району.

Годовое накопление твердых коммунальных отходов (м3 или т)

Qr = р  m,

где: р - норма накопления на 1 чел. в год, м3 или т;

m - численность населения района.

Среднесуточное накопление твердых коммунальных отходов  определяется с учетом  коэффициента неравномерности:

Qc = Qr/365  k1,

где:  k1   - коэффициент неравномерности накопления мусора по дням недели - 1,2.

Количество контейнеров для сбора отходов у населения определяется исходя из численности обслуживаемого населения, принятой периодичности вывоза и нормы накопления отходов на одного человека в год.

Норма накопления твердых коммунальных отходов меняется при раздельной системе сбора отходов и вторичного сырья.

Санитарную очистку территорий населенных пунктов следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88,   а также нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

Размеры земельных участков объектов размещения (хранения и захоронения отходов) и обезвреживания  отходов следует принимать по таблице 53.

### Предприятия по утилизации и переработке отходов

Таблица 59

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Вели-чина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1 | Мусороперерабатываю- щие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т. в год: | До 100 | Га земельного участка, на 1000 т. бытовых отходов | 0,05 | СП 42.13330.2011 |
|  |  | Св.100 |  | 0,05 |  |
| 1.2 | Склады компоста |  | 0,04 | СП 42.13330.2011 |
| 1.3 | Полигоны * |  | 0,02-0,05 |  |
| 1.4 | Поля компостирования |  | 0,5-1,0 |  |
| 1.5 | Сливные станции |  | 0,02 |  |
| 1.6 | Мусороперегрузочные станции |  | 0,04 |  |
| 1.7 | Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) |  | 0,3 |  |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

Примечания:

* - кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов;

Объекты хранения и обезвреживания отходов обустраиваются в соответствии с требованиями законодательства  в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Рекомендуется проектирование централизованных полигонов для групп населенных пунктов.

Полигоны твердых коммунальных отходов проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1038-01, «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России от 02.11.1996.

Полигоны твердых коммунальных отходов размещаются за пределами населенных пунктов, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Не допускается размещение полигонов:

- в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

- в зонах охраны лечебно-оздоровительных местностей;

- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в местах массового отдыха населения и размещения оздоровительных учреждений.

При выборе участка для устройства полигона твердых коммунальных отходов следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности.

При проектировании объектов обезвреживания отходов следует учитывать три основных метода:

- обезвреживание на полигонах механико-биологическим методом (компостирование отходов после предварительной сортировки: механизированная сортировка, сушка и уплотнение отходов для экологически безопасного их захоронения на специальных полигонах);

- биотермическая переработка в компост (биотопливо и органическое удобрение) на мусороперерабатывающих заводах;

- сжигание на специализированных мусоросжигательных установках (МСУ), в том числе с утилизацией тепла (комплексные тепловые станции).

Методы обезвреживания отходов выбирают на основе технико-экономических обоснований в зависимости от местных условий и санитарных требований.

Предприятия, входящие в схему санитарной очистки (мусоросортировочные комплексы (станции), мусороперегрузочные станции, мусоросжигательные установки (заводы) проектируются в соответствии с требованиями нормативно-технических документов с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических, противопожарных норм и норм по охране окружающей среды.

# Объектов, относящихся к иным областям в связи с решением вопросов местного значения муниципального района

Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать на территории сельских поселений, приближая их к местам жительства и работы, предусматривая, как правило, формирование общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.

Размещение, вместимость и размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания, не указанных в настоящем разделе следует принимать по заданию на проектирование.

Учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских поселений.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Объекты библиотечного обслуживания населения

Таблица 60

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1 | Межпоселенческая библиотека | объект | 1 | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р |
| 1.2 | Детская библиотека |  |  |  |
| 1.3 | Юношеская библиотека |  |  |  |
| 1.4 | Сельские массовые библиотеки, для сельских поселений или их групп, тыс.человек: Св.1 до 2 | 1000 человек зоны обслуживания | 6-7,5 тыс.ед хранения/ 5-6 читательских мест | СП 42.13330.2011 |
| 1.4.1 | Св.2 до 5 |  | 5-6/4-5 |  |
| 1.4.2 | Св. 5 до 10 |  | 4,5-5/3-4* |  |
| 1.5 | Дополнительно в центральной библиотеке местной системы расселения (административный район) | 1000 человек системы | 4,5-5 тыс.ед.хранения/ 3-4 читательских места |  |
| 1.6 | Для всех уровней обеспечения услуг | Объем пополнения книжных фондов в год | 250 книг на 1 тыс.человек | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | мин. транспортной доступности | 30 | СП 42.13330.2011 |

Примечание: (*) Меньшую вместимость библиотек принимать для больших поселений.

Для межпоселенческой библиотеки объем пополнения книжного фонда и объем книжного фонда при открытии библиотек рассчитывается исходя из количества населения в муниципальном районе, книжный фонд детской и юношеской библиотек рассчитывается исходя из количества детей и юношества в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р.

Организации и учреждения управления, архивы, предприятия связи

Таблица 61

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1 | Организации и учреждения управления: районных органов власти | объект | В зависимости от этажности, м2 на 1 сотрудника: 54-30 при этажности 3-5 | СП 42.13330.2011 |
| 1.2 | Муниципальный архив | объект | 1 |  |
| 1.3 | Отделения связи, сельские телефонные станции, станции проводного вещания объектов радиовещания и телевидения | объект | По нормам и правилам Министерства связи РФ | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р |
| 1.4 | Отделения и филиалы сберегательного банка | операционное место | 1 операционное место на 1-2 тыс.чел | СП 42.13330.2011 |
| 1.5 | Районные суды | рабочее место | 1 судья на 30 тыс.человек | СП 42.13330.2011 |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

Межпоселенческие объекты организации досуга, культуры, объекты по оказанию услуг молодежи

Таблица 62

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1 | Помещение для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | м2 площади пола на 1000 чел. | 50 | СП 42.13330.2011 |
| 1.2 | Клуб, для сельских поселений или их групп, тыс.человек: Св.1 до 2 Св.2 до 5 Св.5 до 10 | посетит. мест на 1000 чел. | 300-230 230-190 190-140* |  |
| 1.3 | Музеи муниципальных районов с числом жителей от 5 до 10 тыс.человек | учреждений культуры | 1 | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р |
| 1.4 | Выставочные залы, картинные галереи муниципальных районов с числом жителей до 50 тыс.чел. | организаций культуры | 1 |  |
| 1.5 | Учреждения культуры клубного типа муниципального района | учреждений культуры | 1 |  |
|  |  | информационно-методических центров | 1 |  |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | мин. транспортной доступности | 30 | СП 42.13330.2011 |

# Примечание: (*) Меньшую вместимость клубов принимать для больших поселений.

Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и политико-воспитательной работы для использования учащимися и населением (с суммированием нормативов).

В административном центре муниципального района создается информационно-методический центр с целью методического обеспечения учреждений клубного типа муниципального района. К учреждениям культуры клубного типа относятся клубы, дома (дворцы. Центры) культуры, дома (центры) народного творчества, дома ремесел, дома фольклора и другие учреждения согласно функциональной принадлежности. Кинотеатры предусматриваются, как правило, в поселениях с числом жителей не менее 10 тыс.человек. На территории Большесельского МР клубы и библиотеки расположены во всех сельских округах.

Объекты  общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Таблица 63

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1 | Магазин продовольственных товаров | м2 торговой площади на 1000 чел. | 93 | Постановление Правительства ЯО от 31.01.2011 № 39-п |
| 1.2 | Магазин непродовольственных товаров повседневного спроса | м2 торговой площади на 1000 чел. | 213 |  |
| 1.3 | Предприятие общественного питания | мест на 1000 чел. | 40 | СП 42.13330.2011 |
| 1.4 | Предприятие бытового обслуживания | рабочее место на 1000 чел. | 7 |  |
| 1.5 | Прачечная | кг белья в смену на 1000 чел. | 60 |  |
| 1.6 | Химчистка | кг вещей в смену на 1000 чел. | 3,5 |  |
| 1.7 | Баня | мест на 1000 чел. | 7 |  |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | мин. пешеходной доступности | 30 | СП 42.13330.2011 |

В поселках садоводческих товариществ продовольственные магазины предусматриваются из расчета 80 м2 торговой площади на 1 тыс.человек. В производственных зонах сельских поселений и в других местах приложения труда должны предусматриваться предприятия общественного питания из расчета 220 мест на 1 тыс. работающих в максимальную смену.

## Объекты, предназначенные для создания условий расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, для содействия развитию малого и среднего предпринимательства

Нормативы вместимости складов, предназначенных для обслуживания поселений, приведены в таблице 58.

Таблица 64

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1 | Склад продовольственных товаров | м2 на 1000 чел. | 19 | СП 42.13330.2011 |
| 1.2 | Склад непродовольственных товаров | м2 на 1000 чел. | 193 |  |
| 1.3 | Холодильники распределительные (хранение мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, молочных продуктов и яиц) | тонн на 1000 чел. | 10 |  |
| 1.4 | Овощехранилища, картофелехранилища | тонн на 1000 чел. | 90 |  |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

Систему складских комплексов, не связанных с непосредственным повседневным обслуживанием населения, следует формировать за пределами крупных городов, приближая их к узлам внешнего, преимущественно железнодорожного транспорта, логистическим комплексам с соблюдением санитарных, противопожарных и специальных норм. Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овощехранилищ следует принимать не менее 50 м.

Объекты, предназначенные для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории района. Объекты, предназначенные для организации защиты населения и территории района от ЧС природного и техногенного характера (не отнесенные к объектам регионального значения)

Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий, направленных на обеспечение защиты территории и населения сельских поселений от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления Большесельского района в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления Большесельского района в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95.

Проектирование инженерно-технических мероприятий гражданской обороны должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Правила определения границ зон затопления, подтопления и требования к территориям, входящим в границы зон затопления, подтопления установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления».

Перечень мероприятий систем инженерной защиты населения должен разрабатываться в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

# Отвод поверхностных вод  с селитебной территории и площадок предприятий поселения следует осуществлять в соответствии с СП 32.13330.2012.

При разработке документов территориального планирования должны выполняться требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Раздел II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов»), а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических документах Российской Федерации.

Таблица 65

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1 | Пожарное депо | Объект, при населении св. 5 до 20 тыс.чел. | 1 | НПБ 101-95 |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности (для пожарного депо) | мин. | 20 | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ |

Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений  определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должна превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.  Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV, V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м. Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие. Проезжая часть улицы и тротуар против выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги.

Согласно Нормам пожарной безопасности НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны" (утв. заместителем Главного Государственного инспектора РФ пожарному надзору, введенными в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 30 декабря 1994  N 36) количество специальных автомобилей, определяется исходя из местных условий в каждом конкретном случае, с учетом наличия опорных пунктов тушения крупных пожаров.

Количество специальных пожарных автомобилей

Таблица 66

| Наименование | Число жителей в городе (населенном пункте), тыс. чел. |
| --- | --- |
| специальных автомобилей | До 50 | Св. 50 до 100 | Св. 100 до 350 | Св. 350 до 700 | Св. 700 до 1250 |
| Автолестницы и автоподъемники | 1* | 2 | 3 | 4-6 | 7-8 |
| Автомобили газодымозащитной службы | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Автомобили связи и освещения | - | 1 | 1 | 2 | 2 |

# Примечание: (*) – при наличии зданий высотой 4 этаже и более.

Количество пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и населенных пунктов

Таблица 67

| Площадь | Население, тыс. чел. | Площадь |
| --- | --- | --- |
| территории населенного пункта | До 5 | Св. 5 до 20 | Св. 20 до 50 | Св. 50 до 100 | Св. 100 до 250 | Св. 250 до 500 | Св. 500 до 800 | территории населенного пункта, тыс. га |
| До 2 |  |  |  |  |  |  |  | До 2 |
| Св. 2 до 4 |  |  |  |  |  |  |  | Св. 2 до 4 |
| Св. 4 до 6 |  |  |  |  |  |  |  | Св. 4 до 6 |
| Св. 6 до 8 |  |  |  |  |  |  |  | Св. 6 до 8 |
| Св. 8 до 10 |  |  |  |  |  |  |  | Св. 8 до 10 |

К рекам и водоемам, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, следует устраивать подъезды для забора воды с площадками размером не менее 12 х 12 м.

Объекты, для организации ритуальных услуг, содержания межпоселенческих мест захоронения

Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.2882-2011 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Выбор земельного участка для размещения места погребения осуществляется в соответствии с правилами застройки поселения с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, а также в соответствии с санитарными правилами и нормами и должен обеспечивать неопределенно долгий срок существования места погребения.

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории.

Не разрешается устройство кладбищ на территориях:

- первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения, минерального источника, первой зоны округа санитарной (горно-санитарной) охраны курорта;

- с выходами на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- на берегах озер, рек и других поверхностных водных объектов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей;

- со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных.

Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного поселения, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

Таблица 68

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1 | Кладбища традиционного захоронения | га/1000 чел. | 0,24 | СП 42.13330.2011 |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Кладбища размещают на расстоянии:

- 50 метров  для закрытых и сельских кладбищ;

- 100 м – при площади кладбища смешанного и традиционного захоронения 10  и менее га;

- 300 м – при площади кладбища смешанного и традиционного захоронения от 10 до 20 га;

- 500 м – при площади кладбища смешанного и традиционного захоронения от 20 до 40 га.

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

Территории санитарно-защитных зон должны быть спланированы, благоустроены и озеленены, иметь транспортные и инженерные коридоры.

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается.

Обоснование расчета показателя "Помещения для работы участкового уполномоченного полиции. Жилые помещения, предоставляемые участковым уполномоченным и членам их семей"

Таблица 69

| № | Наименование объекта, ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| 1.1 | Помещение для работы участкового уполномоченного полиции | м2 общей площади / участок | 10,5 | По расчету |
| 1.2 | Жилое помещение, предоставляемые участковым уполномоченным и членам их семей | м2 общей площади / 1 чел. | 18 | Федеральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ |
| 2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  | не нормируется |

Норма предоставления помещения для работы принимается для организации рабочего места одного участкового уполномоченного (6,0  кв.м) и организации места ожидания посетителей (4,5 кв.м). Для каждого дополнительного работника в помещении для работы (помощника участкового уполномоченного полиции, инспектора по делам несовершеннолетних, сотрудника уголовного розыска, представителя общественности) следует предусматривать 4,5 кв.м общей площади для каждого из этих работников

Норма предоставления жилого помещения приведена в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Норма предоставления жилого помещения на одного человека составляет 33 кв.м общей площади жилого помещения, на семью из двух человек – 42 кв.м общей площади жилого помещения, 18 кв.м общей площади жилого помещения на каждого члена семьи – на семью из трех и более человек. Сотрудники, имеющие специальное звание полковника полиции (юстиции, внутренней службы) и выше, а также сотрудники, имеющие ученые степени или ученые звания, имеют право на дополнительную площадь жилого помещения размером 20 квадратных метров.

4.ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Местные нормативы градостроительного проектирования Большесельского муниципального района разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района населения района, относящимися к областям:

- электро- и газоснабжения поселений;

- автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

- образования;

- здравоохранения;

- физической культуры и массового спорта;

- утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- иных областей в связи с решением вопросов местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

Полный перечень объектов местного значения муниципального района с нормируемым уровнем обеспеченности населения района и нормируемым уровнем территориальной доступности для населения района приведен в разделе материалов по обоснованию расчетных показателей (см. п.3.1.).

## 4.1.Область применения местных нормативов градостроительного проектирования

Настоящие нормативы градостроительного проектирования  действуют на всей территории Большесельского муниципального района Ярославской области.

Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Большесельского муниципального района, независимо от их организационно-правовой формы.

Настоящие Нормативы применяются при подготовке, утверждении, проверке и согласовании документов территориального планирования (схемы территориального планирования района, генеральных планов сельских поселений) с учетом перспективы их развития, документов градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки), документации по планировке территории,  а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации.

В значительной степени нормативы используются проектными организациями при установлении границ функциональных зон, размеров земельных участков под объекты капитального строительства, размеров зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, радиусов доступности объектов и т. д.

Местные нормативы градостроительного проектирования также применяются:

- при подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- для принятия решений органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории Большесельского муниципального района, физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования

- при проведении публичных слушаний по проекту генерального плана города, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, иными объектами местного значения муниципального района населения Большесельского района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Большесельского муниципального района.

Требования настоящих нормативов с момента их ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории и недвижимости.

Нормативы направлены на обеспечение:

- повышения качества жизни населения Большесельского муниципального района и создание градостроительными средствами условий для обеспечения социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации и Ярославской области, гражданам, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;

- повышения эффективности использования территорий сельских поселений на основе рационального зонирования, планировочной организации и застройки населенных пунктов;

- соответствия средовых характеристик населенных пунктов современным стандартам качества организации жилых, производственных и рекреационных территорий;

- ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

## 4.2.Правила применения местных нормативов градостроительного проектирования

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в Нормативах производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального района в документах территориального планирования (в схеме территориального планирования района, материалах генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений), зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими Нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта. Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования также установлен настоящими Нормативами.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость и т.д.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров.

Местные нормативы градостроительного проектирования имеют приоритет перед региональными нормативами градостроительного проектирования Ярославской области в случае, если расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в местных нормативах градостроительного проектирования, выше уровня соответствующих расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования.

В случае если расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, предусмотренные настоящими нормативами, окажутся ниже уровня аналогичных расчетных показателей, предусмотренных региональными нормативами градостроительного проектирования, то применяются расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.

При отсутствии в местных нормативах градостроительного проектирования расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования, применяются, в случае необходимости, расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.

Основные правила применения:

- при разработке планов и программ комплексного социально-экономического развития Большесельского муниципального района из основной части Нормативов выбираются планируемые к созданию объекты местного значения  и за счет применения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения района определяются места расположения таких объектов.

- при подготовке и утверждении Схемы территориального планирования, Генеральных планов поселений, Правил землепользования и застройки, в том числе при внесении изменений в них, осуществляется учет Нормативов в части доведения уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального района и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения до расчетных показателей.

- при проверке и согласовании документов территориального планирования (схемы территориального планирования района, генеральных планов сельских поселений), документов градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) осуществляется проверка соблюдения положений Нормативов, в том числе учет предельных значений расчетных показателей.

- при подготовке и утверждении документации по планировке территории осуществляется учет Нормативов в части соблюдения минимального уровня обеспеченности объектами местного значения населения района и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий проверяется соблюдение положений Нормативов в части соблюдения расчетных показателей.

- при проведении публичных слушаний в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется доведение до населения основных положений Нормативов подлежащих учету при подготовке документации по планировке территории, осуществление контроля за размещением объектов согласно Нормативам.

- при осуществлении контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности на территории Большесельского муниципального района проверяется, в т.ч и соблюдение требования применения расчетных показателей не ниже утвержденных региональными нормативами градостроительного проектирования предельных значений в случае установления таковых согласно п.2 ст.29.2 Градостроительного кодекса.

В других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, иными объектами местного значения муниципального района населения Большесельского муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Большесельского муниципального района проверяется соблюдение положений Нормативов, соблюдение расчетных показателей.

5. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Наряду с понятиями и определениями в значениях, соответствующих Градостроительному кодексу  РФ, в настоящих Нормативах также используются следующие понятия:

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог. Автомобильными дорогами общего пользования местного значения муниципального района являются автомобильные дороги общего пользования в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, частных автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района может утверждаться органом местного самоуправления муниципального района;

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

Градостроительная документация, документы градостроительного проектирования – документы территориального планирования и градостроительного зонирования, документация по планировке территорий (проекты планировки территории, проекты межевания территории и градостроительные планы земельных участков);

Земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки;

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты);

Магистральные инженерные сети - инженерные сети, транспортирующие транзитом продукт (ресурс) от места добычи или производства к местам учета и распределения, прокладываемые, как правило, в границах красных линий улиц, дорог и проездов. К местам учета и распределения продукта относятся повысительные водопроводные насосные станции, газораспределительные пункты, тепловая насосная станция, центральный тепловой пункт, понизительные подстанции 35-110/15-10 кВ;

Максимально допустимое расстояние – наибольшее расстояние по уличной сети дорог населенного пункта или производственного объекта от пожарного депо до объекта предполагаемого пожара, при котором гарантируется достижение соответствующей цели выезда оперативного подразделения пожарной охраны на пожар;

Место дислокации подразделения пожарной охраны – место на территории населенного пункта или производственного объекта, на котором следует расположить (расположено) пожарное депо;

Нормативы градостроительного проектирования муниципального района - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района;

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов;

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

Планировка территории - обеспечение устойчивого развития территории посредством выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;

Плотность застройки – один из основных показателей градостроительного проектирования, характеризующих интенсивность использования территории. Показателями плотности застройки являются: коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала); коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала). Застройкой высокой плотности считается тип застройки с максимальными показателями плотности, установленными строительными (градостроительными) нормами, застройкой низкой плотности – тип застройки с минимальными показателями плотности;

Плотность сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов - отношение протяженности сети автомобильных дорог местного значения, проходящих по территории, к площади территории;

Плотность сети общественного пассажирского транспорта вне границ населенных пунктов - отношение протяженности сети маршрутов общественного пассажирского транспорта, проходящих по территории, к площади территории;

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса;

Пожарное депо – специализированное здание (сооружение), в котором размещаются личный состав и пожарная техника оперативного подразделения пожарной охраны;

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги;

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

6. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Градостроительный кодекс РФ;

2. Земельный кодекс РФ;

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

4. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;

5. Федеральный закон № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6. Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;

7. Постановление Правительства РФ от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспечению автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

8. Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;

9. Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

10. Постановление Правительства РФ от 28.11.2014 г. N 1273 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996          № 1063-р «Социальные нормативы и нормы»;

12. Концепция социально-экономического развития Ярославской области на период до 2025 года, утверждена Указом Губернатора ЯО № 110 от 27.02.2013;

13. Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2015 года, утверждена постановлением Правительства ЯО № 188-п от 06.03.2014;

14. Закон Ярославской области  № 66-з от 11.10.2006 «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области»;

15. Постановление Правительства Ярославской области от 24.03.2011            № 175-п «О региональной программе модернизации системы здравоохранения Ярославской области на 2011- 2013 годы»;

16. Постановление Правительства Ярославской области от 31.01.2011            № 39-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов»;

17. Постановление администрации Большесельского муниципального района от 07.11.2014 № 1225 «О подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования;

18. Постановление администрации Большесельского муниципального района от 07.11.2014 № 1228 «О порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Большесельского муниципального района»;

19. Постановление администрации Большесельского муниципального района от 13.01.2015 № 02 «Об утверждении Перечня видов объектов местного значения Большесельского муниципального района»;

20. Схема территориального планирования Большесельского муниципального района, утверждена решением Думы Большесельского муниципального района от 27.10. 2011 № 238;

21. Постановление администрации Большесельского муниципального района от 17.01.2014 № 41 «Об утверждении МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Большесельского района на 2014-2016 годы»;

22. Постановление администрации Большесельского муниципального района от 17.01.2014 № 40 «Об утверждении МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Большесельского муниципального района на 2014-2016 годы»;

23. Постановление администрации Большесельского муниципального района от 31.10.2014 № 1203 «Об утверждении МП «Развитие сельского хозяйства в Большесельском муниципальном районе на 2015-2017 годы»;

24. Постановление администрации Большесельского муниципального района от 31.10.2014 № 1207 «Об утверждении МП «Защита населения и территории Большесельского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2017 годы»;

25. Постановление администрации Большесельского муниципального района от 27.09.2012 № 967 «Об утверждении МЦП «Развитие туризма и отдыха на территории Большесельского муниципального района на 2012-2014 годы»;

26. СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения;

27. СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;

28. СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

29. СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;

30. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

31. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

32. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*;

33. СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97;

34. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

35. СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП   42-01-2002;

36. СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;

37. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;

38. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

39. СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения;

40. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

41. СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

42. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

43. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»;

44. СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев»;

45. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

46. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

47. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».