АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМ I, Книга 1

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(территория в границах бывшего Большесельского СП до 23.11.2009 г.)

(Разработано в объеме, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации и Техническим заданием)

# Обосновывающая часть

Ярославль, 2010

содержание

1.  ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………. …………………….5

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ………………….7

Большесельского сельского поселения.

3.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О Большесельском сельском

поселении. ИСТОРИЯ. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ и

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ……………...16

Краткая историческая справка………………………………… ………….........16

# Развитие планировочной структуры и   функциональное зонирование …………………………………………………………………………….20

### 4. Социально-экономическое состояние Большесельского

### сельского поселения и тенденции………………………………………25

Население, демографическая ситуация, занятость населения: анализ динамики и тенденций………………………………………………………….25

Жилищное строительство………………………………………………………31

Экономическая эффективность функционирования промышленного комплекса………………………………………………………………………..34

Прогноз развития экономической базы………………………………………..44

Гипотеза территориально-экономического развития Большесельского сельского поселения……………………………………………………………..46

5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА Большесельского

сельского поселения. Современное состояние…………………..47

- ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ  (СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ)……………………………………………………………………………47

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ …………………………………………………………………57

- Канализование………………………………………………………………….60

- ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ………………………………………………………………...64

- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ …………………………………………………………….66

- Газоснабжение…………………………………………………………...67

- УЛИЦЫ, ДОРОГИ, ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ………………………..70

6.  КОНЦЕПЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Большесельского сельского поселения…………………………….72

- Социально-экономические и экологические предпосылки градостроительного развития Большесельского сельского поселения………………………………………………………………………….72

- Критерии и направления устойчивого и безопасного развития Большесельского сельского поселения……………………………..73

- Экономический критерий устойчивого развития Большесельского сельского поселения……………………………..73

- Экологическая безопасность……………………………………………..78

- Приоритетные направления развития и территориального планирования Большесельского сельского поселения………79

- Проектные решения генерального плана………………..80

- Территориальное расширение и изменение

границ поселения…………………………………………………………………80.

# Функциональное зонирование…………………………………………..81

- ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА……………………………….81

- СЕЛИТЕБНАЯ  ЗОНА………………………………………………………………..81

- ОБЩЕСТВЕННЫЙ центр………………………………………………………….83

- Инженерная подготовка территории…………………………………..84

- Вертикальная планировка………………………………………………….86

- Понижение уровня грунтовых вод и организация поверхностного стока……………………………………………………….88

Экологический каркас и система озеленения……………………………90

Мероприятия по сохранению архитектурно-градостроительного наследия  Большесельского сельского поселения……………………….93

Приложение 1:

Рис. 1 – Динамика численности населения

Приложение   2:

- Закон ЯО № 7-з от 25.02.2009 г. «Об объединении поселений в Большесельском, Даниловском и Ярославском муниципальных районах Ярославской области и внесением изменений в закон Ярославской области «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области».

Приложение 3:

- решение муниципального совета Новосельского сельского поселения № 10-а от 18.08.2009 г. «О ликвидации администрации Новосельского сельского поселения».

Приложение 4:

- решение муниципального совета Большесельского сельского поселения Ярославской области № 117 от 18.08.2009 г. «О ликвидации администрации Большесельского сельского поселения».

Приложение 5:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица за номером 1097611002268, серия 76 № 2780459 от 23.11.2009 г.

1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Территориальное планирование Большесельского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана Большесельского сельского поселения и внесения в него изменений.

1.2.  Генеральный план Большесельского сельского поселения разработан в соответствии с заданием, утвержденным Главой Большесельского сельского поселения, и  Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.3.  Генеральный план Большесельского сельского поселения разработан в соответствии с целями и задачами развития Большесельского сельского поселения, сформулированными в документах социально-экономического развития Большесельского сельского поселения.

1.4.  В Генеральном плане Большесельского сельского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5.  В составе Генерального плана Большесельского сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:

-    расчетный срок Генерального плана Большесельского сельского поселения, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана Большесельского сельского поселения - 2017 год;

-    первая очередь Генерального плана Большесельского сельского поселения, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана Большесельского сельского поселения - 2012год;

1.6.  Проектные решения Генерального плана Большесельского сельского поселения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Большесельского сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды,  и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Большесельского сельского поселения.

1.7.  Генеральный план Большесельского сельского поселения состоит из текстовых и графических материалов, включающих разделы: «Социально-экономические предпосылки и приоритеты градостроительного развития Большесельского сельского поселения», «Планировка, экономика, транспорт», «Инженерная инфраструктура», «Охрана окружающей среды», «Территории достопримечательных мест», «Предпроектные материалы, формирование базы исходных материалов».

Генеральный план Большесельского сельского поселения разработан генеральным проектировщиком – НКО «Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий». Право разработки генерального плана Большесельского сельского поселения было определено в результате конкурса, проведенного в 2007 году, победителем которого стал НКО «Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий».

1.8.  При выполнении проекта изучены и использованы материалы, содержащиеся в выполненных ранее исследованиях и разработках. В особенности материалы «Схемы территориального планирования Ярославской области» разработанные ФГУП «НИИП Градостроительства», а также иные материалы имеющиеся в ИПУРГ.

1.9.  В соответствии с п. 1 закона ЯО № 7-з от 25.02.2009 г. «Об объединении поселений в Большесельском, Даниловском и Ярославском муниципальных районах Ярославской области и внесением изменений в закон Ярославской области «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области» (Приложение 2), решением муниципального совета Новосельского сельского поселения № 10-а от 18.08.2009 г. «О ликвидации администрации Новосельского сельского поселения» (Приложение 3), решением муниципального совета Большесельского сельского поселения Ярославской области № 117 от 18.08.2009 г. «О ликвидации администрации Большесельского сельского поселения» (Приложение 4) и Свидетельством о государственной регистрации юридического лица за номером 1097611002268, серия 76 № 2780459 от 23.11.2009 г. (Приложение 5) произведена актуализация генерального плана Большесельского сельского поселения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ Большесельского сельского поселения

Основными целями территориального планирования Большесельского сельского поселения являются создание благоприятной среды жизнедеятельности и устойчивого развития сельского поселения, обеспечение экологической безопасности и сохранение природного и культурного наследия.

Территориальное планирование Большесельского сельского поселения направлено на определение назначения территорий сельского поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

-    обеспечения устойчивого развития Большесельского сельского

поселения;

-    повышения качества среды проживания и мест приложения труда;

-    сохранения и регенерации исторического и культурного наследия;

-    развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

-    обеспечения учета интересов Российской Федерации, Ярославской

области, жителей Большесельского сельского поселения и их

объединений.

Основными задачами территориального планирования Большесельского

сельского поселения являются:

-    сохранение историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия сельского поселения, села Большое село и населенных пунктов входящих в его состав. Обеспечение преемственности развития и реализации основных градостроительных тенденций предшествующих разработок генеральных планов:

-    обеспечение эффективного использования территорий населенных пунктов;

-    создание благоприятной среды жизнедеятельности;

-    безопасность территории и окружающей среды;

-   улучшение жилищных условий, достижение многообразия типов жилой

среды и комплексности застройки жилых территорий;

-   развитие и равномерное размещение на территории сельского поселения

общественных и деловых центров;

-   надежность транспортного обслуживания и инженерного оборудования

территории, формирование целостности и последовательности развития

транспортной и инженерной инфраструктуры;

-   комплексность благоустройства и озеленения территории.

Активизация формирования основного зеленого  каркаса вдоль побережья р. Юхоти, как главной ландшафтной характеристики сельского поселения, определение и создание градостроительно-планировочных решений по совершенствованию формирования композиционной структуры центра города с выходом ее в прибрежную парковую зону вдоль побережья р. Юхоти.

В целом, как документ территориального планирования, генеральный план сельского поселения должен обеспечить последовательную дальнейшую разработку градостроительной документации по освоению новых территорий, по решению вопросов реконструкции и развития транспортной и инженерной инфраструктур, по реконструкции существующей застройки и преобразованию и формированию территорий общего пользования.

# Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование.

Основными факторами определившими формирование существующей планировочной структуры Большесельского сельского поселения, является наличие ценнейшей градостроительной планировочной структуры – исторического центра села Большое Село.

Селитебная зона, сформированная на протяжении многих этапов развития села Большое Село носит характер достаточно крупных и планировочно четких групп кварталов с однообразным характером  застройки.

К югу от центральной части поселения сформировалась зона микрорайонов 1-2 этажной застройки, а к востоку – микрорайонов 2-этажной секционной застройки, определившиеся решениями предшествующих генпланов, с соответствующей социальной и инженерной инфраструктурой.

Зоны одноэтажной усадебной застройки, разных периодов формирования, имеют различный уровень амортизации, но, как правило, относительно низкий уровень инженерного обеспечения и благоустройства. Наибольший уровень амортизации имеет группа кварталов одноэтажной усадебной застройки, расположенной в центральной части села Большое Село и представляющей значительный потенциальный интерес для проведения полной реконструкции, учитывая примыкание этой зоны к прибрежной зоне с южной стороны.

Резервы развития селитебных территорий четко локализуются в северной и северо-восточной части села Большое Село.

Производственная и коммунально–складская зоны в целом характеризуются следующими основными особенностями:

- Размещением исторически сложившегося основного

градообразующего объекта – непосредственно в центре

промышленной зоны села Большое Село;

- Наличием коммунальных и производственных предприятий в

восточной части села Большое Село.

Северное и северо-восточное направление (в основном за счет перевода земель из сельскохозяйственного назначения) представляют значительный интерес для территориального развития жилой зоны, имеющей благоприятные возможности, в том числе инфраструктурного и транспортного обеспечения.

Центральная часть села Большое Село. Обстоятельства функциональной организации центра, с учетом сложившихся реалий, создание последовательной  архитектурно-планировочной организации, с учетом решения транспортных проблем (включая проблемы автостоянок), и проблем реконструктивных мероприятий и систем благоустройства, активное включение возможностей ландшафтных элементов среды, а  также обеспечение функционального и композиционно-пространственного выхода в парковую зону береговой части р. Юхоти – сложная задача выходящая за рамки возможностей генерального плана, которая должна стать предметом обязательной последующей стадии градостроительного проектирования – проекта планировки центра поселения (М 1:500, М 1:1000).

Генеральный план формирует предложения выходящие за пределы локальной зоны центра, но являющиеся предпосылками решения непосредственных его проблем.

ПОДГОТОВКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ ВЕКТОРНОЙ ПОДОСНОВЫ С ФОРМИРОВАНИЕМ ОСНОВНЫХ ОЦИФРОВАННЫХ СЛОЕВ И ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

В ходе выполнения работ по сельскому поселению для создания графических материалов Генерального плана и формирования в последующем ГИС (Геоинформационной Системы) была проведена оцифровка и актуализация опорных планов крупных населенных пунктов в масштабе 1:5000 (при использовании материалов ГУГЛ), для территории поселения в целом – 1:10000, а также оцифровка и формирование целого ряда дополнительных слоев, необходимых для характеристики территории в различных аспектах  градостроительного анализа.

Сформированные слои группируются по следующим подразделам электронной векторной карты.

ГРУППЫ СЛОЕВ К ЧЕРТЕЖАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

- объекты гидрографии (реки, озера, пруды, ручьи, болота, мелиоративные каналы и др.)

- слои растровых подоснов (растровые карты, схемы )

ОПОРНЫЙ ПЛАН И ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ

- Граница поселения;

- Границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;

- Границы земель сельскохозяйственного назначения, планируемые границы земель сельскохозяйственного назначения;

- Границы земель для обеспечения космической деятельности;

- Границы земель обороны и безопасности;

- Границы земель лесного фонда;

- Границы земель водного фонда;

- Границы земель особо охраняемых природных территорий федерального значения;

- Границы земель особо охраняемых природных территорий регионального значения;

- Границы земель специального назначения;

- Границы земель промышленности; планируемые границы земель промышленности;

- Границы земель энергетики; планируемые границы земель энергетики;

- Границы земель транспорта, планируемые границы земель транспорта;

- Границы земель связи, планируемые границы земель связи;

СХЕМА ТЕРРИТОРИЙ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Границы территорий объектов культурного наследия.

- граница территории памятника федерального значения;

- граница территории памятника регионального значения;

- граница территории памятника муниципального значения;

- граница территории ансамбля федерального значения;

- граница территории ансамбля регионального значения;

- граница территории ансамбля муниципального значения;

- граница территории достопримечательного места федерального значения;

- граница территории достопримечательного места регионального значения;

- граница территории достопримечательного места муниципального значения;

- граница территории объекта археологического наследия;

Границы зон с особыми условиями использования территорий.

- граница зоны охраны объектов культурного наследия;

- гpаница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- граница зоны охраняемого природного ландшафта;

- граница санитарно-защитной зоны;

- граница водоохранной зоны;

- граница зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- граница зоны охраняемых объектов;

Территориальные зоны специального назначения.

- кладбищами,

- крематориями,

- скотомогильниками,

- объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- линии электропередач (ЛЭП), продуктопроводы (нефтепроводы), газопроводы, водопроводы;

- КНС, очистные сооружения (ОС), трансформаторные подстанции (ТП),

- дороги федерального значения и их нормативные придорожные полосы;

- дороги областного значения и их нормативные придорожные полосы;

- дороги местного значения и их нормативные придорожные полосы;

- хозяйственные дороги;

ГРУППА СЛОЕВ К ЧЕРТЕЖАМ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ:

Границы жилых функциональных зон.

- граница зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

- граница зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

- граница зоны застройки среднеэтажными жилыми домами;

- граница зоны застройки многоэтажными жилыми домами;

- граница зоны жилой застройки иного вида.

Планируемые границы жилых функциональных зон.

- граница планируемой зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

- граница планируемой зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

- граница планируемой зоны застройки среднеэтажными жилыми домами;

- граница планируемой зоны застройки многоэтажными жилыми домами;

- граница планируемой зоны жилой застройки иного вида.

Границы общественно деловых функциональных зон.

- граница зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

- граница зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

- граница зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и    предпринимательской деятельности;

- граница общественно-деловых зон иного вида.

Планируемые границы общественно деловых функциональных зон.

- граница планируемой зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

- граница планируемой зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

- граница планируемой зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и    предпринимательской деятельности;

- граница планируемой общественно-деловых зон иного вида.

Границы функциональных зон рекреационного назначения.

- граница территорий занятых лесами;

- граница территорий занятых скверами, парками, городскими садами;

- граница территорий занятых прудами, озерами, водохранилищами;

- граница территорий занятых пляжами;

- граница территорий используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

Планируемые границы функциональных зон рекреационного назначения.

- планируемая граница территорий занятых скверами, парками, городскими садами;

- планируемая граница территорий занятых пляжами;

- планируемая граница территорий занятых прудами, озерами, водохранилищами;

- планируемая граница территорий предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

Работы по выполнению  генерального плана сельского поселения производились в программном продукте АВТОКАД. Данная программа является наиболее доступной как с точки зрения самого продукта, так и с точки зрения возможности привлечения специалистов для работы в данной программе.

Программа АВТОКАД позволяет переносить информацию практически во все программные продукты, обеспечивающие  территориальное проектирование

В  конечном варианте при передаче рабочего файла заказчику, передается возможность управления имеющейся картографической информацией.

Включая интересующий заказчика слой он может добавлять либо исключать определенную информацию, менять графические параметры

нанесенных объектов, производить вычисления по площадным и линейным объектам, определять интересующие его расстояния, вносить дополнительную текстовую информацию, характеризующую объект и так далее.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БОЛЬШЕСЕЛЬСКОМ

СЕЛЬСКОМПОСЕЛЕНИИ.

ИСТОРИЯ. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ И

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

. Краткая историческая справка

Большесельское сельское поселение (Большое Село) расположено в центральной части Ярославской области на расстоянии 50 километров от областного центра г. Ярославля в центральной части одноименного района. Площадь территории городского поселения в его современных административных границах – 576 тыс.кв.км.

Село Большое Село является административным центром Большесельского муниципального района и с этим связано присутствие в нёминфраструктуры, обеспечивающей административные и социально-культурные функции прилегающего района. Село расположено на берегу  живописнейшей реки Юхоти, которая является не только активным природным фактором, определяющим градостроительную структуру сельского поселения в частности, с. Большого села, но и источником воды, используемой на нужды промышленности. Эта особенность географического положения села всегда рассматривалась как основа ландшафтной организации и производственной специализации.

Большое Село - столица известной в истории Юхотской волости, составлявшей в XV столетии особое княжество. В 1526 году Юхотский удел был пожалован Иваном Грозным князю Ф. М. Мстиславскому, знатному выходцу из Литвы, с правами удельного князя. Род Мстиславских владел Юхотским княжеством целое столетие. Владения Мстиславских были крупнейшей светской вотчиной ярославского Поволжья. После кончины в 1632 году последнего представителя этой знаменитой фамилии, Юхотская волость «отошла на государя», то есть стала государственным владением. Однако уже в 1706 году волость вновь была пожалована в личное пользование сподвижнику Петра 1 фельдмаршалу графу Б.П.Шереметеву, который стал «державцем Юхотским».

В состав Юхоти тогда входили четыре села: Большое Село, Новое, Покровское и Никольское. Герой Полтавы был одновременно хозяйственным помещиком. Сохранилось большое количество указов, посланных им в вотчины и подписанных грозной формулой «Рука моя властная». Потомки фельдмаршала быстро разорили  богатое хозяйство. Сын Н.П.Шереметева и его бывшей крепостной актрисы П. Ковалевой - Жемчуговой, граф Д.Н.Шереметев, получил в наследство от отца, кроме имени, два миллиона семьсот тысяч рублей долгу. Стремясь любой ценой повысить свои доходы, он начал широко практиковать отпуск на волю своих крестьян за большой выкуп. Одновременно Д.Н.Шереметев всячески поощрял торговую деятельность крестьян, приносившую ему дополнительный доход. В первой половине XIX века около половины взрослого мужского населения волости уходило в отхожие промыслы.

Особое значение в жизни Большого Села издавна играла торговля. Помимо водной дороги Юхоти, впадавшей в Волгу напротив Мышкина, через Большое Село шли дороги на Углич, Ярославль и Рыбинск. Здесь собирали пошлины с проезжавших купцов, о чем говорит название близлежащей деревушки Мытищи.

Старый центр Большого Села представлял собой четырехугольную площадь возле церкви Петра и Павла на левом берегу Юхоти. В конце XIX века по сторонам площади располагались волостное правление, богадельня, школа, аптека, пекарня, лавочки часовщика и ювелира, цирюльня, две штофные и чайные лавочки, а главное – торговые ряды, выстроенные по указу Шереметева. За пользование торговыми местами крестьяне платили графу особый налог. Помимо рядов немалый доход графу приносили и два принадлежавших ему кабака с громкими названиями «Москва» и «Петербург».

Древнейший памятник архитектуры в Большом Селе – Пятницкая церковь, выстроенная  в 1747 году на правом берегу р. Юхоти в бывшей Бобыльской слободке на месте деревянного храма силами прихожан. Это небольшой одноглавый храм. Его основной объем скомпонован по типу «восьмерик на четверике» К летнему храму примыкают трапезная и колокольня, выстроенные одновременно с храмом.

Декоративное убранство храма выполнено в барочном стиле. Придел в честь Николая Чудотворца у северо-восточного угла придает композиции памятника ассиметричность, характерную для зодчества XVII столетия. Особым изяществом и необычностью отличается колокольня церкви.

Немногим моложе Пятницкой церкви и вторая, сохранившаяся в Большом селе, церковь Петра и Павла. До 1760 года на этом месте стоял одноименный деревянный храм, известный по документам первой половины XVII века. В 1760 году местный староста крестьянин Полунин выстроил на смену деревянному храму каменный Петропавловский храм с приделом Рождества Богородицы. В 1827 году Петропавловская церковь была  перестроена и расширена. В результате перестройки она превратилась в массивный кубической формы храм с высокими классическими портиками.

Особого упоминания заслуживает одна из старейших построек села, так называемая «просвирня» - одноэтажный кирпичный дом близ церкви Петра и Павла» с планировкой «на две клети» (ул. Мира, д.6).

Исторически Юхотский край славился умелыми, талантливыми мастерами-ремесленниками. Большесельские женщины выращивали лён и готовили замечательную по своим качествам кудель, а село Большое Село, обращавшее на себя внимание Петра I своими ремеслами, через кудельное волокно познакомилось с заморскими купцами. Торговля льноволокном принесла Большому Селу известность и давала значительную прибыль. Но, несмотря на выгодную торговлю льноволокном, волость традиционно оставалась пашенной.

Богата большесельская земля людьми прославившими её. Известен бесстрашный исследователь стратосферы И.Д. Усыскин. Весомый вклад в развитие метеорологии, земного магнетизма, физической географии и воздухоплавания внес М.А.Рыкачев, основатель службы погоды в России. Обратившись к истории театрального искусства, в литературных источниках можно обнаружить интересные сведения о знаменитой крепостной актрисе Прасковье (Ковалевой) Жемчуговой-Шереметевой.

История и архитектурное наследие Большого Села и населенных пунктов Большесельского сельского поселения позволяют отнести эту территорию к одной из наиболее перспективных туристско-рекреационных зон области, а сохранение уникальной природы, уникального планировочного наследия села сделать одной из основных задач территориального планирования при разработке генерального плана Большесельского сельского поселения.

Особенности сложившейся к 1985 году градообразующей основы села Большое Село и градоформирующей характеристики его вызвали необходимость разработки нового генерального плана, произведенного институтом «Ярославгражданпроект» в 1981 году.

Основные положения нового генерального плана продолжали и развивали позиции предшествующего и предполагали:

- Развитие селитьбы в северной  части Большого Села;

- Развитие промышленно - коммунальной и селитебной зон в юго-

западной и восточной части;

Изменение геополитической государственной структуры и социально-экономических основ развития государства, формирование законодательно-правового  поля градостроительства в 90-х гг. ХХ века и первых лет ХХI века, продиктовали необходимость полного обновления градостроительной документации и, в частности, разработки нового генерального плана в рамках требований Градостроительного кодекса РФ.

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Ярославской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, Центр муниципального района - Большое село становится самостоятельной административно-территориальной единицей - центром Большесельского сельского поселения, на территории которого осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения органы исполнительной и представительной власти.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Климат

Большесельское сельское поселение располагается в умеренном климатическом поясе, с коротким, относительно теплым летом, продолжительной, умеренно холодной зимой и ясно выраженными сезонами весны и осени.  Безморозный период составляет 92-181 день. 70% осадков выпадает в течение вегетационного периода и около 30% зимой. Величина испарения составляет в среднем 400 мм. Общее количество атмосферных осадков превышает величину возможного испарения. Это обеспечивает высокую влажность воздуха, поэтому коэффициент увлажнения составляет 1,2-1,3.Таким образом, Большесельское сельское поселение находится в зоне достаточного и, периодами, избыточного увлажнении, что способствует развитию процессов заболачивания.  Наибольшая относительная влажность приходится на декабрь (65-93%), наименьшая на май (52-56%). Вегетационный период 165-170 суток.

Толщина снегового покрова около 30-70 см. Больше его скапливается в понижениях рельефа, вызывая весной высокие половодья.

Преобладающие ветры связаны с общей циркуляцией атмосферы в умеренном поясе России. Поэтому чаще ветры дуют с юга, юго-запада. В теплые периоды года чаще, чем в холодные, повторяемость северо-западных, северных и северо-восточных ветров. Скорости ветра небольшие, в среднем 3,5-5,0 м/с, иногда сильные – 10-15 м/с, очень редки штормовые – более 15 м/с. Исключительно редки смерчи.

В целом по поселению основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу, являются углеводороды, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, твердые вещества.

По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей в атмосфере, территория поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения.

Выводы:

- климатические условия поселения не вызывают планировочных ограничений и являются благоприятными для хозяйственной деятельности, также для проведения как летнего, так и зимнего отдыха;

- на сельскохозяйственных угодиях возможны мероприятия по снегозадержанию. Здесь возможно возделывание зерновых и зернобобовых, овощных и плодовых культур, корнеплодов, кормовых и злаковых трав.

###### Состояние воздушного бассейна

В целом по поселению основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу, являются углеводороды, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, твердые вещества.

По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей в атмосфере, территория поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения. По данным Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области выбросы вредных веществ в атмосферу по Большесельскому муниципальному району составили в 2006г. – 1220т. (в сравнении с 2005г. увеличились на 123 тонны), в том числе: твердых веществ-52 тонны, диоксида серы – 391 тонна, оксида углерода – 166 тонн, оксидов азота-91 тонна.

В 2006 году уловлено и утилизировано 504 тонны вредных веществ, что составило 27,6 % к общему количеству отходящих вредных веществ.

Благодаря невысокой численности населения сельского поселения, слабому развитию промышленности и транспорта, значительной лесистости и особенностям циркуляции атмосферы, процессы ухудшения среды обитания (детериорации) характеризуются низкой интенсивностью.

По состоянию воздушного бассейна Большесельское сельское поселение, относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха, т.е. в пределах сельского поселения складываются примерно равновероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для их накопления. В сельском поселении нет крупных источников загрязнения воздушного бассейна. Отсутствие статистических данных по территориальной единице – Большесельского сельское поселение не позволяет произвести  более глубокий анализ  состояния окружающей  среды.

Почвы и растительность

Большесельское сельское поселение расположено в зоне южной тайги и смешанных лесов. Преобладают мягколиственные насаждения, из них наиболее часто встречается береза и осина. Хвойные леса занимают 39%, из них сосна - 13%, ель – 26%. Основное разнообразие растений поселения представлено лесными, болотными и луговыми видами.  В связи с вырубкой лесов и осушением болот сокращаются запасы обычных видов (клюквы, голубики, лещины).  На болотных массивах произрастают  редкие  виды, среди которых немало реликтов доледникового периода и ценных молодых растений (водянка, лосняк Лезеля, береза карликовая, тайник сердцелистный, малина хмелелистная, ива черниковидная, пальцекорник Траунштейнера и др.). Флора Большесельского сельского поселения богата видами растений, имеющими большое практическое значение: древесно-целлюлозно-бумажные и декоративные, дубильные, пищевые и пряно-ароматические, лекарственные и ядовитые, кормовые, медоносные, перганосные и сорно-полевые. В результате резкого сокращения вырубки спелых и перестойных, особенно лиственных лесов, сокращаются объемы лесовосстановительных работ, замедляется процесс замены малоценных низкотоварных лиственных насаждений на хвойные. Большой ущерб лесам продолжают наносить пожары и лесонарушения. Санитарное состояние лесов в целом по району удовлетворительное. Крупных очагов болезней и вредителей леса не обнаружено.

На территории Большесельского сельского поселения преобладают бедные дерново-подзолистые почвы со средним содержанием гумуса (2%), большая часть земель имеет низкую обеспеченность фосфором, калием, избыточную кислотность. Избыток осадков в летне-осенний период вызывает переувлажнение значительной части угодий. Данные агрохимического, эколого-токсикологического и фитосанитарного мониторинга почв и посевов сельскохозяйственных культур, проводимого  агрохимической службой России, свидетельствуют о прогрессирующей деградации почвенного плодородия, и это представляет угрозу  экологической, продовольственной и национальной безопасности страны.

По состоянию на 01.01.2006г. площадь кислых почв по Ярославской области составляла 360,5 тыс.га (54%), в том числе 145,5 тыс.га (22 %) (рН КСl до 5,0), требующих обязательного известкования.

Ландшафтный анализ.

Ландшафтное окружение села Большое Село в границах Большесельского сельского поселения представляет самостоятельную ценность, безусловно, важную для сохранения пейзажного ряда и исторического облика населенных пунктов.

1. Заповедный ареал села Большое Село –  пойма реки Юхоти в пределах села Большое Село представляет собой, по-существу, парк, имеющий потенциальный статус ландшафтного памятника природы регионального значения. Этот ареал нуждается в дальнейшей разгрузке от посторонних коммунально-складских объектов и работах по ландшафтному обустройству.

2. Долина реки Юхоти представляет одну из основных безусловных пейзажных достопримечательностей пейзажной «сцены». Сформировавшиеся здесь живописные куртины самосевных насаждений ограниченно чередуются с участками пойменных лугов, которые в течении вегетационного периода имеют разный цветовой аспект – от темно-зеленого влажных межгривных понижений до светло-зеленого грив и навеянных дюн. Следует учитывать, что долина Юхоти является как бы пейзажным фоном части исторической застройки села Большое Село и его ансамблей в частности ансамблей церквей Петропавловской и Пятницкой.

Для сохранения уникальных экосистем реки Юхоти следует возобновить режим сенокошения на луговых участках и провести поэтапные рубки формирования в малоценных мелколиственных насаждениях.

4. Особенностью села Большое Село, подчеркивающей рисунок исторической композиции кварталов, является сохранившаяся система полосных  уличных насаждений. Заложенная в 1960-е-1970-е гг. двадцатого века она включает в основном быстро растущие, но и быстро стареющие породы – тополя, березы, ивы. Формирование полосных насаждений принципиально важно для сохранения исторического облика села Большое Село. В этой связи необходимо подновление рядовых посадок с внедрением декоративных пород с компактной кроной. Возле общественных зданий и торговых центров перспективно использование декоративных хвойников – лиственницы, туи.

5. Ландшафтное окружение села - сосновые и сосново-еловые древостои Большесельского лесничества, зона которого является перспективной для развития лесопаркового хозяйства. По мере увеличения нагрузки на опушечные ареалы леса они будут нуждаться в предваряющем обустройстве фиксированных мест отдыха и трасс перемещения. Такого рода обустройство должно быть начато уже в настоящее время.

### 4. Социально-экономическое состояние Большесельского сельского поселения и тенденции.

НАСЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ТЕНДЕНЦИИ.

Территорию сельского поселения образуют территории следующих административно-территориальных единиц с численностью постоянно проживающего населения по состоянию на 2008 г., которые приведены в таблице 1.

Таблица 1

Населённые пункты Большесельского сельского поселения

| № п/п | Населённые пункты | Численность населения, человек |
| --- | --- | --- |
|  | Большесельский сельский округ |
| 1 | село Большое Село | 3860 |
| 2 | деревня Андреево | 14 |
| 3 | деревня Бабуково | 2 |
| 4 | деревня Бахматово | - |
| 5 | деревня Бекичево | - |
| 6 | деревня Большое Скрылево | - |
| 7 | деревня Борисово | - |
| 8 | деревня Васенино | 3 |
| 9 | деревня Васино | 1 |
| 10 | деревня Ваулино | 29 |
| 11 | деревня Ветрово | - |
| 12 | деревня Гаврильцево | 2 |
| 13 | деревня Гаврино | 4 |
| 14 | деревня Гартово | 10 |
| 15 | деревня Глоднево | 4 |
| 16 | деревня Горки | 9 |
| 17 | деревня Деревни | 10 |
| 18 | село Дунилово | 610 |
| 19 | деревня Желудьево | - |
| 20 | деревня Заручье | 3 |
| 21 | деревня Игрищи | 148 |
| 22 | деревня Каменское | 3 |
| 23 | деревня Кириллово | 2 |
| 24 | деревня Клешнино | - |
| 25 | деревня Колошино | 46 |
| 26 | деревня Колшево | - |
| 27 | деревня Кулыново | 9 |
| 28 | деревня Максимово | 1 |
| 29 | деревня Малое Скрылево | 3 |
| 30 | деревня Митино | - |
| 31 | деревня Михали | 2 |
| 32 | деревня Мытищи | - |
| 33 | село Никольское | 20 |
| 34 | деревня Новая | - |
| 35 | деревня Новленское | - |
| 36 | деревня Подчигарово | - |
| 37 | деревня Поповская | 2 |
| 38 | деревня Прибылово | 20 |
| 39 | деревня Прокшино | 1 |
| 40 | деревня Рукавово | 6 |
| 41 | деревня Сельцо | 263 |
| 42 | деревня Серковская | 13 |
| 43 | деревня Совкино (Ближнее) | 20 |
| 44 | деревня Совкино (Дальнее) | - |
| 45 | деревня Спирово | 3 |
| 46 | деревня Стрябково | 1 |
| 47 | деревня Судаково | - |
| 48 | деревня Таршуково | - |
| 49 | деревня Труфимская | 3 |
| 50 | деревня Тупайцево | - |
| 51 | деревня Тяжино | - |
| 52 | деревня Уткино | 40 |
| 53 | деревня Ушаково | - |
| 54 | деревня Федорково | - |
| 55 | деревня Филиппово | - |
| 56 | деревня Фофаново | 44 |
| 57 | деревня Шамнино | 129 |
| 58 | деревня Шушкицы | - |
|  | Итого по сельскому округу | 5341 |
|  | Высоковский сельский округ |
| 1 | деревня Высоково | 285 |
| 2 | деревня Андрейцевка | - |
| 3 | деревня Антоново | 2 |
| 4 | деревня Афанасово | - |
| 5 | деревня Аферово | 11 |
| 6 | деревня Баскачи | 7 |
| 7 | деревня Березино | 1 |
| 8 | деревня Волыново | 18 |
| 9 | село Герцино | - |
| 10 | деревня Замостье | 1 |
| 11 | деревня Кальяки | 2 |
| 12 | деревня Козлово | 10 |
| 13 | деревня Костяново | - |
| 14 | деревня Малечкино | 4 |
| 15 | деревня Мишенино | 2 |
| 16 | деревня Мошнино | 3 |
| 17 | село Николо-Молокша | 1 |
| 18 | деревня Починки | - |
| 19 | деревня Противье | 31 |
| 20 | деревня Пустынь | 1 |
| 21 | деревня Рыгайцево | - |
| 22 | деревня Симоново | 15 |
| 23 | деревня Токариново | - |
| 24 | деревня Широканово | 3 |
| 25 | деревня Щукино | 5 |
|  | Итого по сельскому округу | 403 |
|  | Марковский сельский округ |
| 1 | деревня Миглино | 379 |
| 2 | деревня Алексеево | 3 |
| 3 | деревня Арефино | 8 |
| 4 | деревня Артемово | - |
| 5 | деревня Байково | 150 |
| 6 | село Бакунино | 6 |
| 7 | деревня Борщевка | 22 |
| 8 | деревня Бревино | - |
| 9 | деревня Варегово | 36 |
| 10 | деревня Волково | 1 |
| 11 | деревня Данильцево | - |
| 12 | деревня Доронино | 10 |
| 13 | деревня Дягилевка | 8 |
| 14 | деревня Жиряки | 3 |
| 15 | деревня Ивановское | 1 |
| 16 | деревня Ивановское | - |
| 17 | деревня Ильицино | 2 |
| 18 | деревня Карачуново | - |
| 19 | деревня Климатино | 1 |
| 20 | деревня Кулиги | 1 |
| 21 | деревня Лихинино | 2 |
| 22 | деревня Марково | 6 |
| 23 | деревня Нестерково | 3 |
| 24 | деревня Никифорцево | 5 |
| 25 | деревня Николаевское | - |
| 26 | деревня Новоселки | 3 |
| 27 | деревня Овсецовка | - |
| 28 | деревня Подольское | 5 |
| 29 | деревня Половинкино | 9 |
| 30 | деревня Савкино | - |
| 31 | деревня Фалюково | 2 |
| 32 | деревня Федорково | 20 |
| 33 | деревня Федотово | 3 |
| 34 | деревня Филипцево | 7 |
| 35 | деревня Ченцы | 1 |
| 36 | деревня Чудиново | 2 |
| 37 | деревня Якимково | 10 |
|  | Итого по сельскому округу | 709 |
|  | Всего по сельскому поселению | 6453 |

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики.  Формирование рыночных отношений болезненно сказалось не только на экономическом состоянии предприятий, но и на социальном положении широких слоев населения, что привело к существенному сокращению населения в сельской местности. (см.Приложение 1.1.)

Основными характеристиками современной демографической ситуации в сельских  поселениях являются следующие:

- устойчивое долгосрочное снижение численности населения;

- крайне низкий уровень рождаемости, составляющий чуть более половины необходимого для простого замещения родителей их детьми;

- высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте;

- низкие показатели продолжительности жизни населения;

- приток мигрантов, недостаточный для замещения естественных потерь и не компенсирующий естественную убыль населения.

В то же время в Большесельском сельском поселении в сравнении с 2006 годом  намечается тенденция незначительного повышения численности населения. (Приложение 1, Диаграмма)

Численность Большесельского сельского поселения на 2008 год составляет 6453 человек. Население с. Большое Село составляет 3860 человек.

Возрастные группы населения представлены следующим образом: моложе трудоспособного возраста – 1225чел.,  трудоспособного возраста – 3089 чел.,  старше трудоспособного возраста –2139 чел.

По сельским округам рынок труда определяется следующим образом:

| № п/п | Сельские округа | Занятые в экономике (2007 г.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сельское хозяйство Чел. / % | Промышлен- ность Чел./ % | Прочие (ЖКХ,транспо- рт,авто.,ж/д.) Чел./ % | Обслуживание (образ.,здраво- охр.,торговля и пр.) Чел./ % |
| 1 | Большесельский СО | 333/22 | 475/32 | 180/12 | 500/34 |
| 2 | Высоковский СО | 20/100 | 26/- | 30/- | 30/- |
| 3 | Марковский СО | 77/64 | -/- | 20/17 | 23/19 |

Анализ существующей занятости населения в Большесельском сельском поселении на основе данных областного центра и экспертных оценок показал, что вопрос занятости в поселении актуален. Это подтверждается наличием значительных групп населения следующего статуса:

- Официально зарегистрированные безработные;

- Жители, которые выезжают на работу за пределы поселения;

- Молодежь, после учебы в средних и высших учебных заведениях и после службы в армии и остающаяся работать в других местах.

В количественном плане можно сказать, что это кадровый резерв местной экономики (однако резерв неоднозначный с точки зрения требований, предъявляемых к работнику на современном предприятии). Поэтому необходимо обучение кадров на новые специальности, повышение их квалификации.

Укрупненная схема баланса трудовой структуры населения Большесельского сельского поселения согласно данным администрации поселения за 2007 год сформировалась следующим образом:

| № п/п | Показатели | Всего человек /в % к населению |
| --- | --- | --- |
|  | Трудоспособное население | 3089/47 |
|  | в том числе |  |
| 1 | Занятые в экономике на территории поселения (по месту жительства) | 1620/25,2 |
| 2 | Работающие пенсионеры | 214/3,3 |
| 3 | Работающие на выезде (включая неформальную экономику) | 1396/21,7 |
|  | Справочно: |  |
| 4 | Численность населения в трудоспособном возрасте, не участвующего в общественном производстве (ориентировочно): - инвалиды 1 и 2 группы; - льготные пенсионеры; - учащиеся 16 лет и старше с отрывом от производства; - занятые в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг; - зарегистрированные безработные. | 303/10 |
| 5 | Приезжают на работу из города | 15/0,2 |

Анализ существующей занятости населения в Большесельском сельском поселении на основе данных областного центра и экспертных оценок показал, что вопрос занятости в поселении актуален.

Из предоставленных данных видно, что значительная часть трудоспособного населения – 1396 человек (46 % ко всему трудоспособному населению) трудится практически за пределами поселения, выезжая на работу в г.Ярославль, а также другие близлежащие населенные пункты. Это значительно (по местным меркам) превышает трудоспособное население, работающее на местных предприятиях и организациях.

В сложившейся ситуации бюджет Большесельского сельского поселения недополучает немалые денежные средства, т.к. одной из доходных статей бюджета поселения является получение 10 % от НДФЛ, занятых в организациях поселения. Сведение проблемы социально – экономического и демографического развития поселения только к застройке выкупленных земельных массивов жилыми домами является на наш взгляд лишь упрощенным вариантом решения стоящих перед поселением задач. Не факт, что значительная часть застройщиков превратится в постоянное население, а значит и в исправных законопослушных налогоплательщиков. Проблем администрации сельского поселения добавится, и решать их придется в пределах имеющегося бюджета.

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Большесельского сельского поселения, структуры сельского расселения и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Жилье – одна из главных и важнейших составляющих уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Большесельского сельского поселения.

В соответствии с  данными, представленными администрацией Большесельского сельского поселения, наличие общей площади жилого фонда на территории поселения на 01.01.2007 г. составляет  111095,1  кв.м., в том числе  частный жилой фонд -  85933,1  кв.м.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилым фондом, плотности заселения.

Средняя обеспеченность жилым фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. Обеспеченность общей площадью 1 жителя составляет   17,31   кв.м.  Наименьшая обеспеченность жильем наблюдается в Большесельском сельском округе – 13,66 кв.м. на человека и, в частности, в д.Сельцо (находится на территории округа) – 3,51  кв.м. на человека.

Преобладающим типом застройки является деревянная  застройка, которая составляет 74 % общей площади жилых помещений, кирпичная застройка наблюдается в меньшинстве, с незначительным процентом износа   (до 50 %).

Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных домах составляет  1,9 тыс.кв.м. Техническое состояние жилого фонда с. Большое Село по сравнению с другими населенными пунктами сельского поселения несколько благополучнее, что объясняется сравнительно небольшими сроками эксплуатации зданий, поскольку большая часть жилья построена во второй пол. XX в.

Рост строительства жилья обеспечит возможность для ускоренного социально-экономического развития сельского поселения, даст толчок для развития производственного комплекса и сферы обслуживания, позволит существенно улучшить показатель обеспеченности общей площади на человека.

Сфера обслуживания является  важной составляющей инфраструктуры Большесельского сельского поселения.

Сложившаяся в настоящее время ситуация в социальной сфере на селе сдерживает формирование социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий.

В последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли социальная сфера на селе находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизни.

Обеспеченность сельского населения врачами меньше в 4,4 раза, а средним медицинским персоналом - в 1,9 раза по сравнению с городским населением.

Настоящим генеральным планом к социально-гарантированным видам отнесены объекты первичного, повседневного и эпизодического обслуживания стандартного уровня.

В этой категории объектов рассматривались: детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, амбулаторно-поликлинические учреждения, учреждения культуры, предприятия торговли, предприятия общественного питания, бытового и коммунального обслуживания.

На территории Большесельского сельского поселения объекты культурно-бытового обслуживания расположены в наиболее густонаселённых пунктах, таких как с.Большое Село, с. Дунилово, д.Высоково, д.Байково, д.Миглино.

В Большесельском сельском округе имеется 2 средних образовательных школы, 2 детских сада,3 библиотеки,  2 дома культуры, 2 бани, магазины (общая торговая площадь 1,9 тыс.кв.м.), кафе, гостиница, предприятие бытового обслуживания, спортивный зал (при школе) площадью 700 кв.м., больница, аптечный пункт, почта и сберкасса.

В Высоковском сельском округе имеется средняя образовательная школа, спортивный зал (при школе) площадью 153 кв.м.,  детский сад, библиотека, дом культуры, магазины (общая торговая площадь 0,14 тыс.кв.м.) , гериатрический центр,  почта.

В Марковском сельском округе имеется средняя образовательная школа, школа-сад, детский сад, 2 библиотеки, 2 дома культуры, магазины (общая торговая площадь 0,14 тыс.кв.м.), 2 отделения почтовой связи, 2 АТС.

Ретроспективный анализ показывает, что развитие и становление системы обслуживания Большесельского сельского поселения неразрывно связано с его экономическим и демографическим потенциалом.

Основная часть современной сети предприятий и учреждений обслуживания была создана в период активного строительства в 70-80 годы прошлого столетия.

Переход на рыночные формы хозяйствования, разгосударствление и приватизация затронувшие, прежде всего, объекты социальной инфраструктуры, обозначили достаточно жесткое их разделение на социально-гарантированные услуги (обеспечиваемые либо полностью, либо частично государством из бюджетных средств) и коммерческие, представление которых осуществляется предприятиями и субъектами рыночной экономики.

Развитие последних происходит в соответствии со спросом на услуги за счет средств их собственников. Обеспеченность населения в сельском поселении по всем видам объектов сферы обслуживания практически близка к нормативной. Исключение составляют:

- отсутствие предприятий бытового обслуживания в Марковском СО и  Высоковском СО.

- отсутствие бань в Марковском СО и  Высоковском СО.

Дальнейшее развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего торговли, общественного питания, бытового и коммунального хозяйства и др.) будет обусловлено рыночной конъюнктурой. Однако в сфере государственного регулирования и поддержки должны оставаться отрасли по роду своей деятельности являющиеся полностью или частично бездоходными – дошкольное воспитание, образование, культура и искусство, медицина и спорт.

Развитие именно этих отраслей представляет первоочередной интерес и для градостроительства: в одном случае – в плане использования территорий, в другом – как объектов, формирующих качество среды проживания.

В настоящее время целевая направленность прогноза развития сферы обслуживания от определения мощности ее материально-технической базы смещается к планировочным аспектам по резервированию участков под территориальные объекты (такие как детские дошкольные учреждения, школы, подцентры отдельных планировочных районов).

Экономическая эффективность промышленного комплекса БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО сельского поселения

В рыночной экономике эффективность производства является ключевым фактором жизнеспособности предприятий, необходимым условием расширенного воспроизводства в сельских поселениях в целях сбалансированного территориального развития.

Создание экономического механизма саморазвития сельского поселения (экономического кругооборота) и формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования  являются целью успешного функционирования сельского поселения как административно-территориальной единицы.

Администрация Большесельского сельского поселения проводит бюджетную политику в соответствии с принципами бюджетного     устройства РФ.

Всего в ведении администрации Большесельского сельского поселения

находится 31 вопрос, часть вопросов перешла от бывших сельсоветов, в частности, это ведение похозяйственного учета и паспортно-визовая деятельность, хотя в бюджете не предусмотрено расходов по этим статьям.

Часть вопросов по взаимному соглашению сторон передана в ведение муниципального района, так как администрация поселения не сможет решить эти вопросы ни в плане бюджетной обеспеченности, ни в плане должного материально-технического обеспечения. Эти вопросы касаются создания аварийно-спасательных организаций (ведение МЧС), обеспечения электро-, газо-,тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также мобилизационной подготовки.

Работа администрации поселения направлена на решение следующих вопросов:

- формирование, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения;

- организация земельного контроля, утверждение правил землепользования и застройки;

- поддержка малого бизнеса, сельскохозяйственных предприятий;

- адресная работа;

- ремонт дорог на территории поселения;

- сбор и вывоз мусора;

- обеспечение уличного освещения;

- проведение работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов;

- мероприятия по погребению;

- обеспечение населения услугами учреждений культуры и спорта;

- сохранение и содержание памятников истории и культуры;

- организация физкультуры и сорта;

- работа с детьми и молодежью;

- обустройство мест массового отдыха;

- содействие формированию добровольных народных дружин;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах;

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;

- проведение мероприятий по ГО и профилактика терроризма.

Доходная часть бюджета поселения формируется за счёт поступлений от налогов:

- земельный – 100 %;

- имущественный – 100 %;

- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 10 %.

В бюджет поселения также поступают средства от продажи земли – 50% и аренды земельных участков – 50%, от аренды муниципального имущества – 100 %.  Доходная часть бюджета Большесельского сельского поселения в 2007 г. составила 7 млн. руб., что явно недостаточно для устойчивого социально-экономического развития. В 2008 году собственно доходная часть бюджета поселения составила 4 млн.руб., также поселение получило дотацию из областного бюджета в размере 6 млн.руб. Таким образом бюджетная обеспеченность 1 жителя поселения составляет приблизительно 1,5 тыс.руб. на человека. Для сравнения, бюджетная обеспеченность населения в соседнем Новосельском поселении равна 2,4 тыс.руб. на 1 жителя.

Нужно отметить, что действующая система налогообложения в сельском поселении пока практически не зависит от эффективности работы функционирующего на её территории хозяйственного комплекса.

Предприятиями, организациями всех форм собственности, расположенными на территории сельского поселения являются:

| Финансовые результаты деятельности организаций |
| --- |
| № п/п | Предприятия по видам экономической деятельности | Выручка, тыс.руб | Затраты на производство | Прибыль от продаж, тыс.руб | Рентабельность, % | Сальдированный финансовый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сельское хозяйство |
| 1 | СХК "Ясная поляна" | 2198 | 2189 | 9 | 0,4 | 133 |
| 2 | СХК "Возрождение" | 12 | 0 | 12 | 0,0 | -245 |
| 3 | СХК "Заря" | 4399 | 3705 | 694 | 18,7 | 1078 |
| 4 | КФХ "Герцено" | 118 | 118 | 0 | 0,0 | 0 |
| 5 | СХК "Знамя Победы" | 15500 | 11534 | 3966 | 34 | 3989 |
| 6 | СХК "Колос" | 652 | 635 | 17 | 3 | -131 |
| 7 | ЗАО "Юхоть" | 6479 | 6021 | 458 | 8 | 632 |
| 8 | МУП "Большесельская птицефабрика" | 2161 | 2716 | -555 | -20 | -1065 |
| 9 | ООО "Агро-Капитал" | 3673 | 3509 | 164 | 5 | -123 |
| 10 | ООО "Волагро" | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|  | ИТОГО | 35192 | 30427 | 4765 | 16 | 4267 |
| Обрабатывающие производства |
| 11 | ООО "Алёнушка" | 1632 | 1724 | -92 | -5 | -92 |
|  | ИТОГО | 1632 | 1724 | -92 | -5 | -92 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
| 12 | МУУП "Коммунальник" | 40360 | 67043 | -26683 | -40 | -6321 |
|  | ИТОГО | 40360 | 67043 | -26683 | -40 | -6321 |
| Строительство |
| 13 | ОАО "Большесельская МПМК" | 3713 | 4886 | -1173 | -24 | -1173 |
| 14 | ООО "Большесельская ПМК" | 25004 | 23769 | 1235 | 5 | 968 |
| 15 | ООО "Строитель" | 3659 | 3519 | 140 | 4 | 258 |
| Продолжение Таблицы 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | ООО "Стройинвест" | 1910 | 1884 | 26 | 1 | 26 |
| 17 | ООО "Большесельский ХДСУ" | 0 | 144 | -144 | -100 | -158 |
| 18 | ООО "Большесельский дорожн.участок Агродорстрой" | 0 | 62 | -62 | -100 | -86 |
| 19 | ООО "Проектмонтаж" | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
|  | ИТОГО | 34289 | 34268 | 21 | 0 | -111 |
| Оптовая и розничная торговля |
| 20 | ООО "Лекарь" | 3389 | 3309 | 80 | 2 | 77 |
| 21 | ООО "Строй-Декор" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ООО "УПТК" | 5 | 13 | -8 | -62 | -12 |
| 23 | ПОБ Большесельское районное | 64127 | 62351 | 1776 | 3 | 884 |
| 24 | ООО "Стейк" | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 25 | ООО "РИО" | 5851 | 5851 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ООО "Гранат" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ООО "Бриз" | 38164 | 34992 | 3172 | 9 | 3120 |
| 28 | ООО "Виктория" | 647 | 599 | 48 | 8 | 48 |
|  | ИТОГО | 112183 | 107115 | 5068 | 5 | 4116 |
| Гостиницы и рестораны |
| 29 | ООО "Дарница" | 2563 | 2342 | 221 | 9 | 206 |
|  | ИТОГО | 2563 | 2342 | 221 | 9 | 206 |
|  | Транспорт |
| 30 | ООО "Ярославская ПМК" | 3454 | 2552 | 902 | 35 | 738 |
| 31 | ГУП Большесельское "Автодор" | 56325 | 54861 | 1464 | 3 | 42 |
|  | ИТОГО | 59779 | 57413 | 2366 | 4 | 780 |
| Финансовая деятельность |
| 32 | Фонд поддержки малого предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | -205 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | -205 |
| Операции с недвижимостью, аренда, прочие услуги |
| 33 | АС Дорожных организаций "Дорожник" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги |
| 34 | МУУП ЖКХ | 453 | 688 | -235 | -34 | -3879 |
| 35 | ООО "Бытовик" | 751 | 713 | 38 | 5 | 145 |
| 36 | ППО Большесельского Райпо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ОО Большесельское отделение ЯООО ВОИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 1204 | 1401 | -197 | -14 | -3734 |
|  | ВСЕГО | 287202 | 301733 | -14531 | -5 | -1094 |

Экономическую основу Большесельского сельского поселения составляет сельское хозяйство. Сельскохозяйственное производство специализируется на производстве мяса крупного рогатого скота, молока.

В агропромышленном комплексе Ярославской области отмечается сокращение сельскохозяйственного производства в течение длительного периода. За последние 8 лет, с 2000 по 2007 год, посевные площади сельскохозяйственных культур сокращены на 24 процента, поголовье крупного рогатого скота - на 35 процентов, коров - на 39 процентов. В результате сокращены объемы производства сельскохозяйственной продукции: зерна - на 41 процент, картофеля - на 17 процентов, кормов собственного производства - на 23 процента, крупного рогатого скота - на 19 процентов, молока - на 13,5 процента.

Не стало исключением и Большесельское сельское поселение. После проведенного анализа финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий, можно сказать, что только 2-3 предприятия  имеют небольшой запас финансовой прочности, чтобы удержаться на плаву в современных условиях хозяйствования (таблица 2).

Проводимые в настоящее время мероприятия по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций в соответствии с Федеральным законом от 09.07.2002 N 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей" существенно не влияют на улучшение их финансового положения.

В настоящее время остается недостаточным уровень притока инвестиционных ресурсов в сельскохозяйственное производство. В 2007 году объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 8,2 процента от общего объема инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий Ярославской области. В основном это связано с тем, что сельское хозяйство - отрасль экономики, подверженная большему количеству рисков экономического и природного характера, чем промышленность или сфера услуг, что сказывается на уровне инвестиционной привлекательности.

В связи с тем, что в области в течение длительного времени существенным образом не улучшаются внешние и внутренние условия ведения хозяйственной деятельности, удельный вес убыточных предприятий не сокращается,  данный показатель составил за 2007 год - 47 процентов.

Если рассматривать все отрасли производства Большесельского сельского поселения, то можно сказать, что рентабельность их деятельности

составляет (- 5 %).  Полученная рентабельность в целом по хозяйственному  комплексу сельского поселения в 2007 г. совершенно не обеспечивает расширенное воспроизводство и более того никак не связана с устойчивостью его социально-экономического развития.

По Ярославской области уровень рентабельности в отраслях составляет: строительство – 3,2 %, обрабатывающие производства – 7,8 %, в транспортных организациях – (-1,1).

Таблица 2

###### Относительные показатели финансовой устойчивости

| № п/п | Коэффициенты | ЗАО "Юхоть" | СПК "Знамя Победы" | СПК "Колос" | ПСК "Заря" | ПСК "Ясная Поляна" | Нормальные ограничения показателей | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Коэффициент автономии | 0,64 | 0,84 | 0,83 | 0,94 | 0,38 | ≥0,5 | Соизмеряет собственный капитал со всеми источниками финансирования |
| 2 | Коэффициент капитализации | 0,57 | 0,19 | 0,21 | 0,07 | 1,64 | ≤1 | Показывает, сколько организация привлекла заёмных средств на 1 руб. вложенных в активы собственных средств |
| 3 | Коэффициент "Основные средства/Собственный капитал" | 0,94 | 0,72 | 1,15 | 0,68 | 1,85 | ≤1 | Показывает, в какой степени инвестиции в основные средства покрываются за счёт собственного капитала |
| 4 | Коэффициент манёвренности | 0,07 | 0,28 | -0,15 | 0,27 | -0,85 | ≥0,5 | Показывает, какая часть собственного капитала находится в мобильной форме, что позволяет относительно свободно маневрировать капиталом |
| 5 | Коэффициент имущества производственного назначения | 0,71 | 0,8 | 1,00 | 0,82 | 0,77 | ≥0,5 | Паритетный принцип вложения средств в имущество производственной сферы и сферы обращения создаёт благоприятные условия для расширения производственного потенциала и финансовой деятельности |
| 6 | Коэффициент финансовой устойчивости | 0,76 | 0,97 | 0,83 | 0,99 | 0,45 | ≥0,6 | Показывает, какая часть актива финансируется за счёт устойчивых источников |
| 7 | Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования | 0,11 | 0,6 | -2,31 | 0,8 | -1,07 | ≥0,1 | Характеризует наличие собственных оборотных средств у организации, необходимых для её текущей деятельности |
| 8 | Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 13,70 | 0,31 | 22,99 | 0,54 | ≥2,0 | Характеризует степень устойчивости финансового состояния предприятия и его способность погасить обязательства в срок |

Прогноз развития экономической базы Большесельского сельского поселения

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года» целевыми ориентирами стратегического развития Большесельского сельского поселения являются:

- Зона интенсивного сельского хозяйства и переработки сырья, производство строительных материалов;

- Зона рекреаций и туризма;

Экономическая база развития территории сельского поселения складывается из развития агропромышленного комплекса и создания инвестиционно-строительного комплекса.

Учитывая специфику ресурсного потенциала Большесельского сельского поселения, на I очередь и расчетный срок предлагается:

1. Развитие промышленности строительных материалов, проведение мероприятий по разработке песчаных карьеров.

2. Развитие авторемонтного производства, как элемента транспортной инфраструктуры.

3. Развитие сельскохозяйственного производства во всех формах собственности, а также производств по переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции.

Развитие сельского хозяйства в Большесельском сельском поселении предусматривает осуществление мероприятий по повышению доступности кредитов коммерческих банков и займов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, привлекаемыми сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, и организациями, осуществляющими первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, для пополнения оборотных средств, обновления основных фондов, развития первичной переработки мяса и молока.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей прогнозируется проведение мероприятий по развитию земельной ипотеки, размеры которой будут расти по мере увеличения количества земельных долей, прошедших государственную регистрацию.

Возможно предоставление субсидий за счет средств областного бюджета на частичное возмещение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по государственной регистрации прав на недвижимое имущество, земельные доли и сделок с ними, что будет  способствовать увеличению залоговой базы и соответственно доступности кредитных ресурсов.

В соответствии с областной целевой программой «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославской области на 2008-2012 гг.», утвержденной Законом Ярославской области от 03.07.2008 г.№35-з, предполагается пополнение уставного капитала открытого акционерного общества "Росагролизинг" за счет средств федерального бюджета, что также повысит доступность кредитных ресурсов для организаций агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и потребительских сельскохозяйственных кооперативов.

Выполнение задачи по развитию и поддержке малых форм хозяйствования в сельской местности осуществляется в настоящее время в рамках комплексной целевой программы "Развитие и поддержка малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Ярославской области" на 2007 - 2011 годы, утвержденной Законом Ярославской области от 22.11.2006 N 79-з.

4.  Развитие  туристско-рекреационного комплекса на территории сельского поселения, агротуризма, организация мест массового отдыха.

5. Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства Большесельского сельского поселения.

В настоящее время выполнение данной задачи предусматривает осуществление мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры села, а также обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в рамках областной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года", утвержденной Законом Ярославской области от 06.05.2005 N 23-з.

6. Создание и воссоздание предприятий  народных промыслов.

Гипотеза территориально – экономического развития  Большесельского сельского поселения

Гипотеза территориально – экономического развития Большесельского сельского поселения базируется на формировании сбалансированной и эффективной структуры экономики с учетом имеющихся ограничений со стороны демографического потенциала, трудовых и водных ресурсов, инженерной инфраструктуры, экологического состояния и гидрологического режима территории. Она нацелена на использование в качестве градоформирующей базы внутренних источников саморазвития поселения, и максимизацию роста валового муниципального продукта (вновь созданной стоимости).

Такая постановка вопроса соответствует стратегическому выбору Ярославской области: «Обеспечение устойчивости темпов экономического роста и повышение уровня жизни населения за счет сохранения политической стабильности и опережающего повышения эффективности экономики области».

Важной составляющей гипотезы территориально-экономического развития городских поселений вообще и Большесельского сельского поселения в частности, является экономический механизм комплексного территориального развития. Впервые в данной работе сформулировано предложение по формированию такого экономического механизма комплексного территориального развития Ярославской области.

Предлагаемый механизм основан на воспроизводстве территориальных ресурсов и применении макроэкономических подходов. Необходимость его формирования и практического использования диктуется размещением и развитием производительных сил, повышением эффективности и сбалансированности региональной экономики.

Учитывая сложившуюся в настоящее время социально-экономическую и градостроительную ситуацию при определении главных направлений устойчивого градостроительного развития Большесельского сельского поселения руководствовались «Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года» (утверждена постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572), а также предложениями промышленных предприятий по их перспективному экономическому развитию и проведенным анализом проблем территориально-экономического развития поселения.

Выбор экономически реального варианта развития Большесельского сельского поселения производился с учетом прогноза возможностей и ожидаемых рисков.

5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. Современное состояние и

проектные предложения

5.1. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

Основу дорожной сети БОЛЬШЕСЕЛЬСКОЕ сельского поселения составляют  автомобильные дороги, содержание и развитие которых осуществляется за счет средств местного и областного бюджета.

Общая протяжённость дорог Большесельское сельского поселения, находящихся по состоянию на 01.01.2008 год, составляет 718,2км из них с асфальтобетонным покрытием 239км, что составляет 30% от  все протяжённости дорожной сети.

Через п.Большое Село проходит автомобильная дорога регионального значения Ярославль-Углич-Некоуз-Брейтово. Дорога IV технической категории, покрытие проезжей части асфальтобетонное, шириной 8 метров.п.Большое Село связано с соседними административными центрами муниципальных районов межмуниципальными дорогами: Большое село-Волыново-Щукино-соединяет с Борисоглебом. Большое село-Киндяки-Лом –соединяет с г.Рыбинском. Эти две дороги IV В категории с асфальтобетонным покрытием  шириной полотна 6м. Остальные дороги местного значения относятся к дорогам V категории с шириной земляного полотна 8м , асфальтобетонного покрытия 6м.

Общая протяжённость дорог  находящихся по состоянию на 01.01.2007 год, представлена в таблице № 4

Согласно письма департамента Дорожного хозяйства Ярославской области № 05-13/3181 , в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г.№ФЗ –257 « Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы. Границы придорожных полос установлены для дорог II  технической категории –75 метров, III –IV технической категории – 50м, для дорог  V технической категории –25 метров от границы полосы отвода автодороги (полоса отвода (согласно кадастровому плану дороги). На земельные участки в границах придорожных полос в соответствии с постановлением Администрации Ярославской области от 28.04.1999г.№ 85-п «О придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования Ярославской области», в редакции постановления от 30.10.2006г.№ 253-а, установлены ограничения в использовании.

| Перечень автомобильных дорог местного значения Большесельского сельского поселения на 01.01.07г. Таблица 4 |
| --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ДОРОГ |  | Техническая категория (I -V) | Протяженность, Всего | в том числе по типам покрытия |
|  | Вид собственности |  |  | Асфальто- бетонные | Грунтовые естествен |
|  |  |  | км | км | км |
| Ярославль-Углич (ул.Мясникова) | муниципальная | IV | 2,3 | 2,3 |  |
| Большое Село-Шушкицы (ул.Челюскинцев) | безхозяйная | IV | 1 | 1 |  |
| Большое Село-Киндяки (ул.Усыскина) | муниципальная | IV | 1,5 | 1,5 |  |
| Большое Село-Арефино-Миглино-Федорково (ул.Сурикова) | безхозяйная | IV | 0,6 | 0,6 |  |
| Улицы Большого Села | безхозяйная | IV | 41 | 41 |  |
| Большое Село-Шушкицы (д.Бахматово) | безхозяйная | V | 0,9 |  | 0,9 |
| Киндяки -Большое Село (д.Б.Скрылево) | безхозяйная | V | 0,8 |  | 0,8 |
| Ярославль-Углич-Васенино-Митино(д.Васенино) | безхозяйная | V | 2,8 |  | 0,8 |
| Большое Село-Дунилово (д.Деревни) | безхозяйная | V | 0,4 |  | 0,4 |
| Большое Село-Шушкицы(д.Желудьево) | безхозяйная | V | 1,5 |  | 1,5 |
| 59 км.Ярославль-Углич-Игрищи (д.Игрищи) | безхозяйная | V | 2 |  | 1 |
| Андреево-Тяжино(д.Максимово) | безхозяйная | V | 2,7 |  | 1,2 |
| Ярославль-Углич-Васенино-Митино(д.Митино) | безхозяйная | V | 3,4 |  | 0,4 |
| Большое Село-Поповская(д.Поповская) | безхозяйная | V | 3,7 |  | 0,7 |
| Большое Село-Шушкицы(д.Прибылово) | безхозяйная | V | 2,9 |  | 0,9 |
| Киндяки -Большое Село (д.Рукавово) | безхозяйная | V | 0,8 |  | 0,3 |
| Большое Село-Шушкицы (д.Серковская) | безхозяйная | V | 4,1 |  | 1,1 |
| Ярославль-Углич (д.Б.Совкино) | безхозяйная | V | 4 |  | 1 |
| Андреево-Тяжино(д.Тупайцево) | безхозяйная | V | 5,6 |  | 0,6 |
| Андреево-Тяжино(д.Тяжино) | безхозяйная | V | 10,1 |  | 1,1 |
| подъезд к д.Уткино (д.Уткино) | безхозяйная | B | 2 |  | 0,5 |
| 58 км Ярославль-Углич (д.Ушаково) | безхозяйная | V | 2,1 |  | 1,1 |
| Ярославль-Углич(д.Шамнино) | безхозяйная | V | 3,1 |  | 2,1 |
| Большое Село-Шушкицы (д.Шушкицы) | безхозяйная | V | 8 |  | 1 |
| Большое Село-Дунилово | безхозяйная | V | 8 |  | 5 |
| Большое Село-Волыново-Щукино(д.Андреево) | безхозяйная | V | 1,4 |  | 1,1 |
| Большое Село-Волыново-Щукино(д.Высоково) | безхозяйная | V | 2,3 |  | 2,1 |
| Аферово-Мишенино (д.Аферово) | безхозяйная | V | 1,1 |  | 0,6 |
| Большое Село-Волыново-Щукино(д.Березино) | безхозяйная | V | 0,9 |  | 0,7 |
| Большое Село-Волыново-Щукино(д.Волыново) | безхозяйная | V | 1,3 |  | 1,1 |
| Аферово-Мишенино (д.Кальяки) | безхозяйная | V | 0,5 |  | 0,3 |
| Аферово-Мишенино (д.Мишенино) | безхозяйная | V | 5,8 |  | 0,8 |
| Большое Село-Волыново-Щукино (д.Мошнино) | безхозяйная | V | 0,7 |  | 0,6 |
| Большое Село-Волыново-Щукино (д.Рыгайцево) | безхозяйная | V | 0,5 |  | 0,3 |
| Большое Село-Волыново-Щукино(д.Широканово) | безхозяйная | V | 0,9 |  | 0,8 |
| Большое Село-Волыново-Щукино(д.Щукино) | безхозяйная | V | 1 |  | 0,8 |
| Арефино-Миглино-Федорково (д.Миглино) | безхозяйная | V | 2,5 |  | 2,5 |
| Данильцево-Ивановское (д.Артемово) | безхозяйная | V | 8,3 |  | 0,3 |
| Арефино-Миглино-Федорково (д.Байково) | безхозяйная | V | 1,5 |  | 1,5 |
| Варегово-Федорково (с.Бакунино) | безхозяйная | V | 2,3 |  | 0,3 |
| Бакунино-Байково-Борщевка-Якимково (д.Борщевка) | безхозяйная | V | 10,3 |  | 0,3 |
| Варегово-Федорково (д.Бревино) | безхозяйная | V | 8,3 |  | 0,3 |
| Данильцево-Ивановское (д.Данильцево) | безхозяйная | V | 6,2 |  | 0,2 |
| Варегово-Федорково (д.Доронино) | безхозяйная | V | 11 |  | 1 |
| Данильцево-Ивановское (д.Ивановское) | безхозяйная | V | 15,4 |  | 0,4 |
| Большое Село-Волыново-Щукино(д.Ивановское) | безхозяйная | V | 8,5 |  | 0,5 |
| Арефино-Миглино-Федорково (д.Климатино) | безхозяйная | V | 8,4 |  | 0,4 |
| Данильцево-Ивановское (д.Лихинино) | безхозяйная | V | 6,2 |  | 0,2 |
| Ярославль-Углич (д.Николаевское) | безхозяйная | V | 1,1 |  | 0,1 |
| Бакунино-Байково-Борщевка-Якимково (д.Подольское) | безхозяйная | V | 3,2 |  | 0,2 |
| Бакунино-Байково-Борщевка-Якимково (д.Фалюково) | безхозяйная | V | 8,3 |  | 0,3 |
| Большое Село-Волыново-Щукино(д.Федорково) | безхозяйная | V | 4,4 |  | 0,4 |
| Бакунино-Байково-Борщевка-Якимково (д.Якимково) | безхозяйная | V | 8,3 |  | 0,3 |
| Большое Село-Шушкицы(д.Бабуково) | безхозяйная | V | 4,5 |  | 0,5 |
| Андреево-Тяжино(д.Бекичево) | безхозяйная | V | 6,3 |  | 0,3 |
| Ярославль-Углич(д.Борисово) | безхозяйная | V | 2,8 |  | 0,8 |
| Большое Село-Волыново-Щукино(д.Васино) | безхозяйная | V | 5,7 |  | 0,7 |
| Киндяки-Большое Село (д.Ваулино) | безхозяйная | V | 2,3 |  | 0,8 |
| Киндяки-Большое Село (д.Ветрово) | безхозяйная | V | 1,4 |  | 0,4 |
| Киндяки-Большое Село (д.Гаврильцево) | безхозяйная | V | 1,7 |  | 0,7 |
| Ярославль-Углич(д.Гаврино) | безхозяйная | V | 1,2 |  | 0,6 |
| Киндяки-Большое Село (д.Гартово) | безхозяйная | V | 1,5 |  | 0,5 |
| Ярославль-Углич(д.Глоднево) | безхозяйная | V | 1,7 |  | 0,7 |
| Ярославль-Углич(д.Горки) | безхозяйная | V | 1,3 |  | 0,3 |
| Ярославль-Углич(д.Заручье) | безхозяйная | V | 4,7 |  | 0,7 |
| Ярославль-Углич(д.Кириллово) | безхозяйная | V | 5,2 |  | 0,2 |
| Большое Село-Шушкицы(д.Клешнино) | безхозяйная | V | 3,2 |  | 0,2 |
| Большое Село-Волыново-Щукино (д.Колошино) | безхозяйная | V | 1,9 |  | 1,9 |
| Ярославль-Углич (д.Колшево) | безхозяйная | V | 2,9 |  | 0,2 |
| Киндяки-Большое Село (д.Кулыново) | безхозяйная | V | 0,3 |  | 0,3 |
| Киндяки-Большое Село (д.Малое Скрылево) | безхозяйная | V | 1,3 |  | 0,3 |
| Ярославль-Углич (д.Михали) | безхозяйная | V | 0,6 |  | 0,6 |
| Ярославль-Углич (д.Мытищи) | безхозяйная | V | 1,6 |  | 0,2 |
| Киндяки-Большое Село (с.Никольское) | безхозяйная | V | 1,7 |  | 1,5 |
| Ярославль-Углич (д.Новая) | безхозяйная | V | 3,2 |  | 0,2 |
| Андреево-Тяжино(д.Новленское) | безхозяйная | V | 5,6 |  | 0,6 |
| Ярославль-Углич (д.Подчигарово) | безхозяйная | V | 2 |  | 2 |
| Ярославль-Углич (д.Прокшино) | безхозяйная | V | 6,5 |  | 0,4 |
| Большое Село-Дунилово (д.Д.Совкино) | безхозяйная | V | 0,9 |  | 0,4 |
| Ярославль-Углич (д.Спирово) | безхозяйная | V | 1,7 |  | 0,7 |
| Киндяки-Большое Село (д.Стрябково) | безхозяйная | V | 3,3 |  | 0,3 |
| Ярославль-Углич (д.Судаково) | безхозяйная | V | 3,1 |  | 0,1 |
| Ярославль-Углич (д.Таршуково) | безхозяйная | V | 4,2 |  | 0,2 |
| Большое Село-Шушкицы(д.Труфимская) | безхозяйная | V | 3,4 |  | 0,4 |
| Большое Село-Волыново-Щукино (д.Федорково) | безхозяйная | V | 7,2 |  | 0,2 |
| Ярославль-Углич(д.Филиппово) | безхозяйная | V | 4,1 |  | 0,1 |
| Ярославль-Углич(д.Фофаново) | безхозяйная | V | 2 |  | 1 |
| Большое Село-Волыново-Щукино (д.Андрейцевка) | безхозяйная | V | 5,2 |  | 0,2 |
| Аферово-Мишенино (д.Антоново) | безхозяйная | V | 3,3 |  | 0,3 |
| Большое Село-Волыново-Щукино (д.Афанасово) | безхозяйная | V | 3,2 |  | 0,2 |
| Большое Село-Волыново-Щукино (д.Баскачи) | безхозяйная | V | 1,6 |  | 0,6 |
| Большое Село-Волыново-Щукино (с.Герцино) | безхозяйная | V | 1,3 |  | 0,3 |
| Большое Село-Волыново-Щукино (д.Замостье) | безхозяйная | V | 3,2 |  | 0,2 |
| Большое Село-Волыново-Щукино (д.Козлово) | безхозяйная | V | 1,8 |  | 0,3 |
| Большое Село-Волыново-Щукино (д.Костяново) | безхозяйная | V | 5,2 |  | 0,2 |
| Большое Село-Волыново-Щукино (д.Малечкино) | безхозяйная | V | 2,2 |  | 0,2 |
| Большое Село-Волыново-Щукино (с.Николо-Молокша) | безхозяйная | V | 1,7 |  | 0,2 |
| Большое Село-Волыново-Щукино (д.Починки) | безхозяйная | V | 0,4 |  | 0,2 |
| Большое Село-Волыново-Щукино (д.Пустынь) | безхозяйная | V | 2,2 |  | 0,2 |
| Большое Село-Волыново-Щукино (д.Симоново) | безхозяйная | V | 5,3 |  | 0,3 |
| Большое Село-Волыново-Щукино (д.Токариново) | безхозяйная | V | 2,2 |  | 0,2 |
| Большое Село-Волыново-Щукино (д.Алексеево) | безхозяйная | V | 0,7 |  | 0,2 |
| Арефино-Миглино-Федорково (д.Волково) | безхозяйная | V | 6,2 |  | 0,2 |
| Бакунино-Байково-Борщевка-Якимково (д.Дягилевка) | безхозяйная | V | 2,2 |  | 0,2 |
| Варегово-Федорково (д.Жиряки) | безхозяйная | V | 14,2 |  | 0,2 |
| Варегово-Федорково (д.Карачуново) | безхозяйная | V | 8,1 |  | 0,1 |
| Бакунино-Байково-Борщевка-Якимково (д.Кулиги) | безхозяйная | V | 8,1 |  | 0,1 |
| Варегово-Федорково (д.Марково) | безхозяйная | V | 6,2 |  | 0,2 |
| Арефино-Миглино-Федорково (д.Нестерково) | безхозяйная | V | 1,6 |  | 0,1 |
| Варегово-Федорково (д.Никифорцево) | безхозяйная | V | 15,2 |  | 0,2 |
| Арефино-Миглино-Федорково (д.Новоселки) | безхозяйная | V | 6,1 |  | 0,1 |
| Ярославль-Углич(д.Овсецовка) | безхозяйная | V | 3,2 |  | 0,2 |
| Варегово-Федорково (д.Половинкино) | безхозяйная | V | 8,8 |  | 0,8 |
| Бакунино-Байково-Борщевка-Якимково (д.Савкино) | безхозяйная | V | 8,1 |  | 0,1 |
| Ярославль-Углич(д.Федотово) | безхозяйная | V | 3,2 |  | 0,2 |
| Ярославль-Углич(д.Филипцево) | безхозяйная | V | 2,2 |  | 0,2 |
| Варегово-Федорково (д.Ченцы) | безхозяйная | V | 6,2 |  | 0,1 |
| Варегово-Федорково (д.Чудиново) | безхозяйная | V | 7,2 |  | 0,2 |
| Итого бесхозяйных автодорог |  |  | 489,4 |  |  |
| Итого ведомственных автодорог общего пользования |  | х | 3,8 |  |  |
| Всего по поселению |  |  | 493,2 | 46,40 | 66,8 |

продолжение      Таблицы №4

| Перечень атомобильных дорог общего пользования, находящихся в областной собственности Ярославской области по Большесельскому сельскому поселению по состоянию на 1.01.2008 г. |
| --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ДОРОГ | Категория |  |  |
|  |  | всего | в том числе по типам покрытия | Требуемая Ширина полосы отвода |
|  |  | А/б | А/б | Грав. | Пгс | Проф-нные Грунтовые | ширина | ной |
|  |  |  |  |  |  |  | полосы | полосы |
|  |  |  |  |  |  |  | отвода |  |
|  |  | км | км | км | км | км | м | м |
| АНДРЕЕВО-ТЯЖИНО | 5 | 4,8 | 4,8 |  |  |  | не менее 24 м | 25 |
| АФЕРОВО-МИШЕНИНО с подъездом к д.ОКОВАЛЬНИКОВО | 5 | 4,63 | 4,63 |  |  |  | не менее 24 м | 25 |
| БАКУНИНО-БАЙКОВО-БОРЩЕВКА-ЯКИМКОВО | 5 | 7,8 | 2,4 |  | 5,4 |  | не менее 24 м | 25 |
| БОЛЬШОЕ СЕЛО-ВОЛЫНОВО-ЩУКИНО | 21,7-4 3.1-5 | 25 | 16,2 |  | 5,5 | 3,3 | не менее 24 м | 50-25 |
| БОЛЬШОЕ СЕЛО-ДУНИЛОВО | 4-Б | 3,3 | 3,3 |  |  |  | не менее 24 м | 50 |
| Большое село -Рыбинск. | 4-Б | 19,1 | 19,1 |  |  |  | по кадастровому плану | 50 |
| "Б. село - Рыбинск"- МИХЕЕВО | 5 | 0,8 |  |  | 0,8 |  | 40 | 25 |
| БОЛЬШОЕ СЕЛО-ПОПОВСКАЯ | 5 | 1,9 |  |  | 1,9 |  | не менее 24 м | 25 |
| БОЛЬШОЕ СЕЛО-ШУШКИЦЫ | 2.8км-4к | 0 |  |  |  |  | не менее 24 м | 50-25 |
|  | 2.4км-5к | 5,2 | 1,8 |  | 3,4 |  |  |  |
| КИНДЯКИ-БОЛЬШОЕ СЕЛО 12+745-31+712 | 4-Б | 18,97 | 18,97 |  |  |  | по кадастровому плану | 50 |
| БОРИСОВСКОЕ-САВИНСКОЕ | 5 | 4,85 |  |  | 4,85 |  | не менее 24 м | 25 |
| БУДАКОВО-РОЖДЕСТВО-КЛИМОВО | 5 | 3,7 |  |  | 2 | 1,7 | не менее 24 м | 25 |
| ВАРЕГОВО-ФЕДОРКОВО с подъездом к Бревнино-0,8 км | 5 | 14,8 |  |  | 14,8 |  | не менее 24 м | 25 |
| ГОСТИЛОВО-РОЖДЕСТВО-МЕДВЕДЕВО | 5 | 3,2 |  |  | 3,2 |  | 24 | 25 |
| ДАНИЛЬЦЕВО-ИВАНОВСКОЕ | 5 | 4,25 |  |  | 4,25 |  | 24 | 25 |
| КАПЛИНО-ШЕЛЬШЕДОМ-РУБЛЕВО | 4-13км | 25,85 | 13,7 |  |  | 12,15 | 24 | 50-25 |
| КУЗЬМИНСКОЕ-47км"ЯРОСЛАВЛЬ-УГЛИЧ" | 5 | 14,3 | 1 |  |  | 13,3 | 24 | 25 |
| МИТИНО-КАДИНО | 2-с-а | 0,3 |  |  | 0,3 |  | 24 | 25 |
| АРЕФИНО-МИГЛИНО-ФЕДОРКОВО | 4-11.4к | 14,7 | 13,2 |  | 1,5 |  | 24 | 50-25 |
| ЯРОСЛАВЛЬ-УГЛИЧ | 4-а | 41 | 41 |  |  |  | по кадастровому плану | 50 |
| ЯРОСЛАВЛЬ-УГЛИЧ"-ВАСЕНИНО-МИТИНО | 5 | 3,7 |  |  | 3,7 |  | 24 | 25 |
| 58КМ-"ЯРОСЛАВЛЬ-УГЛИЧ"-УШАКОВО | 5 | 0,88 |  |  | 0,88 |  | 24 | 25 |
| 59км"Яросл.-Углич"-ИГРИЩИ | 5 | 0,87 | 0,87 |  |  |  | 24 | 25 |
| Подъезд к д. Уткино | 2-с-а | 1,1 | 1,1 |  |  |  | 24 | 25 |
| ИТОГО |  | 225,0 | 142,1 |  | 52,5 | 30,4 |  |  |
| ВСЕГО |  | 718,2 | 188,5 |  | 119,3 |  |  |  |

###### Перечень инженерных сооружений на автодорогах

| НАИМЕНОВАНИЕ ДОРОГ | мосты |  | Т Р У Б Ы | трубы на съездах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | ж\бет | Всего | в т о м ч и с л е |  |
|  |  |  |  |  |  |  | жел.\бет | металлич |  |  |
|  | шт. | пог.м | шт. | пог.м | шт. | пог.м | шт. | п.м. | шт. | п.м. | шт | пог.м |
| Ярославль-Углич (ул.Мясникова) |  |  |  |  | 8 | 72 | 8 | 72 |  |  | 6 | 54 |
| Большое Село-Шушкицы (ул.Челюскинцев) | 1 | 50 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  | 5 | 30 |
| Большое Село-Киндяки (ул.Усыскина) |  |  |  |  | 2 | 18 | 2 | 18 |  |  | 6 | 36 |
| Большое Село-Арефино-Миглино-Федорково (ул.Сурикова) |  |  |  |  | 3 | 33 | 2 | 18 | 1 | 15 | 7 | 42 |
| Улицы Большого Села |  |  |  |  | 19 | 171 | 19 | 171 |  |  |  |  |
| Итого бесхозяйных автодорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого ведомственных автодорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого ведомственных автодорог необщего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого частных автодорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению | 1 | 50,00 | 1 | 50 | 32 | 294 | 31 | 279 | 1 | 15 | 24 | 162 |

###### Бельшесельского сельского поселения

|  |  | Показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| транспортно-эксплуатационного состояния мостовых сооружений, находящихся на сети местных автомобильных дорог Большесельского сельского поселения, по состоянию на 1.01.2007 г. |
| № п/п | Наименование | Наименование автомобиль- | Наименование сооружения, | Длина, | Катего- | Оценка |
|  | организации | ной дороги | наименование препятствия | п.м. | рия | сооружения, |
|  |  |  | км |  | дороги |  |
| 1 | Без хозяина | Большое Село-Шушкицы (ул.Челюскинцев) | мост ч/р Юхоть | 50 | IV | аварийное |
| 2 | Без хозяина | 59 км."Ярославль-Углич"-д.Игрищи | мост ч/р Юхоть | 15 | IV | удовлетворительное |
| 3 | Без хозяина | "Ярославль-Углич"- д.Спирово | мост ч/р Юхоть | 20 | IV | удовлетвори-тельное |
|  | Итого |  |  | 85 |  |  |

Конфигурация сети автомобильных дорог имеет ярко выраженную радиальную структуру, дополненную кольцевой дорогой с недостаточным количеством соединительных и хордовых дорог. Подобная структура сети имеет недостаточную эффективность, т.к. увеличивается протяженность маршрутов движения и как следствие перепробег автомобильного транспорта. Часть населенных пунктов с постоянно проживающим населением не имеют круглогодичных связей с административным центром, что особенно в вопросе развития сельских населенных пунктов и отрицательно сказываются на условиях жизни населения. Кроме дорог областной собственности на территории поселения имеются муниципальные дороги. Содержание и развитие таких дорог являются сферой ответственности муниципальных органов управления. Большинство таких дорог не имеют твердого покрытия. Расходы на эксплуатацию муниципальных автомобильных дорог, как правило, не выделяются в соответствующих бюджетах в специальные статьи и отдельно не учитываются.

Отдельную группу составляют бесхозные дороги, ранее входившие в перечень ведомственных дорог и с утратой юридического статуса и имущественных прав отдельных ведомственных организаций, стали бесхозными. Одним из узких мест на сети автомобильных дорог населения является наличие проблемных автодорожных мостов. Это мосты  на автодорогах: Федорково – Миглино - Арефино;  Ярославль - Углич- Всенино. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта. В результате  разрушения таких дорог идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью новых  дорог.

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ:

В основу проектных решений по организации внешнего транспорта положены:

1. «Схема развития автомобильных дорог Ярославской области», разработанная Московским филиалом «ГИПРОДОРНИИ»;

2.Областная целевая программа развития сети автомобильных дорог Ярославской области (постановление Администрации области от 12.09.2007 № 393-а ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2009 ГОДЫ) :

3. 2.Областная целевая программа развития сети автомобильных дорог Ярославской области (постановление Администрации области от 24.12.2008 № 708-п ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2015 ГОДЫ) :

В целях совершенствования и формирования сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них в Ярославской области на территории Большесельского поселения предусматривается:

1. Проектирование и строительство автомобильных дорог в 2008-2009гг, за счёт средств областного бюджета, общей  протяжённостью  3,5 км, согласно таблице

| N п/п | Наименование объекта | Мощность, км | Мощность, п.м | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Строительство автодороги "Подъезд к дер. Варегово-2" | 1,00 |  | 2009 введено |
| 1.2 | Строительство автодороги Большое Село - Волыново - Щукино - Колошино | 0,80 |  | 2008-09 введено |
| 1.3 | Строительство мостового перехода через р. Юхоть на 59 км автодороги Ярославль - Углич - Игрищи |  | 29,10 | 2008 введено |
| 1.4 | Строительство автодороги Кадино - Митино | 1,70 |  | 2008-09 |
| 1.5 | Разработка рабочего проекта строительства автодороги Кадино - Митино |  |  | 2008 |
|  | Итого: | 3,50 | 29,10 |  |

2. Приведение в нормативное  транспортно-эксплуатационное состояние автодорог, техническое состояние которых таково, что дальнейшая их эксплуатация приведет к потере их как объекта недвижимого имущества, либо  полному разрушению дорожного покрытия.

3. Перевод гравийных и грунтовых дорог в автодороги с усовершенствованным покрытием.

4. Необходимо предусмотреть проектирование и строительство автодорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, в которых имеется постоянно проживающее население: Рукавово-Ваулино 1 км, Андреевское-Муравьёво –2км

5. Для решения проблем муниципальных, ведомственных и бесхозных дорог необходимо провести их инвентаризацию, на основе  результатов которой появится возможность разработать план поэтапного перевода дорог, обеспечивающих транспортные связи между населенными пунктами, в сеть дорог общего пользования.

6. Выполнить мероприятия и работы по выносу автомобильной трассы (окружной автодороги) проходящей через п.Большое Село, за селитебную территорию с северо-восточной части населённого пункта.

7.Проектом предусматривается восстановление разрушенных, устройство новых тротуаров на магистральных улицах населённых пунктов:Большое Село, с.Высоково, Игрищи, Байково, с.Дунилово, с.Миглино.

8.Проектом предусматривается освоить территории площадью 110,4Га, где необходимо произвести устройство уличной сети дорог протяжённостью 23,9 км.

|  | Наименование н.п. | S под перспективную жилую застройку Га | Протяжённость строительства уличной сети дорог км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большое село | 31,2 | 6,7 |
| 2 | Дунилово | 5,5 | 1,1 |
| 3 | Игрищи | 3,7 | 0,8 |
| 4 | Шамнино | 32,9 | 7,0 |
| 5 | Высоково | 19,5 | 4,3 |
| 6 | Миглино | 2,7 | 0,6 |
| 7 | Байково | 14,9 | 3,2 |
| Итого | 110,4 | 23,9 |

С выполнением вертикальной планировки , обустройством системы водоотводных канав, тротуаров, озеленения (низкорослыми кустарниками, посев

газонной травы), а также прокладка водоотводных труб, мостиков и др. необходимых искусственных сооружений.

Водоснабжение

Водоснабжение населённого пункта Большое Село осуществляется из подземного водоисточника. На территории поселка, в его правобережной и левобережной частях, эксплуатируется 11 шт. артезианских скважин. Скважины оборудованы насосами ЭЦВ с подачей от 10-30м3/час, общей мощностью 528 м3/сут. Водопроводные сети поселка довольно развиты и составляют порядка 21 км. Одноэтажная застройка снабжается водой от водоразборных колонок и колодцев.

Подаваемая вода в сети поселка содержит повышенное содержание железа.

Большая часть жилого фонда и общественных зданий поселка оборудована внутренним водопроводом, канализацией. Вода в поселке расходуется на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные  нужды.

Для нужд пожаротушения водопроводная сеть оборудована пожарными гидрантами. В центре поселка смонтирована водонапорная башня.

Перечень  обслуживаемых объектов водопровода населённых пунктов

Большесельского сельского поселения:

| Наименование нас.п. | Наличие Артезианских скважин К-во мощность м3/сутки | Протяжённость водопроводных сетей км | Необходимость реконструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| Большое Село: | 11 528 | 20,6 | Строительство новых арт.скв. 2 шт, сетей |
| с. Миглино: | 3 72 | 1,85 | Реконструкция существующих водопроводных сетей |
| с. Высоково | 2 48 | 3,6 | Модернизация сущ. Вс, замена существующей водонапорной башни |
| с. Дунилово | 1 24 | 3,4 | Строительство станции водоподготовки, артскважины, реконструкция существующих водопроводных сетей |
| ИТОГО: 17 672 | 29,5 |  |

На перспективное развитие поселка необходимое водопотребление составит около 2т м3/сутки. Для развития водопроводных сооружений необходимо:

Проектное предложение:

Большое Село

1. для устойчивой и экономичной работы артскважин, а также резкого снижения утечки на водопроводных сетях поселка необходимо внедрить автоматизированную систему типа «АСУР»;

2. провести разведку подземных вод для нужд поселка геологоразведочной экспедиции, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;

3. выполнить проект расширения и реконструкции водопровода, предусматривающей строительство очистных водопроводных сооружений.

4. разработать проект и осуществить строительство двух артезианских скважин и 4-х станций водоподготовки для централизованного обеспечения водой территорий новой ( проектируемой ) застройки с прокладкой сетей водопровода протяжённостью около 9,0 км.

5.провести инвентаризацию и обследование  существующих сетей водопровода с последующей их реконструкцией. Заменить существующие сети водопровода протяжённостью 1,0км;

6.разработать проект «Системы обеспечения пожаротушения из естественных источников, путём устройства ( строительства) пожарных водоёмов».

С. Дунилово

- разработать проект и осуществить строительство артезианской скважины и станции водоподготовки для централизованного обеспечения водой территорий новой ( проектируемой ) застройки с прокладкой сетей водопровода протяжённостью около 3,2 км.,

- провести инвентаризацию и обследование  существующих сетей водопровода с последующей их реконструкцией;

- проложить водопроводные сети в существующей застройке, с учётом сложившейся системой водоснабжения;

- разработать проект «Системы обеспечения пожаротушения из естественных источников, путём устройства ( строительства) пожарных водоёмов».

д.Высоково

  - Реконструкция существующих сетей водопровода протяжённостью  около 600м.

  - Замена существующей водонапорной башни.

  - Проектирование и строительство системы водоснабжения на территории предполагаемого строительства малоэтажной застройки протяжённостью 5,2 км.

  - разработать проект «Системы обеспечения пожаротушения из естественных источников, путём устройства ( строительства) пожарных водоёмов».

Новое Село

- Реконструкция существующих сетей водопровода .

- Замена существующей водонапорной башни.

- разработать проект «Системы обеспечения пожаротушения из естественных источников, путём устройства ( строительства) пожарных водоёмов».

Миглино, Байково, Шамнино, Игрищи:

1 разработать проект и осуществить строительство артезианских скважин и станций водоподготовки для централизованного обеспечения водой территорий новой ( проектируемой ) застройки с прокладкой сетей водопровода протяжённостью  (Миглино 1,1км, Байково- 4,0км, Шамнино-7,8км, Игрищи- 1,2 км.

2 провести инвентаризацию и обследование  существующих сетей водопровода с последующей их реконструкцией;

3 проложить водопроводные сети в существующей застройке, с учётом сложившейся системой водоснабжения;

- разработать проект «Системы обеспечения пожаротушения из естественных источников, путём устройства ( строительства) пожарных водоёмов».

Канализация.

Система канализации поселка включает в себя канализационную сеть, насосные станции и очистные сооружения. Канализационные сети поселка достаточно развиты, что позволяет осуществлять прием стоков, как с левобережной части поселка, так и с правой. Общая протяженность сетей Большого Села составляет 15 км.

Канализацией оборудована большая часть жилых, общественных, производственных и сельскохозяйственных предприятий. Ярко выраженный рельеф местности позволяет канализовать поселок самотеком с устройством одной насосной станции.

Предприятия сельскохозяйственного назначения (район сырзавода, птицефабрики) имеют возможность перекачивать свои сточные воды в систему канализации поселка, т.к. по качеству они близки к поселковым.

Очистные сооружения канализации расположены в конце поселка ниже плотины на р. Юхоть на расстоянии 500 метров, построенные в 1981 и 1988 г.г. Мощность сооружений составляет 700 м3/сутки.

Конструктивно сооружения представляют собой компактные установки типа КУ, выполненные из листовой стали. Из-за длительной эксплуатации установки имеет место большой коррозионный износ стен и днища. Отдельно стоящие сооружения (песколовка, иловые карты, хлораторная, дренажная насосная станция, контактный резервуар и др.) выведены из строя.

В связи с этим ОСК работают не эффективно, частично происходит окисление и отстаивание стоков. Формально, по результатам анализов, достигается снижение загрязнений от 6 до 40% от уровня поступающих загрязнений.

При сравнении качества стоков после очистных сооружений с экологическими требованиями наблюдается превышение концентраций в десятки раз. В ближайшей перспективе необходима разработка проекта ОСК с переносом их на новую площадку, т.к. реконструкция существующих сооружений экономически нецелесообразна в виду значительных затрат  (около 10-15 млн. руб.) и технически сложных в исполнении.

В населенных пунктах Большое Село, Миглино,  Новое Село, с. Высоково, с. Борисовское и с. Дунилово водоснабжение осуществляется из подземных водоисточников. Общая протяженность водопроводных сетей в этих населенных пунктах составляет порядка 14 км. В этих же населенных пунктах имеются сооружения по очистке сточных вод производительностью от 12 до 5000 м3 /сутки.

Перечень  обслуживаемых объектов водопровода и канализации

Большесельского сельского поселения

| Наименование нас.п. | Наличие ОСК, мощность | Протяжённость канал-нных Сетей км |
| --- | --- | --- |
| Большое Село: | ОСК-700 м3/сутки;КНС | 15,0 |
| с. Миглино: | ОСК- КНС 12,8м3/сут 4662 м3/г; | 0,3 |
| с. Высоково | ОСК- 5668м3/г 15 м3/сутки; | 2,0 |
| с. Дунилово | ОСК- 12475м3/г 34,2 м3/сутки; | 1 ,0 |
| ИТОГО: | 18,3 |

Общее количество скважин – 17 шт.;

Водопроводов – 29,5 км;

Канализация –18,3км.

### Отдельные сравнительные показатели работы канализации

(на конец 2005года)

|  | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность уличных канализационных сетей, км | 14.9 | 21.9 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| нуждающихся в замене, км | 2.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 0.3 |
| Пропускная способность очистных сооружений, тыс.куб.м в сутки | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Пропущено сточных вод за год, тыс.куб.м | 303 | 288 | 211 | 220 | 217 | 218 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| через очистные сооружения | 271 | 272 | 211 | 220 | 217 | 179 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| нормативно очищенные сточные воды | 11 | - | - | - | - | - |

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Для коренного улучшения работы водопроводно-канализационных сооружений Большесельского М.Р. необходимо создание специализированной службы «Водоканал».

|  | Наименование нас.п. | Наличие ОСК, мощность | Строительство реконструкция канализационных сетей км | Необходимость реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большое Село: | ОСК-700 м3/сутки; КНС | 9,0 15,0 | Проектирование Строительство новых ОС в районе существующих |
| 2 | Миглино: | ОСК- КНС 12,8м3/сут 4662 м3/г; | 1.1 0,3 | Проектирование Реконструкция существующих ОС |
| 3 | Высоково | ОСК- 5668м3/г 15 м3/сутки; | 5,2 2,0 | Модернизация сущ. ОС |
| 4 | Дунилово | ОСК- 12475м3/г 34,2 м3/сутки; | 3,2 1 ,0 | Проектирование Реконструкция существующих ОС |
| 5 | Шамнино | Нет | 7,8 | Проектирование и строительство сетей канализации , ОКС, КНС |
| 6 | Игрищи | Нет | 1,2 |  |
| 7 | Байково | Нет | 4,0 |  |
| Итого | 31,5 18,3 |  |

Исходя из выше представленной таблицы можно отметить , что

необходимо выполнить реконструкцию 18.3км сетей, произвести реконструкцию,  модернизацию существующих ОСК и строительство новых в населённых пунктах: Большое Село, Шамнино, Игрищи, Байково, при проектировании малоэтажной застройки возможны варианты автономной системы водоудаления (установки биологической очистки и т.п.). В этом случае необходимо предусмотреть систему закрытой ливневой канализации с выходом в закрытый водоём или на очистные сооружения.

Теплоснабжение.

В настоящее время, на обслуживании Большесельского МУП ЖКХ имеется 3 отопительных котельных.

Основным тепло источником для с. Большое Село и Сельцо на ближайшую перспективу является «Центральная» котельная. К котельной присоединено потребителей тепла с суммарной тепловой нагрузкой 9,0 Гкал/час, а с учётом потерь в тепловых сетях тепловая нагрузка составляет 9x1,15=10,35 Гкал/час. Таким образом, резерв тепла на центральной котельной в настоящее время практически отсутствует.

Узким местом  в надежности теплоснабжения села является недостаточная пропускная способность магистральных тепловых сетей, поэтому для устойчивого гидравлического режима системы отопления требуется, в первую очередь, их оценка и реконструкция.

Застройка одноэтажных  жилых домов должна обеспечиваться теплом от  маломощных котлов тепло производительностью 10 и 20 КВт, работающих на газе в автоматическом режиме. Данные котлы обеспечивают теплом жилой дом площадью от 100 до 200 м2.

Отдельные показатели систем теплоснабжения Большесельского м.о. по данным Росстата 2006г.

|  | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число котельных, единиц | 40 | 35 | 29 | 27 | 26 | 25 |
| Суммарная мощность котельных, Гкал/час | 59.7 | 36.6 | 36.7 | 36.7 | 35.9 | 37.6 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей, км | 32.2 | 33.6 | 35.2 | 35.2 | 37.2 | 41.4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| нуждающихся в замене, км | 4.7 | 6.6 | 5.3 | 1.5 | 6.8 | 23.4 |
| Отпущено тепловой энергии потребителям, тыс.Гкал – всего | 61.2 | 51.0 | 54.3 | 53.3 | 52.8 | 51.7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| населению | 28.9 | 32.5 | 34.9 | 32.7 | 32.8 | 32.8 |
| на коммунально-бытовые нужды | 23.5 | 17.7 | 10.9 | 11.1 | 11.4 | 11.3 |
| Отпущено тепловой энергии в расчете на одного жителя, Гкал | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.2 |

Характеристика существующих источников тепловой энергии Большесельского сельского поселения на 01.11.08г.

| № пп | Источники тепла – котельные | Количество шт. | Подключенная тепловая мощность Гкал/час | Вырабо-танная тепловая энергия за год Гкал | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Центральная» Б.Село , | 1 | 7,1 | 16824 | Мазут,газ |
| 2 | Сельцо | 1 | 3,2 | 8911 | мазут |
| 3 | Дунилово | 1 | 1,32 | 4455 |  |
| 1 | Высоково | 1 | 0,62 | 2228 | мазут |
| 2 | Миглино | 1 | 0,43 | 2228 | мазут |
| 3 | КБО | 1 | 0,13 | 299 | Электр. |
|  | СХТ | 1 | 0,62 | 2005 | Диз.топливо |
|  | ВСЕГО |  | 13,42 | 36950 |  |

Проектные предложения.

Анализ размещения прогнозируемых тепловых нагрузок  по теплоисточникам Большесельского сельского поселения показал, что в расчетном периоде его развития, централизованное теплоснабжение  потребителей тепловой энергии будет осуществляться по сложившейся схеме с учётом поэтапного перехода  котельных на природный газ.

Проектом предусматривается модернизация действующей системы теплоснабжения по следующим направлениям:

- использование на теплоисточниках наряду с мазутом,   местных видов топлива (в частности отходов деревообработки), переход на природный газ

- последовательная перекладка изношенных тепловых сетей с

использованием энергоэффективных  предизолированных труб (не менее

80% к расчетному сроку реализации генплана);

- рациональное использование децентрализованных систем отопления и

горячего водоснабжения, теплоснабжения на природном газе (крышных котельных, квартирных теплогенераторов) для застройки и объектов соцкультбыта   расположенных вне зоны централизованного теплоснабжения.

Децентрализация системы отопления жилых домов района Сельхозтехника,

с. Большое Село (проектные работы) 89 домов.

Реконструкция центральной котельной (9 гкал/ч) с переводом на природный газ, с. Большое Село.

Реконструкция котельной (2,6 гкал/ч) с переводом на природный газ, с. Дунилово (проектные работы), модернизация котельной КБО на природный газ.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

Электроснабжение Большесельского сельского поселения осуществляется  по четырем фидерам ВЛ-10 КВ, общей протяженностью более  40 км.

По состоянию на 1.01.08. износ составляет 60%. Требуется реконструкция фидеров № 9, 10, № 2 ВЛ-10КВ. Большая часть ВЛ-0,4 КВ требует замены опор и проводов, пропускная способность которых в настоящее время не в состоянии обеспечить потребителей электроэнергией надлежащего качества – на отдельных участках напряжение в сети находится на минимально допустимом уровне.

На территории поселения нет генерального плана реконструкции и развития  электрических сетей с учетом существующих и проектируемых нагрузок. С 1980 не проводилось реконструкция ВЛ и ТП, несмотря на то, что нагрузки потребителей (особенно населения) существенно возросли.

Характеристика действующей системы электроснабжения населённых пунктов Большесельского сельского поселения

| Наименование поселения | Центр питания ВЛ-ЮкВ | Кол-во ТП (КТП) | Установленная мощность, кВ А | Электропотребление. Тыс. кВт.ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Большое Село | ВЛ-10кВ ф-3 «Большесельский» ПС35/10Большое село ВЛ-ЮкВ ф-7 «Райцентр» ПС35/10Большое село | 13 | 6580 | 5689,7 |
| НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ Большесельское СП | ВЛ-10кВ ПС 35/10 ф-1, «Ёлоховский» ф-2, «Глодневский» ф-4, «Максимовскмй» ф-5, «Байковский» ф-6, «Миглинский» ф-8, «Нестеровский» ф-9, «Комплекс» ф-134, «Высоковский» | 107 | 9775 | 8036,5 |
| Всего по Большесельскому СП | 120 | 16355 | 13726,2 |

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Учитывая освоение новых территорий необходимо учесть , разработать проекты электроснабжения на новое строительство сетей ВЛ-10кВ протяжённостью 16,9 км., с установкой ТП , ВЛ-0,4 кВ  около 30,0км (согласно проекта),

реконструкцию  сетей ВЛ-10кВ протяжённостью 1,2 км., реконструкцию ТП 10/0,4 кВ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

По территории Большесельского сельского поселения проходят транзитные

Магистральные нефте-газо проводы:

|  | Название трассы | Диаметр трубы ММ | Давление атм | Вид топлива | Кол-во Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ярославль-Нижний Новгород | 720 | 52-60 | Нефть | 43 тыс.т/сут |
| 2 | Сургут-Полоцк | 1020 | 38 | Нефть | 136 тыс.т/сут |
| 3 | Магистральный нефтепродуктпровод участок 257-291км «Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск» | 500 |  | Нефте-продукт | 5,5 млн т./год |
| 4 | Газопровод отвод к с. Большое Село | 273 |  | Газ | 30 т/сут |

Существующее состояние. Подача сжиженного углеводородного газа потребителям осуществляется от газопровода на территории Рыбинского района(д. Чудиново) на АГРС с. Большое село.

Расчетное газопотребление. В расчетном периоде развития газоснабжение Большесельского сельского поселения предусматривается природным и сжиженным газом.

Потребителями природного газа являются:

- население многоэтажной застройки – на приготовление пищи  и бытовые

нужды – 83 нм3/год на одного человека

- население усадебной застройки на нужды отопления, горячего

водоснабжения и  на приготовление пищи  1040 нм3/год на одного человека;

- источники тепла – на выработку тепловой энергии согласно проектному предложению ( реконструкции, модернизации и т.п.).

- промышленные предприятия, сельскохозяйственные комплексы,

и прочие потребители (строительные   организации, автобазы, механические мастерские) – для технологических   нужд и вспомогательных работ согласно проектному предложению ( реконструкции, модернизации и т.п.).Для населенных пунктов, к которым подводится природный газ проектом предусматривается:

- на первом этапе освоения

- 100% газификация природным газом  многоэтажной застройки  ,

- 50% газификация природным газом усадебной   застройки;

- газификация промышленных и сельскохозяйственных объектов, котельных

централизованного теплоснабжения

- на втором этапе освоения 70% газификация природным газом усадебной

застройки.

Примечание: Проектное население принято с учётом проживания в одном доме не менее 4-х человек.

Расчётное потребление газа пользователей на нужды отопления, горячего

водоснабжения и  на приготовление пищи  1040 нм3/год на одного человека,

(количество индивидуальных одно-двух квартирных жилых домов принято 70%)

Расчётное потребление газа пользователей на приготовление пищи  и бытовые   нужды – 83 нм3/год на одного человека ( население многоэтажной застройки – 30%)

Сжиженным углеводородным газом предусматривается обеспечить населенные пункты, расположенные за пределом экономически обоснованной зоны использования природного газа.

Потребители сжиженного углеводородного газа:

- население усадебной застройки – на хозяйственно-бытовые нужды, включая

приготовление пищи  при норме 82 кг/год на человека ;

- население многоэтажной застройки – на нужды пищеприготовления, при

норме 59 кг/год на человека;

- промышленные предприятия на производственные нужды;

- сельскохозяйственные комплексы на санитарно-гигиенические нужды. Расчётное потребление газа на расчётный период строительства составит  по населённым  пунктам  4241 тыс.нм3/год.

Проектные предложения.

Проектные предложения разработаны на основании  Концепция участия ОАО «Газпром» в газификации регионов России», утвержденная Постановлением Правления ОАО «Газпром» от 21.08.2003 года, которая определила основные условия для включения объектов газификации регионов в план капитального строительства ОАО «Газпром», программы

Областная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" (Закон Ярославской области от 03.12.2007 № 98-з)

Строительство газопровода и газификация, с. Дунилово  5 км, 207 кв.

Газификация улиц Заречная, Мясникова, Усыскина, Крестьянская, с. Большое Село 2 км, 120 домов (проектные работы).

Улицы, дороги и искусственные сооружения.

Существующее положение.

Уличная сеть села Большое Село, имеет живописную нерегулярную исторически сложившуюся структуру, которую, безусловно следует сохранить, как уникальную особенность села – центра сельского поселения и что обуславливает её высокую плотность в центре села. В периферийной части села Большое Село плотность уличной сети не намного отличается от центральной,  из-за небольшого размера кварталов (5-6 га). Средняя плотность уличной сети по селу составляет 14.5 км/км2.

Уличную сеть села Большое Село также характеризует небольшая ширина улиц. В среднем она составляет 20 – 22 м., часть улиц не благоустроена.

Проектное решение.

Живописная нерегулярная сетка улиц логично вписалась в живописную структуру рельефа и природно-сложившийся рисунок реки Юхоти. В свое время такая  система улиц сыграла положительную роль для развития села, а существующая застройка представляет собой памятник градостроительного искусства, сохранившегося в своем первоначальном виде.

Однако, в настоящее время, территория застройки, расчленённая этой системой улиц на множество мелких кварталов, уже не может удовлетворять современным требованиям. Проектом предлагается дифференцировать улицы на пешеходные и транспортные, избегая, таким образом, деформации исторически сложившейся системы улиц, укрупнив, одновременно, кварталы до жилых образований.

Центральные нерегулярные улицы по мере нарастания и реконструкции прилегающих кварталов, проектом предусматривается превратить в пешеходные эспланады, которые призваны связать исторически сложившуюся застройку центра с проектными центрами жилых образований. Этим улицам отводится главная  градоформирующая роль при дальнейшем развитии села. Этим достигается преемственность и последовательность предполагаемой застройки, обусловленность возникновения новых элементов планировочной Значение этих улиц сегодня деформировано в связи с появлением превалирующей транспортной функции.

Однако, значение центральной транзитной улицы – участка угличского шоссе, как осевой в планировочной и пространственной композиции города, сохраняется. В дальнейшем, желательно, транспортную функцию этой улицы ослабить, за счет выноса грузового транспорта.

Таким образом, в данном проекте предполагается сохранить существующую сетку улиц. Ширина улиц так же остается в основном без изменений. В связи с этим появляется необходимость в дороге для пропуска движения грузового транспорта. Проектом предлагается отвести поток грузового транспорта за пределы селитьбы и пропустить его по восточной и северной окраине села. Существующая улично-дорожная сеть дифференцируется на магистральные улицы, улицы  местного значения и проезды.

К магистральным улицам общегородского значения отнесена центральная улица – участок угличского шоссе. Плотность магистральной сети составляет 4,0 км/ км2.

Приведенные ниже профили автомобильных дорог вычерчены в соответствии со СНиП и Постановлением Правительства РФ.

6.  КОНЦЕПЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Большесельского сельского поселения

Социально-экономические и экологические предпосылки градостроительного развития Большесельского сельского поселения.

Концепция территориального планирования Большесельского сельского поселения  изначально исходит из географического положения и значимости поселения в системе расселения Ярославской области:

- Большесельское сельское поселение -  аграрно-промышленный центр;

- Большесельское сельское поселение - культурный центр, обладающий

ценнейшим градостроительным и архитектурным наследием;

- Большесельское сельское поселение  – административный центр

Большесельского муниципального района.

Все сказанное предопределяет целевые установки, диктующие социальный заказ и требования к пространственному развитию Большесельского сельского поселения.

Реализация такого заказа требует значительных собственных ресурсов поселения. В первую очередь экономических, т.к. в бюджете поселения должно быть достаточно средств для решения поставленных задач. Во-вторых, экологических, т.к. нужно учитывать и природно-экологические факторы размещения объектов. Социальные факторы также имеют важное значение, в частности Большесельское сельское поселение имеет большой потенциал для своего развития в силу своего  достаточно близкого расположения  к г.Ярославль. Поэтому разработка генерального плана Большесельского сельского поселения  основывается на выявлении и использовании ресурсного потенциала с целью достижения устойчивого и безопасного развития поселения.

Критерии и направления устойчивого и безопасного развития Большесельского сельского поселения

Критерии устойчивого развития города можно сгруппировать в четыре основных группы:

1. Демографическая устойчивость.

2. Экономический критерий устойчивого развития поселения.

3. Социальная составляющая устойчивого развития поселения.

4. Экологическая безопасность.

Демографическая устойчивость – это превышение естественного прироста населения над механическим и, соответственно, рождаемости над смертностью.

Население Большесельского сельского поселения  на 1.01.2008 г. составляет 6, 443 тыс. жителей.

При сравнении современных показателей с показателями 2000 года наблюдается замедление темпов естественной убыли населения. Смертность и механический прирост держится примерно на одном уровне. Это дает основание предполагать о некотором улучшении демографической ситуации в посёлке.

##### Экономический критерий устойчивого развития города.

В условиях отсутствии данных о структуре и динамике доходов населения, опосредованным показателем экономической составляющей устойчивости становится занятость или рабочие места.

Среднестатистические (нормативные) размеры этих показателей следующие: 50% (от всего населения) – это работающие (а соответственно получающие зарплату не ниже прожиточного минимума). Из них 30% - градообразующие кадры и 20% - градообслуживающие.

##### Социальная составляющая устойчивого развития.

Из большого количества нормативных критериев (обеспеченности школами, детскими дошкольными учреждениями, инженерными сетями, дорогами, соцкультбытом и др.) наиболее приоритетным является средняя обеспеченность жителей жильем.

В рамках Программы на период до 2012 года предусматривается строительство малоэтажных жилых домов, которые увеличат жилищный фонд района более чем на 8.5 тыс. кв.м., а также индивидуальное жилищное строительство в количестве 20домов.

С целью существенного улучшения обеспечения жилищных потребностей необходимо на период до 2012 года предусмотреть:

- формирование благоприятных организационно-правовых условий для развития рынка жилья;

- обеспечение жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры в полном объёме. В результате реализации мероприятий программы ожидается обеспечение жилыми помещениями более 140 семей.

В странах мира показатель обеспеченности общей площадью на человека сильно разнится – от 9-14 м²/чел. в слаборазвитых странах до 50-60 м²/чел. в высокоразвитых. Наиболее последовательные и расчетливые в этом отношении немцы считают, что для того, чтобы обеспечить каждую семью отдельной комфортабельной квартирой или домом необходимо 40 м²/чел. общей площади.

В настоящее время данный показатель по Большесельскому сельскому поселению  равен 20 м²/чел. общей площади.

В концепции территориального планирования Большесельского сельского поселения предусмотрено увеличение обеспеченности общей площадью на человека до:

- 22 м²/чел. до 2010 года,

- 23 м²/чел. до 2015 года

Решение этой задачи возможно при увеличении объемов строительства жилья за счет всех источников финансирования. Все это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации жилищной программы.

Здравоохранение развивается следующим образом: медицинская помощь предоставляется на 4 дневных стационарах, 2 амбулаторно-поликлинических и 1 больничном учреждении, а также 7 фельдшерско-акушерских пунктах. Осуществляется медицинская деятельность по следующим видам: скорая медицинская помощь, диагностика, амбулаторно-поликлиническая помощь, стационарная медицинская помощь.

По уровню рождаемости значение в 9.6 промилле соответствует среднему значению по области.

Для улучшения сферы здравоохранения необходимо реализовывать следующие цели:

- внедрение в медицинскую практику современных организационных, профилактических, диагностических и лечебных технологий, оснащение необходимым медицинским оборудование;

- создание системы оперативного взаимодействия всех уровней оказания медицинской помощи;

- сокращения времени прибытия скорой медицинской помощи»

- снижение больничной летальности до 1,67%;

- создание условий для обеспечения доступности скорой медицинской помощи на сельском врачебном участке.

Достижению этих целей будет способствовать решение проблем доступности медпомощи вне зависимости от уровня доходов и места жительства; пропаганда здорового образа жизни; повышение квалификации кадров; оснащение медицинских центров диагностическим оборудованием; создание условий для привлечения молодых специалистов.

Развитие системы образования включает в себя - развитие дошкольного образования и развитие общего образования. Оба направления нацелены на обеспечение качества образования, адекватного потребностям развивающейся личности.

Система образования способствует подготовке детей к вступлению в будущее и самореализации как полноценного гражданина.

Важнейшими принципами работы в образовательном секторе являются обеспечение доступного, качественного, эффективного образования, дальнейшая информатизация образовательного процесса, переход образовательных учреждений на предпрофильную подготовку. В целях реализации основных направлений развития решаются задачи: создание условий для освоения и использования современных информационных технологий педагогами и учениками, обеспечение безопасных условий для обучающихся образовательных учреждений, разработка системы информирования  общественности о состоянии и результатах системы образования.

Для обеспечения доступности общего образования буду проводиться ряд мероприятий:

- лицензирование коррекционного образования в общеобразовательных школах;

- развитие школы будущего первоклассника, физкультурно-спортивное, эколого-краеведческое;

- сокращение классов-комплектов;

- продолжение участия в конкурсах, в рамках приоритетного национального проекта «Образование», что позволит повысить уровень квалификации педагогов, улучшит материальную базу образовательных учреждений.

Не менее актуальной становится проблема удовлетворения спроса населения на

Основными целями деятельности учреждений культурно-досуговой сферы является:

- совершенстврвание работы по развитию всех видов искусства;

- повышение культурного уровня и развития творческих способностей населения;

-возрождение, сохранение и развитие традиционной культуры

- улучшение качества культурного обслуживания населения.

Главными целями функционирования библиотечной системы являются: сохранение накопленных знаний, распространение знаний и информации в обществе, информационно-библиотечное обслуживание населения; культурно-просветительская деятельность, направленная на удовлетворение духовных потребностей населения.

Для качественного улучшения функционирования библиотек планируются проводить следующие мероприятия:

- информационное обеспечение всех библиотек;

- создание единого электронного каталога;

- пополнение книжного фонда;

- расширенный доступ к информации через сеть Интернет;

- привлечение к чтению новыми формами работы.

МУК «Большесельский историко-художественный музей» призван сохранять, изучать, возрождать культурное, историческое наследие, вести научно-просветительную, экскурсионную деятельность.

В настоящее время работа музея ведётся по 4 направлениям:

- экскурсионная, лекционная деятельность;

- выстовочно-экспозиционная деятельность;

- массовая работа;

- историко-краеведческая работа.

Задачами на перспективу являются: повышение интереса к лекциям за счет наглядных пособий, разнообразить формы проведения экскурсий, разработка экологических маршрутов, поиск новых экспонатов для обновления экспозиции.

Детская музыкальная школа руководствуется целью обучения детей музыки, развитие мотивации личности к познанию творчества, выявлению музыкально-одаренных детей. Обучение ведётся по классам: баян, аккордеон, фортепиано, гитара.

##### Экологическая безопасность.

Экологическая безопасность поселения связана наличием, состоянием и возможностью развития природного каркаса города. Критерием здесь служит соотношение застроенных и открытых озелененных пространств. По данным Всемирной организации здравоохранения доля озелененных территорий в городе не должна быть ниже 30%, а доля застроенных территорий - не должна превышать 70%. В случаях значительного загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 40% к 60% .

В Большесельском сельском поселении в настоящий период времени, по данным инвентаризации, зеленые насаждения в границах существующей черты населенных пунктов – в т.ч. с.Большое Село занимают 25 % территории. Значительная территория зеленых насаждений приходится на пойму р. Юхоти в границах сельского поселения.

В концепции территориального планирования Большесельского сельского поселения предусмотрено увеличение доли озелененных территорий  общего пользования в населенных пунктах с 25 % до 30 %.

Задача обеспечения экологической безопасности также заключается в сокращении зон загрязнения, организации очистки ливнестоков, целенаправленной работы по улучшению экосистем р. Юхоти путем организации мероприятий, предлагаемых в настоящем генплане.

В концепции территориального планирования Большесельского сельского поселения предлагается превратить природный каркас из отдельных озелененных островов в единую непрерывную систему с раскрытием на живописную пойму р. Юхоти, локализовать и максимально обезвредить зоны загрязнения природных комплексов.

Приоритетные направления развития и территориального планирования Большесельского сельского поселения.

В качестве приоритетных направлений развития и территориального планирования города предлагается принять следующие четыре положения, которые влияют на содержание Генерального плана города.

С. Большое Село – как центр развития пищевой промышленности;

#### С. Большое Село – как один из центров развития туризма и

#### рекреаций;

С. Большое Село – как один из рекреационных центров области, город, в

котором располагается, так называемое, «второе» жилище жителей

областного центра и крупных городов;

Концентрация внимания властей поселения и всего поселенческого сообщества именно на создании этих направлений – ключевая идея

- Проектные решения генерального плана.

# Функциональное зонирование.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА. Развитие зоны производственно-коммунальных объектов предлагается сосредоточить преимущественно в юго-западной и центральной частях с.Б.Село на свободных от застройки территориях.  Данное направление формирования застройки позволяет обеспечить планомерно-последовательное развитие всей сопутствующей транспортной и инженерной инфраструктур, а также имеет территориальный резерв для развития его за пределами расчетного срока действия генерального плана.

Формирование и развитие зоны может строиться не только за счет размещения новых предприятий, но также за счет выноса в эту зону некоторых существующих предприятий из селитебной зоны, позитивно способствуя оздоровлению жилой среды. Упорядочение и последовательное развитие транспортной сети поселения, а также незначительные по пространственным параметрам размеры его могут обеспечить оптимальные характеристики затрат времени на взаимосвязи «жилье – работа – жилье».

Экологические обстоятельства предлагаемого решения и оценка его даны в соответствующем разделе генплана.

СЕЛИТЕБНАЯ  ЗОНА

Развитие селитебной зоны складывается из нескольких факторов:

- упорядочение сложившихся групп кварталов, в том числе и

малоэтажной застройки в части дифференциации улично-

транспортных элементов в подчинении к общей транспортной

структуре поселения;

- определение зоны существующей одноэтажной застройки с

высоким амортизационным уровнем, подлежащей радикальному

планировочно-застроечному преобразованию;

- включение в структуру селитебной зоны кварталов дачной

застройки с сезонным использованием как потенциальную зону

застроечно-реконструктивной капитализации с

соответствующим преобразованием благоустройства и

инженерного обеспечения;

- определение зон жилищного строительства различных планировочно – застроечных систем (как по характеру землепользования, так и по этажности) на свободных территориях.

Территории, предлагаемые для нового малоэтажного жилищного строительства, располагаются в северо-западной,  северо-восточной и северной частях села Б.Село, а также в юго-восточной части строительство для многоквартирных 2-3-этажных

Наличие различных площадок для жилищного строительства предопределяют возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса, от возможностей инженерного обеспечения их и последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Северная группа кварталов жилой застройки на свободных территориях, наиболее благоприятная по обстоятельствам транспортно – инженерного обеспечения может быть отнесена к первоочередным этапам освоения после решения вопросов биолого-санитарной защиты. Кварталы малоэтажной застройки (2-3 этажа) предпочтительно могут размещаться как в северо-восточной зоне, так, и при необходимости, в северной.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в указанных районах нового жилищного строительства должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной документации – в составе проектов планировки и проектов застройки.

# Общественный центр.

Сложившийся общественный центр села Б.Село находится в геометрическом центре села и с учетом предложений генерального плана имеет необходимые возможности для реконструкции, роста и развития  на обозримую перспективу.

# Транспортная система.

В основу проектных решений по организации внешнего транспорта положены:

1. «Схема развития автомобильных дорог Ярославской области», разработанная Московским филиалом ГИПРОДОРНИИ.

2. Проект районной планировки Большесельского района Ярославской области, разработанной институтом «Ленгипрогор», г. Ленинград.

3. Положения схемы территориального планирования Ярославской области, которая к моменту завершения разработки генплана Большесельского сельского поселения находится в стадии согласования и утверждения.

Проектом предусматривается строительство обхода села Б.Село с северной стороны –  до соединения с автодорогой в направлении Углича.

Проектная улично-дорожная сеть разработана на основе существующей с учетом расположений промышленных предприятий и объектов культурно-бытового назначения. В соответствии с СНиП 2.07.01.-89* в проекте приняты следующие квалификации улиц и дорог:

- магистральные улицы;

- улицы местного значения;

- проезды;

Все существующие магистральные улицы сохраняют своё значение, предусматривается лишь их реконструкция  с доведением параметров до нормативных, при этом трассировки и ширина улиц в «Красных линиях» в исторически сложившейся планировки и застройки сохраняется.

В проекте приняты следующие ширины улиц в красных линиях:

- магистральные улицы -  40 м;

- улицы местного значения в многоэтажной застройке – 25 м, в усадебной – 15- 20 м.

Ширины проезжих частей приняты:

- на магистральной улице -  9-12 м;

- на улицах местного значения – 6,0 м.

Структура улично-транспортной сети поселения в рамках предложений генерального плана предусматривает:

- строительство обводной магистрали с выходом на существующее магистральное направление из  административного центра поселения на Углич, что позволит полноценно переключить транзитные направления и существенно снизит транспортную нагрузку на центр с. Большое Село

- за счет оптимальных реконструктивных мероприятий в центральной зоне села Б.Село обеспечение связей северной и южнойчастей поселения (правобережная и левобережная стороны) в обход центра с восточной и южной стороны;

- формирование улично-транспортной сети поселения с обеспечением связей селитебных и производственно-коммунальных зон.

Инженерная подготовка территории.

Характер и содержание инженерной подготовки определяются основными существующими проблемами (слабое водоотведение и подтопление территории вследствие формирования поквартальных контуров нарушающих поверхностный сток) и наличными экологическими рисками (активная эрозионная деятельность неустоявшегося русла р. Юхоти и возможность подтопления и разрушения берегов)

Инженерная подготовка территории предполагает реализацию следующих комплексов мероприятий:

- Строительство моста через р. Юхоть с. Большое село

- Строительство обхода с. Большое Село в Южном направлении, в связи с завершением строительства муниципальной дороги на с. Большое Село – Буйкино Борисоглебского района

- Строительство объездной дороги на вторую очередь в южном направлении

- поэтапное обустройство набережной р. Юхоти  посредством  укрепления берегов и устройства искусственной набережной (на первом этапе) и урегулирования стока за счет возведения инженерных сооружений по защите от подтопления;

- расчистка и дноуглубление р. Юхоть

- организация поверхностного стока для понижения уровня грунтовых вод посредством учета сети естественных тальвегов ложбинно-лощиной сети и устранения техногенных  препятствий для поверхностного и подземного латерального стока;

- установка фильтрующих габионных водовыпусков в устьевых частях многочисленных мелких водотоков впадающих в р. Юхоти  для перехвата техногенного стока и смывов-загрязнений с территории поселения. На р. Юхоть в настоящее время произведена установка плотины с проектными отметками на уровне однопроцентного паводка;

- вертикальная планировка внутригородских территорий с организацией  водоотведения с внутренних частей кварталов и ликвидацией подпорных эффектов в зонах отсечения естественных поверхностных и подземных тальвегов дорожным полотном

Вертикальная планировка.

Обустройство придолинной территории (русло, низкая пойма, открывающиеся на акваторию уступы высокой поймы и первой надпойменной террасы на вогнутых сторонах излучин).

Неустоявшийся характер прибрежных перемещений приводит к сезонным (во время прохождения расхода) циклам размыва и переотложения, что приводит к постоянной переработке руслового ложа, подмыву вогнутых сторон излучин и отложению аллювия в форме побочной вдоль выпуклых берегов и осередков по центральной оси плесовой лощины.

В годы с высоким половодьем затоплению и размыву подвергается русло практически на всем его протяжении в створе города. Ослабление грунтового массива вызывает формирование псевдо - террас оползневых Вышеизложенные обстоятельства частично отмечались в последнем генеральном плане, который в разделе «инженерная подготовка» предлагали устройство откосной набережной с креплением откосов железобетонными перфорированными плитами. Береговой откос планировалось укрепить следующим образом: В основании бетонного крепления предполагалось установить железобетонный брус высотой 40-50 см.

Брус устанавливается на ленточный фундамент из слабо-армированного бетона на песчано-гравийной основе. Высота бровки откоса согласно замыслу проектировщиков должна устраиваться  на не затапливаемой отметке с учетом 0.5 м запаса по высоте. По верху предполагалось устроить ограждения с отдельными лестничными маршами для спуска к воде.

Однако предложенная схема не реализована ввиду её очевидной дороговизны.

Вместо этого предлагается два варианта инженерной подготовки прибрежной части города, которые могут рассматриваться и как последовательные этапы реализации одного и того же варианта.

При этом проектировщики исходят из следующих обстоятельств:

- общее раскрытие прибрежных населенных пунктов на

акваторию – требование времени  и общей композиционной

идеи;

- реализация данной композиционной идеи неизбежно приведет к

увеличению градостроительной нагрузки на прибрежную зону;

- формирование  эколого-рекреационного каркаса

также напрямую зависит от возможностей стабилизации и

обустройства;

Следовательно, задача инженерной подготовки, минимизация естественных процессов боковых деформаций прибрежной зоны, укрепление  несущего грунтового массива прибрежной полосы. Для достижения данной задачи необходимо:

- укрепление  пойменных бровок и уступов террас посредством

устройства габионных подпорных стенок;

- устройство фашиных стенок посредством укладки

естественного биологического материала и подсадки «живой»

стены из ивняков и вяза;

- установка габионных перехватывающих (фильтрующих) плотин

в устьевых частях впадающих в р. Юхоть мелких речек и

безымянных ручьев для стабилизации эрозионных процессов и

перехвата;

- укрепление внешнего края пойм зашпунтовкой из горбыля

стойких пород;

- устройство лестниц спусков в зонах отдыха  для недопущения

образования скотобойных троп и развития линейной эрозии;

- строгое соблюдение режима прибрежной полосы водоохранной

зоны с недопущением капитального строительства в

ослабленных зонах и увеличения давления нагрузки на

грунтовые массы;

Понижение уровня грунтовых вод и организация поверхностного стока

Причины высокого стояния уровня грунтовых вод раскрыты в разделе инженерно-экологическая оценка территории. Положение населенных пунктов, особенно с.Б.Село на высоком берегу  р. Юхоти  на поверхности его террас обусловило естественное высокое залегания природных вод во вмещающих мелко - и тонкозернистых линзах песка с прослоями торфа. Питание горизонта осуществляется в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков. Развитие  застройки уже на этапе частной усадебной застройки привело к общему выравниванию поверхности и запахиванию-засыпанию естественно дренажной сети.

Грунтовые дороги, разделяющие кварталы частной усадебной застройки после многолетней подсыпки стали играть роль отсекающих дамб, при этом дренажные канвы мелкого заложения, прокопанные вдоль земельных участков и, местами,  вдоль дорог не обеспечивали отведения атмосферных осадков и талых вод в необходимом объеме. Последующая в послевоенное время  каменная застройка, разделенная проездами с поднятыми асфальтобетонными покрытиями еще более усугубила ситуацию.

В последнем генплане понижение уровня грунтовых вод и организация  поверхностного стока с территории усадебной застройки, предлагалась решать развитой сетью открытых лотков, представляющей собой каналы трапециевидного сечения глубиной до 1 м шириной по дну 0,4-,06 м с откосами 1:1,5 или бетонными лотками сечениями 0,5-0,7 м и с глубиной не более 1.0 м. Открытые водостоки предполагалось размещать по сторонами дорог и в зеленой зоне.

В настоящем генплане предлагается трассировать дрены с учетом конфигурации естественной дренажной сети.

На территории капитальной застройки понижение уровня грунтовых вод и отвод поверхностного стока предполагалось решать с помощь устройства дренажно-дождевой канализации в комплексе с вертикальной планировкой. На территориях, не требующих понижения уровня грунтовых вод, устраивается закрытая сеть дождевой канализации.

Полностью эти решения не реализованы до настоящего времени, что оставляет их актуальность вне сомнений. Однако закрытая сеть дождевой канализации должна также трассироваться в максимально-возможном соответствии с выявленной системой латерального ложбинно-лощинного стока. При этом закрытая сеть дождевой канализации может устраиваться из современных ПВХ-материалов, что значительно удешевляет их укладку.

Вокруг вновь проектируемых капитальных зданий  с высоким уровнем стояния грунтовых вод должен быть устроен кольцевой дренаж с выпуском дренажных вод в ближайшую дождевую или дренажно-дождевую сеть. Эффективность функционирования последней, связана с сохранностью мелких речек и целой сети ручьев. Несмотря на относительной небольшие размеры, V-образные узкие долины являются важными элементами естественного водоотведения с территорий населенных пунктов.  Для сохранения этих элементов важно культивировать плотные заросли мелколиственных пород в прибрежной защитной полосе,  не допускать сваливания бытового мусора.

Для реорганизации дренажной сети в целом целесообразно устроить систему проколов под телом дорожных насыпей, основных магистралей населенных пунктов в местах их пересечения с главными элементами ложбинно-лощинной сети.

Экологический каркас и система озеленения

1. Возможности формирования полноценного эколого-рекреационного каркаса Большесельского сельского поселения определяются рядом нижеперечисленных факторов:

- положением  населенных пунктов поселения и, в первую очередь  села Б.Село на берегу р. Юхоти с уникальным набором экосистем реки и впадающих в нее водотоков;

- расположением непосредственно на границах многих населенных пунктов лесных кварталов;

- преобладанием частного сектора и с присущим  высоким удельным весом зеленых насаждений во внутренних ареалах кварталов;

- наличием в новых кварталах свободных пространств, как внутри микрорайонов, так и  в ареалах детских и школьных учреждений

2. Среди негативных факторов и рисков, требующих учета и минимизации следует указать:

- характерную для всей российской провинции, начавшуюся и в селе Б.Село, трансформацию кварталов частной застройки с «выморачиванием» прежде всего садов и самосевных насаждений из внутренних ареалов некогда практически полностью озелененных кварталов;

наступление дачно-коттеджной застройки на наиболее ценные ландшафты в ближайших окрестностях села Б.Село.

3. Соотнесение природно-ландшафтного потенциала и основных экологических рисков Большесельского сельского поселения определяют специфику задач формирования эколого-рекреационного каркаса, среди которых следует указать:

- сохранение уникальных ареалов городских лесов с одновременным развитием в буферных открытых и полуоткрытых лесных ландшафтов ареалов отдыха населения;

- реконструкция  насаждений в пойме р. Юхоти с развитием пешеходных связей в направлении общественного центра;

- озеленение вновь формируемых общественных зон;

- формирование новых мест отдыха внутри микрорайонов;

- развитие примагистральных насаждений для минимизации воздействия автотранспортного потока на жилые кварталы;

- рациональное использование свободных пространств пришкольных территорий для формирования спортивных парков для активного отдыха и досуга молодежи;

- реабилитация и озеленение территории промышленных  и коммунально-складских зон;

- улучшение условий естественного дренажа территории за счет сохранения полосных насаждений вдоль естественных малых водотоков территории населенных пунктов

- сохранение уникальных исторических ландшафтов села Б.Село;

4. Для решения обозначенных задач в генеральном плане предложена следующая конфигурация эколого-рекреационного каркаса:

4.1. Характерная особенность посёлка – сохранность зеленых участков на пришкольных территориях. При этом участки школьных зданий характеризуются наличием ценных рощ (береза, тополь, ясень) состоящих из экземпляров древостоя зрелого возраста. Проблем досуга подростков и молодежи значима для населенных пунктов Большесельского сельского поселения. Крупные территории пришкольных участков могли бы быть использованы не только под стадионы (мало востребованные) но и для создания специальных  спортивных сооружений (искусственных скальных стенок, лотков для скейтбординга и проч.)

4.2. Лесные кварталы в ближайших окрестностях села Б.Село – традиционно были излюбленным место отдыха населения. Однако автомобилизация вкупе с изменившимся характером отдыха (барбекю, использование складной мебели, одновременный выезд значительного количества людей на автомобилях) привели к усиленному прессу на прибрежные территории р. Юхоти. Дешифровка ДЗЗ позволила выявить наметившиеся открытые (вытоптанные постоянным посещением) участки и связующие их пешеходные тропы и грунтовые проезды от опушечных частей массива во внутренние части. Дальнейшая неорганизованная эксплуатация этих лесов приведет к деградации древостоя и распаду насаждений. Генпланом предложена организация устойчивых ареалов отдыха с размещением лесной мебели (навесы, фиксированные кострища, лавки, столики) и разбивкой небольших площадок для активных видов отдыха (волейбол, бадминтон) а также для установки палаток и отстоя автомобилей.

4.3. Большесельское сельское поселение служит примером возможностей продуктивного и экологичного оформления мест отдыха во внутренних частях микрорайонов новой застройки. Большое количество копаных прудов, играющих важную роль в дренировании верхнего горизонта грунтовых вод может быть использовано для организации небольших зон отдыха у воды в водораздельной части населенных пунктов в зоне относительно новой застройки.

4.4. Заслуживают сохранения ухода и развития традиционная для Большесельского сельского поселения система полос примагистрального озеленения. Увеличение пропускной способности улиц при реконструкции дорожной сети не должно происходит за счет выморачивания придорожных насаждений и газонов. В генплане предложены полосы для активного примагистрального озеленения основных улиц населенных пунктов и, в первую очередь с. Большое Село.

мероприятия по сохранению архитектурно-

градостроительного наследия Большесельского

сельского поселения

Специальный раздел генерального плана – мероприятия по сохранению архитектурно-градостроительного наследия Большесельского сельского поселения.

К сожалению, анализ, оценка и разработка мероприятий по сохранению архитектурно-градостроительного наследия населенных пунктов Большесельского сельского поселения не была включена в число превентивных работ, предшествующих созданию нового документа территориального планирования и правового зонирования – генерального плана и правил землепользования и застройки Большесельского сельского поселения.

Со времени утверждения генерального плана в 1981 году изменения коснулись законодательного и правового обеспечения разработки соответствующих документов – проектов зон охраны памятников истории и культуры, изменились подходы и методические основы подобного рода нормативных документов. В ныне действующем Федеральном законе от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» присутствуют новые смысловые понятия терминов «памятник», «ансамбль». Впервые в федеральном законе появилось понятие «территория достопримечательного места». При одновременном прочтении градостроительного кодекса Российской Федерации и Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» можно привести следующую последовательность  действий по учету требований законодательства в целях сохранения архитектурно-градостроительного наследия городского поселения, в котором отсутствует «свежий» проект зон охраны памятников истории и культуры.

Используя максимальное количество сведений о зарегистрированных или вновь выявленных памятниках,  имея в виду положения ранее утвержденных ПОЗ, а также пожелания заинтересованных лиц (специалистов, органов местного самоуправления и т.п.) по включению в охраняемую территорию дополнительных элементов структуры населенных пунктов и, в первую очередь с.Б.Село, обозначить на основном чертеже генерального плана территорию так называваемого «Достопримечательного места» и ввести ограничения по ее использованию, градостроительному освоению и настроечным преобразованиям с помощью специально устанавливаемых градостроительных регламентов в составе правил землепользования и застройки.

В настоящей работе предложено апробировать именно такой инструмент регулирования в целях сохранения архитектурно-градостроительного наследия сельского поселения, которое, по мнению разработчиков генерального плана, не было соответствующим образом оценено в предшествующих работах и правовых документах.

Настоящим генеральным планом предлагается сохранить в качестве действующего правового документа местного самоуправления раздел, посвященный вопросам охраны памятников истории и культуры Генерального плана с.Б.Село, разработанного институтом «Ярославгражданпроект» в 1988 году. При этом в настоящем генеральном плане предлагается:

  - Сохранить терминологию и режимы охраны, установленные для отдельных зон городского центра и отдельных ансамблей соответствующим разделом Генерального плана с.Б.Село, разработанного институтом «Ярославгражданпроект» в 1988 году.

б. Придать территории в границах нерегулярной планировки с.Б.Село по состоянию на начало ХХ века статус территории достопримечательного места (см. Основной чертеж генерального плана).

в. Изложить требования по организации застроечных и реконструктивных преобразований (мероприятий) на территории достопримечательного места в виде градостроительных регламентов, закрепляемых в правовом документе градостроительного зонирования – правилах землепользования и застройки Большесельского сельского поселения.

г. Включить в число мероприятий по реализации генерального плана Большесельского сельского поселения предложение о совместной с субъектом федерации – Ярославской областью разработке проекта зон охраны памятников истории и культуры Большесельского сельского поселения, по результатам которого, в случае необходимости, внести соответствующие изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки Большесельского сельского поселения.

| Поселение | Население существующее | Население проектируемое | Население потенциальное* | S населенного пункта сущ-ее, га | S населённого пункта проет-ое, га | Жилая застройка сущ-ая, га | Жилая застройка проект-ая, га | Кол-во домов* | Общественно-деловая зона сущ-ая, га | Общественно-деловая проект-ая, га | Производственная зона сущ-ая, га | Производственная зона проект-ая, га | Коммунальная зона сущ-ая, га | Коммунальная зона проект-ая, га | Рекреационная зона сущ-ая, га | Рекреационная зона проектируемая, га | S под дороги проектируемой жилой застройки, га/км | Основы архитектурно-композицион-ной идеи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Игрищи | 1150 |  |  | 334.5 | 442.65 | 99.4 | 33.95 | 367 | 1.08 | 1.08 | 7.65 | 55 | 15,6 | - | - | 11.6 | 44,6 | Находится вместе слияния двух рек. Само село с юга окружено лесом. Жилая зона расположена вдоль реки Молокши, где планируется создание рекреационной и общественно-деловой зоны |
| Высоково | 1276 |  |  | 5 57.3 | 883 | 110.3 | 110.2 | 5103 | 2.44 | 6.5 | - 55.3 | - 33.05 | 2 33.3 | - | - | 519.5 | 28 | вдоль дороги на Б.Село формируется общественно-деловая и рекреационные зоны |
| Миглино | 276 |  |  | 55,7 | 96,4 | 18,8 | 6,6 | 26 | 1,5 | 1,4 | 21,1 | 3,1 | 6,0 |  |  | 6,48 | 3,86 |  |
| Байково | 166 |  |  | 36,3 | 93,7 | 14,5 | 10,8 | 127 | 1,98 | 2,2 | 8,5 | 10,7 | 0,2 |  |  | 36,8 | 3,2 | Бойково объединено с Бакунино. Центральная композиция в Бойково-общественно-деловой центр окружённый жильём. В Бакунино кладбище и разрушенная церковь |
| Шамнино | 139 |  |  | 36,2 | 72,9 | 21,2 | 32,9 | 270 | 1,2 |  |  | 1,7 |  |  |  | 14,1 | 47,0 | существующие и проектируемое жильё находится вдоль дороги на Б.Село.Река протекает перпендикулярно дороге. Вдоль реки формируется рекреационная зона |
| Дунилово | 629 |  |  | 115,8 | 237,7 | 54,7 | 16,8 | 358 | 3,1 | 3,9 |  | 15,5 | 22.9 |  | 22,2 | 91 | 7,9 | окружено лесом. Река.композиция: в одной половине больше жилья, в другой общественно деловых зон |

Примечание.

В проектируемой общественно-деловой зоне могут размещаться объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объекты среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянки автомобильного транспорта, объекты делового, финансового назначения, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан.

.

В проектируемых объектах жилых зон входит размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В состав проектируемых зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Количество домов принято из расчёта расположения и застраиваемой территории жилых домов на земельном участке 20 соток при ширине улиц и проездов 20 метров.

Приложение 1

Приложение 2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПЯТОГО СОЗЫВА

ЗАКОН ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ПОСЕЛЕНИЙ В БОЛЬШЕСЕЛЬСКОМ, ДАНИЛОВСКОМ

И ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

" О НАИМЕНОВАНИЯХ, ГРАНИЦАХ И СТАТУСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "

Принят

Ярославской

областной Думой

24 февраля 2009 года

(в ред. Законов ЯО

от 30.04.2009 N 25-з. от 08.10.2009 N 53-з)

Статья 1. На основании статьи 13 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоупрааления в Российской Федерации " с согласия населения на преобразование муниципальных образований путем их объединения, полученного по итогам голосования 12 октября 2008 года, образоватъ муниципальные образования Ярославской области со статусом сельского поселения:

1) в составе Большесельского муниципальнсго района:

Большесельское сельское поселение с центром в с. Большое Село путем объединения Большесельского и Новосельского сельских поселений; (в ред.. Закона ЯО от 08.10.2009 N 53-з)

2)	в составе Даниловского муниципального района:

Даниловское сельское поселение с центром в п. Горушка путем объединения Даниловского и Вахтинского сельских поселений;

3)	в составе Ярославского муниципального района:

Карабихское сельское поселение с центром в д. Карабиха путем объединения Карабихского сельского поселения и городского поселения Красные Ткачи.

Статья 2. 1. Границы Большесельского сельского поселеиия совпадают с границами Большесельского и Новосельского сельских поселений на день вступления в силу настоящего Закона и охватывают территории объединившихся Большесельского и Новосельского сельских поселений.

2. Границы Даниловского ссльского поселения совпадают с границами Даниловского и Вахтинского сельских поселеннй на день вступления в силу настоящего Закона и охватывают территории объединившихся Даниловского и Вахтинского сельских поселений.

3. Границы Карабихского сельского поселения совпадают с границами Карабихского сельского поселения и городского поселения Красные Ткачи на день вступления в силу настоящего Закона и охватывают территории обьединившихся Карабихского сельского поселения и городского поселения Красные Ткачи.

Приложение 3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Новосельского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

от 18.08.2009 г.			с.Новое				№ 10-а

О ликвидации администрации и Муниципального совета Новосельского сельского поселения.

В соответствии с ст.61, ст 62 Гражданского Кодекса Роосийской Федерации, ст. 13 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ  «0б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 25.02.2009г № 7-з «0б объединении поселений в Большесельском, Даниловском и Ярославском районах Ярославской области» и внесении изменений в Закон Ярославской области «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области»,(от 30 апреля 2009 года № 25-3 "Об объединении поселений в Мышкинском, Первомайском, Пошехонском, Тутаевском муниципальных районах Ярославской области и внесении изменений в отдельный законодательные акты Ярославской области о муниципальных образованиях»), в соответствии с Уставом Новосельского сельского поселения Муниципальный Совет Новосельского сельского поселения       РЕШИЛ:

1. Ликвидировать администрацию Новосельского сельского поселения и Муниципальный совет Новосельского сельского поселения. 2. Назначить ликвидационную комиссию Новосельского сельского поселения и утвердить ее состав:

- Малеина Е. А.- ведущий специалист, председатель комиссии;

- Левашова И.Ю.- заместитель председателя комиссии;   ■

- Королева Т.В.- главный бухгалтер, член комиссии.

3. Установить порядок и сроки ликвидации администрации Новосельского сельского

поселения и Муниципального совета Новосельского сельского поселения

(приложение 1).

4.Контроль за исполнением решения возложить на председателя ликвидационной

комиссии.

5. Решение вступает в силу с момента подписання

Приложение 4

МУНИЦИПАЛЬНЫИ СОВЕТ

БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.08.2009г.       №117 с.Большое Село

РЕШЕНИЕ

О ликвидации администрации Большесельского сельского поселения

На основании Закона Ярославской области от 25 февраля 2009г № 7-з «0б объединении поселений в Большесельском, Даниловском и Ярославском районах Ярославской области и внесении изменений в Закон Ярославской области «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области» (от 30 апреля 2009г. №25-з «Об объединении поселений в Мышкинском, Первомайском, Пошехонском, Тутаевском муниципальных районах Ярославской области и внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области о муниципальных образованиях»), пункта 2 статьи 61, статей 62,63,64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом Большесельского сельского поселения, Муниципальный Совет Большесельского сельского поселения РЕШИЛ:

- Ликвидировать администрацию Большесельского сельского поселения.

- Назначить ликвидационную комиссию и утвердить ее состав (приложение 1).

- Установить порядок и сроки ликвидации администрации Большесельского сельского поселения (приложение 2).

- Определить	сроки	ликвидации	администрации Большесельского сельского поселения до 31 декабря 2009 года.

- Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы Большесельского сельского поселения Леванцову С.Н.

Решение вступает в силу с момента подписания

Приложение 1

к решению

Муниципального Совета

Большесельского сельского поселения

от 18.08.09г.№ 117

Состав ликвидационной комиссии:

-	Леванцова С.Н., заместитель главы Большесельского сельского поселения,
председатель комиссии;

-	Барышникова   О.А.,   консультант   по   работе   с   населением,   секретарь
комиссии;

- Терещук Л. Н., консультант-главный бухгалтер, заместитель председателя комиссии;

- Батова А.А., консультант по вопросам финансирования и муниципального заказа, член комиссии;

-Гусляева И.С., ведущий специалист- бухгалтер, член комиссии.

Приложение 2

к решению

Муниципального Совета

Большесельского сельского поселения

от 18.08.09г.№ 117

ПОРЯДОК ликвидации администрации Большесельского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Публикация в органах печати о ликвидации администрации Болыпесельского сельского поселения, о порядке и сроке заявления требований кредиторами | Не позднее 2 мес. с момента публикации о ликвидации | Ст. 63 (п.1) Гражданского Кодекса РФ |
| 2 | Принятие мер к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, письменное уведомление кредиторов о ликвидации | После публикации в соотв. с п.1 Порядка | Ст.63 (п.1) Гражданского Кодекса РФ |
| 3 | Составление промежуточного ликвидационного баланса | После окончания срока для предъявления требований кредиторами | Ст. 63 (п.2) Гражданского Кодекса РФ |
| 4 | Направление уведомления в территориальное подразделение УФНС по Ярославской обл. о составлении промежуточного ликвидационного баланса | После составления промежуточного ликвидационного баланса | Ст. 20 (п.З) Федерального закона № 129-ФЗ |
| 5 | Составление ликвидационного баланса после завершения расчётов с кредиторами |  | Ст. 63 (п.5) Гражданского Кодекса РФ |
| 6 | Направление заявления в 'территориальное подразделение УФНС по Ярославской обл. о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией | После составления ликвидационного баланса | Ст.21 Федерального закона№ 129-ФЗ |

Приложение 5